|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| Державна ліцензія на проектні роботи Серія АГ № 573221 від 8.02.2011 р. до 8.02.2016 р. | EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
|  | арх.91343 |
|  | примірник №.... |

м.ВАЛКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

| Замовник: | Валківська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №1426-01-2015 від 16.06.2015 р. |

| Директор інституту |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувального управління |  | В. Токар |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний архітектор проекту |  | М. Лопатюк |
| Головний економіст |  | О. Малишева |
| Начальник відділу науково-методичного забезпечення містобудівного проектування |  | А. Економов |

Київ – 2015

Містобудівна документація «Генеральний план м. Валки Харківської області» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник В.О. Токар) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О.В. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | М.Лопатюк |  |
| Провідний архітектор | Є. Єжов |  |
| Техніко-економічна частина |
| Головний фахівець | В. Сухина |
| Науковий співробітник | В. Петренко |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |
| Головний фахівець | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Сугак |  |
| Транспорт |
| Керівник групи | О. Чубенко |  |
| Водопостачання, водовідведення, санітарне очищення |
| Головний фахівець | Д. Гончаров |  |
| Теплопостачання та газопостачання |
| Керівник групи | О. Срібний |  |
| Провідний інженер | М. Лопатюк |  |
| Електропостачання |
| Провідний інженер | Г. Малюк |  |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |
| Прогноз чисельності та статевовікової структури населення міста виконаний фахівцями інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної Академії наук України: |
| Зав. відділом міграційних досліджень, к.е.н. | О. Позняк |
| С.н.с. відділу демографічного прогнозування, к.е.н. | П. Шевчук |
| Наук. співробітник відділу міграційних досліджень, к. політ. н. | Т. Гнатюк |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали  міський голова Скрипніченко В.В. та начальник відділу з організаційно-правової роботи міської ради Мельник І.А.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Масштаб | Облікові номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| Схема розташування міста в системі розселення | 1:50000 | 190308 |
| План існуючого використання території | 1:5 000 | 190309 |
| Схема існуючих планувальних обмежень | 1:5 000 | 190310 |
| Генеральний план (основне креслення) | 1:5 000 | 190311 |
| Схема проектних планувальних обмежень | 1:5 000 | 190312 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту | 1:5 000 | 190313 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та водовідведення | 1:5 000 | 190314 |
| Схема інженерного обладнання території. Електропостачання, газопостачання та теплопостачання | 1:5 000 | 190315 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Дощова каналізація. | 1:5000 | 190316 |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| Пояснювальна записка. Книга |  | 91342 |
| Основні положення. Брошура |  | 91343 |
| Графічні та текстові матеріали у цифровому форматі на CD диску |  | 200 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ	6

2. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВО-ВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ м. ВАЛКИ ДО 2036 р.	8

3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ	9

4. ПРОЕКТНИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД	13

5. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ	16

6. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	18

7. КЛАДОВИЩА	18

8. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	19

9. ІСНУЮЧЕ ТА ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	20

10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	22

11. РОЗВИТОК СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ	23

12.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА	26

13. ТРАНСПОРТ	32

14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	36

15. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	43

16. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	50

## ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план міста Валки Харківської області» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору №1426-01-2015 від 16.06.2015 р., укладеного з Валківською міською радою, відповідно Рішення сесії Валківської міської ради від 27.03.2014 р. №1237.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17).

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території. У складі документації, за окремим завданням на розроблення виконаний розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період та на мирний час».

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН 362-92**, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробці генерального плану були враховані:

- «Схема планування території Харківської області» (Київ, інститут «Діпромісто», 2009 р.);

- «Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року» (Харків, 2015);

- «Генеральний план міста Валки» (Харків, «Харківпроект», 1972 р.);

Також були використані інші матеріали, надані Валківською міською радою, службами Валківського району та Харківської області.

Даний генеральний план розроблений на розрахунковий строк —1.01.2036р.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000 та вихідній інформації станом на 1.01.2015 р.,  надана Замовником.

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території міста.

## 1. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ

Даним генеральним планом планувальний розвиток міста визначений з урахуванням прогнозної, на 2036 рік, чисельності населення міста – 10,0 тис. осіб, прийнятою структурою житлового будівництва багатоквартирного і садибного, резервування території для житлового, громадського будівництва, раціонального розміщення об`єктів промислової зони.

Крім вільних територій в межах міста придатних за комплексом інженерно-будівельних і санітарно-гігієнічних для територіального розвитку міських функцій даним проектом пропонується розширення зазначених суміжних земель на сході міста за його межами.

Передумовою для даного розвитку планувальної структури є рішення на державному рівні про проходження повз Валків на напрямку Харків – Київ міжнародного транспортного автомобільного коридору. Проходження проектної магістралі (на стадії робочого проекту) намічено на відстані до 100 м від східних околиць міста і передбачає влаштування перетинів і транспортних вузлів в різних рівнях на виході вулиці К. Лібкнехта в бік Харкова, за вул. 1 Травня в районі майданчика  заводу ФТІНТ, з зовнішніми виходами вулиць в бік Мельникового і Щербинівки.

Вирівнювання межі міста вздовж траси автомагістралі протягом 3,2 км від вул. К. Лібкнехта до вул. Леніна на півдні залучає до Валків близько 160 га територій із земель Костівської  та Гонтовоярської сільських рад (на даний час).

Пропонується ці землі в проектних межах міста, які зайняті городництвом, частиною заплави р. Мжа, колишніми сільськогосподарськими підприємствами, резервувати для житлової садибної забудови і відповідних громадських об`єктів близько 30 га. При тому, 27 га резервується для транспортно-логістичних функцій, для розвитку примагістрального сервісу і рекреаційних функцій (готель, ресторан, розважальний центр тощо) 8,5 га.

Решта території, що приєднується до існуючої – це промислові майданчики молокозаводу і ФТІНТу, заплавні території р. Мжи, зелені насадження обабіч заплави і крутосхилів. Наявність території транспортної розв`язки в різних рівнях магістралі з виходом вул. 1 травня на Нову Водолагу, передбачає ефективне функціонування запропонованих ділянок (див. Основне креслення).

В цілому планувальна структура міста не потребує радикальних змін. Потребує структуризації і реконструкції мережа магістральних вулиць, встановлення і дотримання параметрів проектних червоних ліній.

Даним проектом пропонується встановлення чіткого функціонального зонування території з визначенням зон:

-	житлової забудови;

-	громадського центру;

-	промислової;

-	ландшафтно-рекреаційної.

Для розвитку багатоквартирної житлової забудови пропонується ущільнення існуючих кварталів в центральній частині міста і по вул. Перемоги. Ці заходи намічені разом з розбудовою системи підприємства обслуговування повсякденного рівня.

Для потреб нової садибної житлової забудови пропонується залучення вільних (зайняті городництвом) внутрішньо-квартальних територій в садибній житловій зоні, що склалася (див. Схема «Основне креслення»). Розрахункові  ділянки намічені по вул. Польовій, Островського, Л.Українки, Гоголя, 8 Березня, Чубаря на північній і західній околиці міста, де в основному і задовольняються потреби в житловому будівництві нового населення Валків (див. розділ «Житловий фонд»).

Застосування Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків в жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 02.09.2014 №1673-VII до садових будинків, розташованих в межі Валків, можливе за умови дотримання вимог п.3.51( ДБН 360-92((

Керуючись ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом передбачені земельні ділянки для будівництва цієї категорії населення.

Зона загальноміського центру – поліфункціональна структура, яка об`єднує комплекс громадських об`єктів загальноміського значення і загальнорайонного рівня з ділянками зелених насаджень загального користування – рекреаційних об`єктів з високим рівнем благоустрою і визначеною спеціалізацією. Такий комплекс в Валках загалом склався (хоча й потребує значного якісного вдосконалення) по вул. К. Лібкнехта і по вул. Жовтневій. Його доповнення передбачається по вул. Жовтневій шляхом будівництва центру дозвілля (розрахункова потреба). Решта необхідних за розрахунками функцій загальноміських громадських установ задовольняються на існуючих ділянках.

Розширення промислової зони, як зазначено вище, передбачається переважно на землях, що пропонуються до приєднання до міста, а також і в існуючих межах в районі молокозаводу і хлібокомбінату по вул. 1 Травня, де існуючі і проектні ділянки промислової зони мають утворити невеличкий промисловий район.

Дане промутворення має зручне підключення як до міської структури, так і до зовнішньої транспортної мережі. Намічені резервні промислові ділянки потенційні місця передислокації виробничих об`єктів із сельбищної зони, де порушується режим санітарно-захисних зон і завжди є потреба в ділянках для обслуговуючої сфери.

## 2. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВО-ВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ м. ВАЛКИ ДО 2036 р.

За реалістичним варіантом прогнозу чисельність населення міста Валки на кінець прогнозного горизонту зменшиться. В середньому місто втрачатиме 0,03 тис. осіб щорічно. Максимальні втрати населення будуть характерні для 2028-2036 рр. Очікується, що на початок 2036 року кількість мешканців міста становитиме 8,6 тис. осіб, що на 7,4% менше, ніж на початку прогнозного періоду .

Статевий розподіл мешканців міста демонструє перевагу жінок у загальній чисельності населення. На початок прогнозного періоду (2015 р.) їх частка становила 53,8%. Незважаючи на скорочення диспропорції між представниками різних статей на кінець прогнозного горизонту (з 7,6 відсоткових пункти до 4,8 в.п.), чисельна перевага жінок у загальній структурі жителів міста збережеться: їхня частка становитиме 52,4%.

Відбуватимуться трансформації також у віковій структурі мешканців міста. Так, посилюватиметься процес старіння населення. Якщо у 2015 році частка осіб віком 60 років і старше складала 24,9%, то у 2036 році вона збільшиться на 7,4 в.п. і становитиме вже 32,3%. При цьому, частка дітей віком до 14 років на кінець прогнозного періоду знизиться на 0,5 в.п. порівняно з 2015 роком (18,2% – у 2015 р. і 17,7% – у 2036 р.).

Також погіршиться ситуація з абсолютним числом і питомою вагою у загальній структурі населення осіб працездатного віку, яке на 2036 рік скоротиться на 6,9 в.п. і становитиме половину всього населення (50,0% або 4,3 тис. осіб).

Оптимістичний варіант прогнозу передбачає постійне поступове зростання мешканців міста (на 7,1% у 2036 році, що в абсолютному вимірі становить 0,7 тис. осіб). Середньорічне зростання чисельності населення міста Валки протягом усього прогнозного періоду складатиме 0,03 тис. осіб щороку.

Різниця між чоловічим і жіночим населенням дещо вирівняється, однак переважання жінок серед мешканців міста залишиться (53,0% у 2036 році проти 53,8% у 2015 році).

Основні зміни, що характеризують вікову структуру населення міста, стосуватимуться збільшення кількості і питомої ваги осіб віком 60 років і старше, кількості і питомої ваги дітей та зменшення кількості і частки осіб працездатного віку. Так, частка осіб віком 60 років і старше зросте на 6,4 в.п. і у 2036 році їх кількість складатиме 3,1 тис. осіб (або 31,3% від усього населення міста). Значно скоротиться частка населення працездатного віку (на 7,9 в.п.): у 2036 році дана категорія осіб становитиме 49,0% населення у порівнянні з 56,9% у 2015 році. Частка дітей віком до 14 років на кінець прогнозного періоду збільшиться на 1,5 в.п. і складатиме 19,7% від загальної кількості населення.

Згідно завдання на проектування та Протоколу попереднього розгляду проекту, для розрахунку об’ємів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк генерального плану чисельність населення м. Валки приймається за оптимістичним варіантом прогнозу у 10,0 тис. осіб.

## 3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

Система планувальних обмежень представлена санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від промислових підприємств і виробництв, об’єктів комунального призначення, охоронними зонами об’єктів комунальної інфраструктури, природоохоронними територіями.

Параметри нормативних санітарно-захисних зон (СЗЗ) промислово-комунальних підприємств і виробництв представлені відповідно санітарної класифікації ДСН №173-96.

Найбільші території охоплюють СЗЗ, що мають параметри відповідно 500 та 300м.

Санітарна класифікація основних підприємств і розміри

нормативних санітарно-захисних зон:

| Об’єкти | Нормативна СЗЗ/ санітарний розрив, (м) | Документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Промислові підприємства, склади і бази |
| Завод ”ФТІНТ”/ за умов відновлення виробництва та функціонування гальванічного цеху | 50/ 300 | - // - |
| ШРБТ | 100 | - // - |
| АТП (автопарк) | 100 | ДСП 173-96 (дод.№ 4 ) |
| цегельний завод (Пн-Сх околиця) | 100 | - // - |
| деревообробне підприємство | 100 | - // - |
| підприємство по обробці каменю | 100 | - // - |
| виробнича територія колишнього м’ясокомбінату (цех виготовлення напівфабрикатів із м’яса) | 50 | - // - |
| молокозавод | 50 | - // - |
| хлібокомбінат | 50 | - // - |
| мебельна фабрика | 50 | - // - |
| Об’єкти комунального призначення |
| Кладовища (діючі/закриті) | 300/50 | ДСП 173-96 (дод. №4); ДСанПіН 2.2.2.028-99 |
| каналізаційні очисні споруди (КОС) | 200 | ДСП 173-96 (дод. №12) |
| АЗС | 50 | ДСП 173-96 (дод. № 4) |
| СТО, гаражі | 15-50 | ДСП 173-96 (дод.№ 10) |
| Транспортні коридори |
| Автомобільні дороги державного значення І-ІІІ категорії (за межами міста) | 100 | ДСП 173-96 п. 5.25 |

Території складів, баз а також екологічно нешкідливих виробництв відповідно діючих нормативів мають 50-метрові санітарні розриви ( ДБН 360-92, п.4.5).

Виробничо-комунальні підприємства розміщені окремо по всій території міста, в тому числі у центральній частині. Найбільше дані ділянки розміщені у східній частині міста.

Нормативні параметри СЗЗ частини промислових підприємств та комунальних об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову.

Вирішення питання організації санітарно-захисних зон потребують підприємства, що знаходяться в оточенні житлової та прирівняної до неї забудови, розташування яких є несумісним з житловою забудовою за санітарно-гігієнічними умовами.

Проекти СЗЗ промислових підприємств і виробництв необхідно розробляти  відповідно ДСН 173-96 (п. 5.14) в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємств, з першочерговою реалізацією заходів, передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого міста витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ неможливо, головне завдання підприємств, які їх створюють, полягає в впровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів. Головним механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

З метою забезпечення санітарно-гігієнічних умов проживання, пропозиції по розвитку та удосконаленню територіальної організації виробничо-комунальних підприємств включають: зміна функціонального використання ділянок виробничо-комунального призначення,  реструктуризацію виробничих ділянок, перепрофілювання.

В межах території що проектується наявні 3 кладовища, та на прилеглих ділянках (с. Костів, с. Гонтів Яр), які є діючими. В межах СЗЗ знаходиться житлова та громадська забудова. Кладовища, що знаходяться в оточені житлової забудови, після остаточного заповнення їх площ, мають бути закриті органами місцевого самоврядування, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). СЗЗ закритих ділянок після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50м.

На околицях міста наявні 2 ділянки потенційної епідеміологічної небезпеки – худобомогильники, де проводилось поховання трупів тварин, які загинули від сибірки: на східній околиці міста, на території заводу ”ФТІНТ”; та на північній околиці міста, на межі земель Костівської с/р та Валківської м/р. Точні місця знаходження худобомогильників невідомі, оскільки остання поховання проводились у 50-х роках минулого сторіччя. Огородження та вказівні знаки відсутні. Тому на Схемах планувальних обмежень в даному проекті місця знаходження худобомогильників позначені орієнтовно, а ділянки заводу ”ФТІНТ” та ділянку, що примикає до кладовища с. Костів, розташованій у верхів’ї відгалудження балки, слід вважати територіями худобомогильників, які є ґрунтовими вогнищами сибірки. На час розробки проекту дані санітарно-охоронні зони худобомогильників не встановлені, тому в проекті даються проектні пропозиції щодо їх встановлення. При встановлені даної зони уповноваженими державними службами її параметри можуть бути відкориговані.

Містобудівне освоєння в зоні впливу худобомогильників можливе лише за межами санітарно-охоронних зон після їх визначення, відповідно до рельєфу місцевості, державною санітарно-епідеміологічною службою спільно із державної службою ветеринарної медицини, згідно вимог п.4. Наказу МОЗ України № 314 від 09.07.03р.. Відповідно вимог даного наказу, у санітарно-охоронній зоні ґрунтових вогнищ сибірки не дозволяється виділення земельних ділянок для проведення гідромеліоративних, пошукових, будівельних та інших робіт, пов'язаних з виїмкою і переміщенням ґрунту, затопленням, підтопленням або зміною рівня ґрунтових вод, а також передачу в оренду, продаж в особисту власність, виділення під сади, городи та в інше землекористування ділянок, територій, які безпосередньо прилягають до меж ґрунтових вогнищ сибірки. До моменту встановлення санітарно-охоронних зон уповноваженими державними службами, містобудівне освоєння території в межах існуючих СЗЗ 500м (перспективна ділянка житлової забудови, що розташована в кварталі обмеженим вулицями Кірова та Іванівська та перспективні ділянки промислово-комунального призначення навколо заводу ”ФТІНТ”) не допускається.

Відповідно санітарно-ветеринарних правил, території закритих худобомогильників та біотермічних ям, де були захоронення трупів тварин, які загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, емкару, сапу та інших особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин невстановленої етіології, забороняється  використовувати на невизначений термін для будь-яких цілей.

Від ЛЕП напругою 35, 110 кВ, з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, згідно ДБН 360-92**, табл. 8.5*, встановлюються охоронні зони в обидві сторони відповідно 15 та 20м. Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності і враховуються при прийнятті проектних рішень щодо організації планувальної структури території міста.

Природоохоронні території представлені системою прибережних захисних смуг водойм міста, зеленими насадженнями загального користування. Дані ділянки потребують ландшафтно-планувальної організації та відповідного благоустрою.

На час розробки проекту генплану міста Проект встановлення меж прибережних захисних смуг водойм в межах міста відсутній. При прийнятті проектних рішень враховуються нормативні параметри прибережних захисних смуг річок та водойм на них. Відповідно ВКУ ст. 87, 88 нормативні параметри для водойм міста становлять: для водойм при площі дзеркала менше 3га – 25м, більше 3га - 50м; для річки Мжа та її притоків – 25м. Дані території відносяться до земель водного фонду. Господарське використання регламентується дією Земельного, Водного Кодексів України та постановою КМУ № 502 від. 13.05.96р. Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

В даному проекті, на Схемі проектних планувальних обмежень надані пропозиції щодо встановлення прибережних захисних смуг, з урахуванням ситуації що склалася та рішень щодо планувальної структури прибережних ділянок. Території прибережних захисних смуг є складовою екологічного каркасу міста і підлягають упорядкуванню, озелененню та благоустрою. Для точного визначення меж ПЗС усіх водойм міста необхідно розробити спеціальні проекти із землеустрою щодо їх встановлення, з урахуванням проектних рішень даної містобудівної документації, та подальшим їх винесенням в натуру.

Також в проекті враховуються зони санітарної охорони (ЗСО) підземних джерел централізованого водопостачання. На час розробки проекту генплану міста проект встановлення 1-го, 2-го та 3-го поясів зон санітарної охорони джерел централізованого водопостачання міста відсутній. В даному проекті при прийнятті проектних рішень враховані нормативні параметри 1-го поясу ЗСО радіусом 30м (враховуючи використання захищених підземних вод). Для даних ділянок необхідно виконати огородження та забезпечити режим господарської діяльності згідно вимог Постанови КМУ № 2024 від 18.12.98р. ”Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”.

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне рішення представлена санітарно-захисними зонами, природоохоронними зонами, системою зелених насаджень різного виду використання. При прийнятті проектних рішень враховуються існуючі та перспективні планувальні обмеження, режими господарської діяльності в їх межах.

## 4. ПРОЕКТНИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Багатоквартирне житлове будівництво

| Перелік ділянок (з експлікацією) | Територія | Кількість квартир | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| На вільних територіях,вул. Торгова-вул. Борща | 2,8 | 144 | 8,4 | 360 |
| ВСЬОГО | 2,8 | 144 | 8,4 | 360 |

На розрахунковий строк нова багатоквартирна забудова запроектована на вільній від забудови території по вулицях Торговій та Борща на площі біля 2,8 га.

Загальний обсяг багатоквартирного будівництва становитиме 8,4 тис. м2 (144 квартири), при щільності забудови біля 3,0 тис. м2/га .

Крім того,передбачається резервування ділянки під нове багатоквартирне будівництво на території 2,0 га, на якій можливе будівництво 6,0 тис. кв. м з відповідним проектуванням інженерних комунікацій для цього будівництва.

Резерв ділянок під нове багатоквартирне будівництво

| Перелік ділянок (з експлікацією) | Територія | Кількість квартир | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| На вільних територіях,вул. Перемоги | 2,0 | 100 | 6,0 | 250 |
| ВСЬОГО | 2,0 | 100 | 6,0 | 250 |

Садибне будівництво

Даний тип забудови є найбільш привабливим для проживання, особливо враховуючи  сучасне переважання даного типу забудови в структурі міста.

Для забезпечення населення, яке бажає індивідуально побудувати житло, були проаналізовані територіальні можливості міста і визначені площадки під нове садибне будівництво.

Розміщення нового садибного будівництва передбачено на території біля 45,6 га. Це 388 ділянок при середньому розмірі присадибної ділянки у 0,1 га.

Визначення розміру території, що закладається під садибну забудову передбачено , виходячи з проектної планувальної структури міста, конфігурації кварталів існуючої та проектної садибної забудови та, відповідно, доцільністю визначення даних території як територій житлової садибної забудови.

Таким чином, обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 38,8 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі), що становитиме  ~ 2,0 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла. На поза- розрахунковий строк передбачені також території під резерв садибної забудови на півночі міста.

Ділянки нового садибного будівництва

| Перелік площадок (з експлікацією) | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| На вільних територіях |  |  |  |  |
| 1.вул. Польова –вул. Островського –вул. Л.Українки | 30,8 | 262 | 26,2 | 655 |
| 2.вул. Гоголя | 1,8 | 15 | 1,5 | 37 |
| 3.вул.8 Березня | 4,4 | 37 | 3,7 | 93 |
| 4.вул. Нова – вул. Чубаря | 8,7 | 74 | 7,4 | 185 |
| ВСЬОГО | 45,7 | 388 | 38,8 | 970 |

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд м. Валки зросте у 1,23 рази і складе біля 253,7 тис. м2 загальної площі. Із нього біля 29,3% буде припадати на багатоквартирну забудову і 70,7% на садибну забудову.

Житлова забезпеченість по місту збільшиться на 14,4% і досягне рівня 22,2 м2 на 1 мешканця: у багатоквартирній забудові – орієнтовно 21,9 м2/людину, в садибній забудові 27,2 м2/людину.

Такі показники дозволять підняти рівень проживання в місті до комфортного і сприяти підвищенню рівня життєдіяльності жителів міста.

Треба прийняти до уваги, що генеральний план визначає стратегію розвитку міста. При розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

Нижче у таблиці наведена динаміка житлового фонду міста у цілому.

Динаміка житлового фонду по м. Валки на розрахунковий строк

| Тип забудови | Станом на 1.01.2015 | Нове будівництво | Проектний житловий фонд (на 1.01.2036) | Населення, осіб | Житлова забезпеченість, м2/людину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | квартир, будинків | тис. м2 | квартир, будинків | тис. м2 | квартир, будинків | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
| Багатоквартирна | 65,9 | 1311 | 8,4 | 144 | 74,3 | 1455 | 3,4 | 3,4 | 19,3 | 21,9 |
| Садибна | 140,6 | 2881 | 38,8 | 388 | 179,4 | 3269 | 5,9 | 6,6 | 23,8 | 27,2 |
| РАЗОМ | 206,5 |  | 47,2 |  | 253,7 |  | 9,3 | 10,0 | 22,2 | 25,4 |

## 5. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Нині населення працездатного віку становить 5,3 тис. осіб, з якого в економічній діяльності зайнято  біля 3,5 тис. осіб: з них 0,5 тис. осіб – виробничому секторі, 1,0 тис. осіб у невиробничому секторі і 2,0 тис. осіб у малому підприємництві.

В основу прогнозу розвитку господарського комплексу міста є передумова щодо сталості функціонування його в сьогоденних умовах і на перспективу.

Важливим чинником є формування постіндустріальної ринкової економіки. Досвід країн, що знаходяться в цій стадії (розвинені країни Північної Америки, Європи, Азії), показує, що невиробничий сектор економіки стає домінуючим. При цьому значно зростає роль малого підприємництва.

Сучасна структура зайнятості в розвинених економіках є наступною: сільське господарство – 1-3% від числа усіх працівників; промисловість, будівництво – 5-15%, сфера обслуговування – 80-85%.

Тобто, тренд розвитку господарського комплексу міста буде залежати від темпів розвитку невиробничої сфери, особливо в  малому підприємництві, частка якого (щодо зайнятості) складатиме від 2/3 до 4/5 від усіх працівників міста.

На 1.01.2036 р. чисельність населення у працездатному віці прогнозується у 4,9 тис. осіб (що на 8% менше існуючої).

Враховуючи збільшення задіяння виробничих потужностей  і підвищення ефективності роботи існуючих промислових підприємств та будівельних організацій міста та включення в проектну межу міста територій підприємств, що на теперішній час знаходяться за межею, чисельність працівників виробничого сектору зросте  майже до 2,0 тис. осіб.

Галузями спеціалізації переробної промисловості залишаться харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської сировини .

Розвиток невиробничого сектора можливий при реалізації програм соціально-економічного розвитку (будівництво нових дитячих дошкільних закладів, закладів побутового обслуговування, харчування і т.п.).

Отже, прогнозна чисельність працівників невиробничого сектору може зрости  майже до 3,0 тис. осіб.

Втім, як було зазначено раніше, найбільше вплине на економіку міста розвиток малого підприємництва. Мале підприємництво – невід’ємний елемент ринкової системи господарювання, без якого економіка та суспільство в цілому не можуть нормально існувати та розвиватися. Малий бізнес сприяє формуванню конкурентного середовища, робить внесок у вирішенні проблеми зайнятості та наповненні дохідної частини державного та місцевого бюджетів.

Чисельність працівників у малому підприємництві  міста може скласти на початок 2036 року орієнтовно біля 3,5 тис. осіб.

Прогноз зайнятості населення у господарському комплексі м. Валки на 1.01.2036 року (з малим підприємництвом),орієнтовно

| Види економічної діяльності | Чисельність працівників, осіб |
| --- | --- |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 650 |
| Переробна промисловість ; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 800 |
| Будівництво | 250 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1060 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 150 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 280 |
| Фінансова діяльність | 90 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 120 |
| Державне управління | 380 |
| Освіта | 350 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 520 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 250 |
| Разом | 4900 |

## 6. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Місто Валки не є віднесеним до Списку історичних населених місць України, однак на його території налічується 11 пам’яток історії місцевого значення. Одна з них, пам’ятник жертвам голодомору,  ще чекає занесення до державного реєстру, 10 вже мають охоронні номери.

Також, на території міста зафіксовані три ділянки археологічних пам’яток, стародавніх поселень, які потребують досліджень для чіткого визначення території охорони і статусу.

## 7. КЛАДОВИЩА

За даними Валківської міської ради в межах міста наявні три ділянки кладовищ 7,95 га, 1,9 га та 2,4 га загальною площею 12,2 га.

Слід зазначити, що тільки на ділянці діючого кладовища по вул. Перекіпській дотримується 300-метрова санітарна зона від меж кладовища до житлової забудови.

Даним проектом пропонується закриття ділянок кладовищ по вулицях Шевченка і 1 Травня.

Діючим кладовищем визначити ділянку по вул. Перекіпській з розширенням його площі на 2,4 га (згідно з нормативними вимогами табл. 6.1 ДБН 360-92**).

## 8. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Згідно з ДБН 360-92** площа зелених насаджень загального користування для м. Валки обчислюється за нормою 11 м2 на особу. Тобто, для населення в 10,0 тис. осіб площа парків, скверів, бульварів, набережних в Валках має становити щонайменше 11,0 га.

На даний час згідно інвентаризації земель міста загальна площа парків в Валках становить 8,6 га. Наявні три парки площею 0,7 га, 3,6 га та 3,9 га.

Даним проектом пропонується благоустрій узбережжя ставка із влаштуванням набережних площею 1,5 га.

Біля проектного центру дозвілля по вул. Жовтневій пропонується влаштування скверу 0,8 га. Облаштовується бульвар по вул. Лаптєвих площею 0,5 га.

Пропонується благоустрій узбережжя р. Мжа біля греблі по вул. Червоної Армії загальною площею біля 1,8 га.

Дані об`єкти загальною площею 4,6 га збільшують площу зелених насаджень загального користування Валків до 13,2 га, що задовольняє нормативні потреби в даних територіях. Перелічені ділянки знаходяться практично в зоні загальноміського центру і в разі належного благоустрою значно збагатять його ландшафтно-рекреаційну складову.

## 9. ІСНУЮЧЕ ТА ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

На розрахунковий період передбачається зміна функціонального використання земель м. Валки в існуючій межі та приєднання до межі міста земель Гонтовоярської та Костівської сільських рад.

Розподіл земель м. Валки (в існуючій межі) згідно звіту за формою 6-зем та на розрахунковий строк:

| Вид використання | Існуючий стан, га | % | Проектний стан | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забудовані землі, в т.ч.: | 526,0 | 46,6 | 647,1 | 57,3 |
| садибна забудова | 280,9 | 24,9 | 369 | 32,7 |
| багатоквартирна забудова | 2,4 | 0,2 | 5,9 | 0,5 |
| промисловості | 2,9 | 0,3 | 18,7 | 1,7 |
| громадського призначення і комерційного використання | 63,7 | 5,7 | 68,9 | 6,1 |
| транспорту, зв`язку | 15,8 | 1,4 | 16,2 | 1,4 |
| технічної інфраструктури | 2,4 | 0,2 | 2,7 | 0,2 |
| вулиць, набережних, площ | 136,2 | 12 | 137,8 | 12,2 |
| зелених насаджень загального користування | 9,5 | 0,8 | 13,2 | 1,2 |
| кладовищ | 12,2 | 1,1 | 14,7 | 1,3 |
| Незабудовані землі | 603,3 | 53,4 | 482,2 | 42,7 |
| сільськогосподарські | 419,3 | 37,1 | 310,8 | 27,52 |
| лісовкриті | 103,3 | 9,1 | 100,8 | 8,9 |
| відкриті заболочені | 31,5 | 2,8 | 31,5 | 2,8 |
| відкриті без рослинного покриву | 24,3 | 2,2 | 14,2 | 1,3 |
| води | 24,9 | 2,2 | 24,9 | 2,2 |
| ВСЬОГО | 1129,3 | 100 | 1129,3 | 100 |

До проектної межи міста на розрахунковий строк  також передбачається приєднання земель Гонтовоярської та Костівської сільрад.

Території сільських рад, що приєднуються до межі міста Валки:

а) у Гонтовоярській сільській раді:

| Вид використання | Існуюче використання, га | Проектне використання, га |
| --- | --- | --- |
| Забудовані землі, в т.ч.: |  |  |
| садибна забудова |  |  |
| багатоквартирна забудова |  |  |
| промисловості |  |  |
| громадського призначення і комерційного використання |  | 8,25 |
| транспорту, зв`язку |  |  |
| технічної інфраструктури |  |  |
| вулиць, набережних, площ | 0,35 | 2,84 |
| зелених насаджень загального користування |  |  |
| кладовищ |  |  |
| Незабудовані землі |  |  |
| сільськогосподарські | 13,74 | 3 |
| лісовкриті | 8,91 | 8,91 |
| відкриті заболочені |  |  |
| відкриті без рослинного покриву |  |  |
| води |  |  |
| ВСЬОГО | 23 | 23 |

б) у Костівській сільській раді:

| Вид використання | Існуюче використання, га | Проектне використання, га |
| --- | --- | --- |
| Забудовані землі, в т.ч.: |  |  |
| садибна забудова |  | 18 |
| багатоквартирна забудова |  |  |
| промисловості | 10,16 | 39,58 |
| громадського призначення і комерційного використання |  | 4,92 |
| транспорту, зв`язку |  |  |
| технічної інфраструктури |  |  |
| вулиць, набережних, площ | 12,5 | 29,11 |
| зелених насаджень загального користування |  |  |
| кладовищ |  |  |
| Незабудовані землі |  |  |
| сільськогосподарські | 92,6 | 23,65 |
| лісовкриті | 9,11 | 9,11 |
| відкриті заболочені | 3,96 | 3,96 |
| відкриті без рослинного покриву | 8,67 | 8,67 |
| води |  |  |
| ВСЬОГО | 137 | 137 |

Проектне використання території м.Валки в існуючій та проектній межі:

| Вид використання | В існуючій межі | Території, що приєднуються | В проектній межі разом |
| --- | --- | --- | --- |
| Забудовані землі, в т.ч.: | 647,1 |  | 749,8 |
| садибна забудова | 369 | 18 | 387 |
| багатоквартирна забудова | 5,9 |  | 5,9 |
| промисловості | 18,7 | 39,58 | 58,28 |
| громадського призначення і комерційного використання | 68,9 | 13,17 | 82,07 |
| транспорту, зв`язку | 16,2 |  | 16,2 |
| технічної інфраструктури | 2,7 |  | 2,7 |
| вулиць, набережних, площ | 137,8 | 31,95 | 169,75 |
| зелених насаджень загального користування | 13,2 |  | 13,2 |
| кладовищ | 14,7 |  | 14,7 |
| Незабудовані землі | 482,2 |  | 539,5 |
| сільськогосподарські | 310,8 | 26,65 | 337,45 |
| лісовкриті | 100,8 | 18,02 | 118,82 |
| відкриті заболочені | 31,5 | 3,96 | 35,46 |
| відкриті без рослинного покриву | 14,2 | 8,67 | 22,87 |
| води | 24,9 |  | 24,9 |
| ВСЬОГО | 1129,3 | 160 | 1289,3 |

Збільшення земель житлово-громадської забудови пропонується за рахунок земель сільськогосподарського використання та відкритих земель без рослинного покриву.

## 10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

На даний час згідно наданих вихідних даних в Валках працює пожежна частина 59-ДПРЦ по вул. Перемоги, 1.

Частина обслуговує місто Валки і Валківський район, має 3 пожежні автомобілі.

За радіусом обслуговування по дорогах загального користування 3 км вся південна частина міста на протилежному боці р. Мжа  залишається поза зоною досяжності пожежної частини.

Генеральним планом пропонується розміщення додаткового пожежного депо на південній околиці міста у виробничо-складській зоні по вул. Р. Люксембург.

Кількість автоцистерн відповідає нормативним вимогам (згідно ДБН 360-92**, табл. 6.1), однак, згідно додатку 3.1, за наявності в місті будівель до 5-и поверхів у складі пожежного автопарку має бути 1 спецавтомобіль - автодрабина.

Необхідна під нього площа складає 0.8 - 1.2 га на об’єкт згідно табл.6.1 ДБН 360-92**. Пріоритетність будівництва нових пожежних частин вирішується планами соціально-економічного розвитку міста.

## 11. РОЗВИТОК СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заклади освіти

У дошкільній освіті функціонує 3 дошкільних навчальних закладів, які відвідує 357 дітей дошкільного віку. Ємність дитячих дошкільних навчальних закладів складає 393 місць.

На розрахунковий строк ємність існуючих дошкільних навчальних закладів буде недостатньою (див. таблицю розрахунку). Дефіцит у 52 місця передбачено ліквідувати за рахунок будівництва нового закладу в районі нової житлової забудови.

Мережа загальноосвітніх закладів складається із 2 загальноосвітніх навчальних закладів (І-ІІІ ступенів).

На розрахунковий строк існуюча ємність шкіл (1571 місце) повністю задовольнить проектну чисельність школярів.

Міжшкільні центри комп’ютерного та виробничого навчання у місті відсутні.

Будівництво таких закладів передбачається на території проектної житлово - громадської забудови.

Сучасна ємність позашкільних закладів більша за  нормативно достатню і на розрахунковий строк.

Будинки-інтернати, психоневрологічні інтернати, спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їх сімей.

В межах міста зазначені соціальні заклади відсутні. При розміщенні таких закладів є доцільним розглядати потребу в даних закладах з урахуванням системи розселення (на рівні Валківського району).

Розміщення зазначених закладів є доцільним в «депресивних» населених пунктах району, в яких є значний рівень незадіяного в економічній діяльності населення, задовільний рівень екологічного стану, наявність комфортних природних умов проживання (наприклад, наявність поруч лісу, водойми) та можливості забезпечення продуктами харчування місцевого виробництва (м’ясо-молочна продукція, місцеві овочі, фрукти).

Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їх сімей проектуються на перших поверхах багатоквартирних будинків.

Установи охорони здоров’я, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи.

Медичне обслуговування населенню міста здійснюється центральною районною лікарнею (285 ліжок за проектом, 205 ліжок фактично) з поліклінікою (328 відвідувань у зміну), АЗПСМ (37 відвідувань у зміну за проектом, 41 відвідувань фактично) . Усі об’єкти розташовані по пров. Майському, 34.

Навіть враховуючи, що існуючі медичні заклади міста обслуговують не тільки населення міста,а й зони впливу, на розрахунковий строк існуюча ємність ліжкового фонду та поліклінік буде достатньою за нормативними вимогами, але АЗПСМ у місті потребує розширення на 40 відвідувань у зміну (за інформацією районних служб охорони здоров’я) .

Фізкультурно-спортивні установи

Територія фізкультурно-спортивних споруд у місті складає 7,5 га. Це відкриті площинні спортивні об’єкти (стадіони, спортивні майданчики). В місті відсутні басейни, а ємність спортивних залів значно перевищує нормативну на розрахунковий строк, в першу чергу за рахунок спортивних об’єктів Валківської районної ДЮСШ «Спорт для всіх», у якій 450 дітей займаються 5 видами спорту.

Нові спортивні та фізкультурні об’єкти передбачено розмістити в нових центрах житлової- громадської забудови .

Установи культури і мистецтва

У Валках культурно-мистецькі послуги надають РКЗ «Валківський народний дім «Іскра» (600 місць), Валківська районна дитяча школа мистецтв (80 учнів), центральна районна бібліотека та дитяча бібліотека (67,78 тис. томів книг, 67 місць для читачів).

Ємність закладів культури та мистецтва менша за нормативні вимоги (як на розрахунковий строк, так і на даний час), окрім бібліотек, ємність яких перевищує нормативні вимоги на розрахунковий строк.

Слід зазначити, що сучасний рівень попиту населення в культурному та мистецькому обслуговуванні значно знизився за науково-технічного поступу (що наблизив через телебачення та інтернет розважальні, мистецькі, інформаційні продукти, а електронні книги конкурують з бібліотеками).

Особливо це стосується кінотеатрів, клубних закладів. Підприємницька ініціатива та попит нині є рушійними силами щодо потреб та функціонування видовищних споруд (концертних залів, кінотеатрів) та танцювальних залів.

Розміщення закладів культури, відсутніх у теперішній час даним проектом можливе в нових громадських центрах.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Торговельна мережа міста нараховує 117 магазинів, 2 ринки. Послуги з харчування надають 16 ресторанів, кафе, барів. Заклади побутового обслуговування населення, надаючи широкий асортимент послуг мають 130 робочих місць.

Підприємства цих видів послуг є в основному у приватній власності, їхня кількість регулюється попитом та наявності територій для розміщення. В місті функціонує розгалужена закладів обслуговування, що задовольняє потреби населення міста . Переважну більшість послуг цього виду діяльності виконують підприємці-фізичні особи.

Даним проектом передбачається, що в нових громадських центрах будуть розміщуватися нові магазини, торговельні центри, підприємства побутового обслуговування. Місто має також декілька об’єктів відповідних видів діяльності, які недобудовані або не використовуються в центральній частині. Уведення цих приміщень в експлуатацію передбачено упродовж розрахункового періоду.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

На даний час кредитно-фінансові установи міста представлені відділеннями банків, кількість яких в цілому задовольняє потреби в них.

У місті достатньо ємностей щодо відділень зв’язку, судових установ, нотаріальних контор та юридичних консультацій.

Установи житлово-комунального господарства

В місті працює житлово-експлуатаційна організація, бюро похоронного обслуговування. Готельний фонд міста (37 місць) є нижче нормативного показника, потребує розширення на розрахунковий строк. Проблемою міста є менша за нормативну кількість громадських вбиралень загального користування.

## 12.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління з урахуванням заходів визначених місцевими та регіональними програмами санітарно-гігієнічного та природоохоронного  спрямування.

Для територіально-планувальної організації міста з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови:

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території існуючої житлової забудови пропонується:

- упорядкування системи існуючих СЗЗ промислово-комунальних об’єктів, нормативні параметри СЗЗ яких не витримуються, методом їх зменшення до необхідних мінімальних розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих територій. Рекомендується органам виконавчої влади і місцевого самоврядування визначити своїм розпорядженням перелік підприємств, що межують із житловою забудовою та прирівняними до неї об’єктами, що потребують розробки і погодження проектів організації їх СЗЗ, з урахуванням можливості їх скорочення. При цьому для існуючих та перспективних промислово-комунальних вузлів передбачити розробку проектів організації комплексних СЗЗ. Слід зазначити, що розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємства або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або винесення. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють державні санітарно-епідеміологічні служби МОЗ України. З метою скорочення нормативних параметрів СЗЗ в межах яких знаходиться житлова забудова рекомендуються наступні інженерно-планувальні заходи:

  - провадження новітніх технологій з очищення забруднюючих речовин,

  - за умови доцільності перенесення джерел викидів забруднюючих речовин в глиб виробничої території,

  - винесення найбільш шкідливих технологій за межі сельбищної території,

  - перепрофілювання виробництва;

- недопущення здійснення транспортування та розігрівання бітуму, виробництво асфальту на території ШРБТ, що на південній околиці міста: дані виробничі процеси відноситься до І класу шкідливості з нормативною СЗЗ 1000м, тому їх організацію даних виробничих процесів необхідно здійснювати за межами житлової та прирівняної до неї забудови, з дотриманням нормативних параметрів санітарно-захисної зони;

- в умовах відновлення господарської діяльності або зміні профілізації підприємства на таких виробничих ділянках, як територія колишнього м’ясокомбінату, колишнього сільськогосподарського підприємства по вул. Чапаєва, та на території сільськогосподарського підприємства ДП ”План сервіс” по вул. Шевченка, необхідно провести планувальну реорганізацію виробничих ділянок та забезпечити розміщення джерел викидів, з урахуванням дотримання СЗЗ до існуючої житлової забудови (проектні пропозиції щодо максимально-можливих параметрів СЗЗ даних ділянок позначені на Схемі проектних планувальних обмежень);

- закриття органами місцевого самоврядування всіх діючих кладовищ, СЗЗ яких не витримуються, після остаточного заповнення їх площ, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). На перспективу передбачається розширення діючого кладовища, що розташоване на західній околиці міста, за межами сельбищних територій. Першочергово впровадити 100% забезпечення житлової забудови в межах СЗЗ діючих кладовищ централізованим водопостачанням та водовідведенням. СЗЗ закритих кладовищ після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50м. Після цього можливе освоєння резервних ділянок житлової забудови поза межами 50-ти метрової СЗЗ закритого кладовища. Відповідно вимог ДБН 360-92** (табл. 6.2, Примітка2), в умовах міської забудови що склалася, рішення щодо розміщення нових об’єктів в зонах, що примикають до закритих кладовищ приймаються за узгодженням з місцевими органам санітарного надзору в залежності від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та інш.) та ступеню інженерного обладнання території;

- для існуючих свердловин господарсько-питного водопостачання встановлення параметрів І-го поясу зони санітарної охорони, їх огородження, планувальна організація та дотримання режиму господарської діяльності;

- розробити проект зон санітарної охорони ІІ-го та ІІІ-го поясів для нових джерел централізованого водопостачання;

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території перспективної житлової забудови необхідно:

- при формуванні промислової зони на перспективних ділянках виробничого призначення (східна околиця міста) передбачати розміщення промислових підприємств, що відносяться до IV-V класу шкідливості, згідно ДСН № 173-96.  При цьому, підприємства слід розташовувати групуючи їх за санітарними та технологічними ознаками з урахуванням класу небезпеки, щоб виключити можливість несприятливого спливу підприємства вищого класу небезпеки та працюючих, технологічні процеси, сировину та продукцію іншого підприємства нижчого класу небезпеки, а також на здоров’я і умови життя населення на прилеглих існуючих та перспективних ділянках житлової та прирівняної до неї забудови. Крім того, необхідно враховувати комплексний вплив на навколишнє середовище всіх існуючих та перспективних підприємств, які входять в промвузол. Для цього необхідно передбачити розробку проекту організації комплексної СЗЗ промвузла.

- відповідно санітарно-ветеринарних правил забезпечити заборону використання на невизначений термін для будь-яких цілей, території закритих худобомогильників та біотермічних ям, де були захоронення трупів тварин, які загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, емкару, сапу та інших особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин невстановленої етіології, визначити межі даних ділянок та облаштувати їх огорожу;

- встановлення санітарно-охоронних зон худбомогильників, відповідно до рельєфу місцевості, державною санітарно-епідеміологічною службою спільно із державної службою ветеринарної медицини, згідно вимог п.4. Наказу МОЗ України № 314 від 09.07.03р., та вирішення питання містобудівного освоєння перспективних ділянок житлової та промислової забудови;

- дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень передбачених даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при будівництві нових (реконструкції існуючих) виробничо-комунальних підприємств та проектів комплексних СЗЗ для промвузлів; дотримання  параметрів обмежень визначених санітарними нормами та екологічним законодавством при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації, каналізаційних насосних станцій, охоронних зон свердловин тощо;

- при проведенні інженерної підготовки території дотримання параметрів прибережних захисних смуг водойм з розробкою на дані ділянки технічної документації із землеустрою;

- освоєння ділянки житлової забудови, що розташована на примиканні до об’їзної дороги проводити з урахуванням вимог ДБН 360-92**, п. 7.32*, з дотримання санітарних відстаней до червоних ліній житлової забудови, створенням шумозахисного озеленення та з впровадженням конструктивних шумозахисних заходів на ділянці існуючої житлової забудови.

Для охорони атмосферного повітря:

- недопущення здійснення транспортування та розігрівання бітуму, виробництво асфальту на території ШРБТ, що на південній околиці міста;

- інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями; запровадження сучасних технологій на підприємствах, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; планувальна організація СЗЗ підприємств з їх упорядкуванням та озелененням;

- екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв’язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: створення нових магістральних вулиць з метою раціональної організації руху транспорту; будівництво мостових переходів та транспортних розв’язкок; подальший розвиток вулично-дорожної мережі – будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами доріг (див. розділ Транспорт);

- упорядкування системи АЗС, СТО, гаражів із дотриманням вимог щодо їх санітарних відстаней;

- створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості житлових  та рекреаційних територій;

Для охорони водного басейну:

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон; оздоровлення водойм з ліквідацією анофелогенних ділянок;

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водойм з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним і інженерним благоустроєм;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації всього водогосподарського комплексу міста: реконструкція та оновлення на сучасному рівні всього водопровідного господарства (мереж, насосних станцій тощо), з урахуванням заходів передбачених програмою «Комплексна програма удосконалення  і  модернізації систем водопостачання і водовідведення у населених пунктах Валківського району на 2012-2015 роки»; реконструкція та розширення мереж централізованого водопостачання та водовідведення з підключенням всіх неканалізованих об’єктів до централізованої системи водовідведення; та інші заходи (див. розділ Водопостачання);

- проведення гідрогеологічних вишукувань з метою достовірної оцінки та затвердження необхідної кількості експлуатаційних запасів підземних питних вод державною комісією запасів України на ділянці надрокористування;

- з метою охорони ресурсів питного водопостачання розробити Проект 1-го, 2-го та 3-го поясів зони санітарної охорони джерел централізованого питного водопостачання та забезпечити дотримання режимів господарської діяльності в їх межах відповідно до вимог Постанови КМУ № 2024 від 18.12.98р. ”Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”; встановити огорожу 1-го поясу ЗСО для всіх свердловин;

- на промислових та комунальних підприємствах міста забезпечити контроль щодо відповідності показників стічних вод нормативним показникам для приймання стічних вод в мережу централізованого водовідведення, в разі перевищення - забезпечити попередню очистку стоків перед випуском в міську каналізацію;

- забезпечення відведення поверхневого стоку з території міста, будівництво очисних споруд зливової каналізації в проектних місцях випуску стічних вод; (див. розділи Водовідведення, Дощова каналізація);

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території: захист від підтоплення, благоустрій і розчищення водойм; розчистка русел струмків з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін. (див. розділ Інженерна підготовка території).

Для охорони ґрунтів:

- виконання комплексного геохімічного обстеження території міста, з виконанням при необхідності інженерних заходів з санації забруднених ділянок на території існуючої та перспективної житлової забудови;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сельбищної території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів, будівництво полігону твердих побутових відходів та виконання інших заходів щодо поводження з ТПВ (див. розділ Санітарні очистка території);

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, протипаводковий захист території, ліквідація підтоплення та заболочення, протизсувні заходи, рекультивація порушених ділянок тощо (див. розділ Інженерна підготовка території).

Для зменшення впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання):

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт. При прийнятті проектних рішень враховується фактор акустичного впливу.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору акустичного впливу на прилеглих до магістральних вулиць територіях забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень.

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- на вільних територіях організація протишумового озеленення зони;

- на територіях сформованої житлової забудови, де неможливо досягти нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням - спорудження шумозахисних екранів на ділянках впливу перспективної об’їзної дороги на існуючу житлову забудову (частково по вул. Максима Горького);

Решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства, трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що не виходить за межі охоронної зони об`єктів.

Джерелами електромагнітного випромінювання в місті є станції мобільного зв’язку, радіотелевізійні антени. Зазначені об`єкти підлягають санітарно-гігієнічному нагляду щодо їх розміщення та експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу даного фактору.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

- створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні зелених насаджень різного призначення: зелених насаджень загального користування – лугопарків, пішохідних зв’язків, локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);

- створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні зелених насаджень обмеженого користування: міжквартальне озеленення; озеленення та ландшафтне впорядкування територій учбових закладів та закладів охорони здоров’я в межах їхнього відводу;

- створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні зелених насаджень спеціального призначення  санітарно-захисні зони промислово-комунальних підприємств, протишумове озеленення транспортних коридорів: автомобільних доріг, озеленення магістральних вулиць;

- організація та благоустрій системи природно-пізнавальних маршрутів;

- організація та благоустрій ділянок прибережних захисних смуг та водоохоронних зон після їх встановлення технічною документацією яз землеустрою.

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, зелених рекреаційних зон, гідрографічної мережі з її прибережними захисними смугами тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста.

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на навколишнє природне середовище, прогнозування стану екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги проектом рекомендується налагодження в місті системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, надра) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, промислової та рекреаційної зон.

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню міського середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

## 13. ТРАНСПОРТ

Генеральний план передбачає  суттєве  посилення існуючої системи зовнішнього транспорту у м. Валки та покращення умов транспортного обслуговування перевезень пасажирів.

### Автомобільні дороги

Відповідно до Концепції створення і функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. №821, міжнародна автомобільна дорога М-03 Київ – Харків – Довжанський  є ділянкою  автомобільного транспортного коридору, що реконструюється Європа-Азія (Краковець – Львів – Рівне – Житомир – Київ – Полтава – Харків – Дебальцеве – Довжанський). На перспективу передбачена реконструкція зазначеної автомобільної дороги за параметрами 1А технічної категорії.

Проектом також  передбачені слідуючи заходи:

- Відповідно до розробок Служби автомобільних доріг Харківської області та для зменшення навантаження на магістральну мережу міста, проект передбачає будівництво південно-східного обходу. В місцях перетину обходу з існуючими автодорогами, передбачені транспортні розв’язки в різних рівнях. Обхід запроектовано за параметрами І-а технічної категорії.

- Реконструкція та капітальний ремонт автомобільних дороги державного значення, що підходять до м. Валки: О210612 Богодухів – Валки – Нова Водолага – М-18; О210618 Валки – Мельникове – М. Комишувата; О210619 Валки – Пархомівка; С210647 Валки – Новий Мерчик; С210630 Валки – Кантакузівка;

- Організація стоянок для відстою вантажного транспорту та пунктів автосервісу на в’їздах – виїздах з м. Валки по автомобільній дорозі М-03;

- Будівництво логістичного комплексу по проектній об’їзній дорозі в районі магістральної вулиці 1 Травня.

Автомобільний зовнішній транспорт

На перспективу передбачена реконструкція  існуючої автостанції з облаштуванням критих перонів; будівництво другого поверху з залом відпочинку, благоустрій автостанцій до належного технічного стану  з впровадженням сучасного інформаційного забезпечення; подальша оптимізація мережі автобусних маршрутів у всіх видах сполучення; модернізація та придбання нового рухомого складу великої та середньої місткості.

Повітряний транспорт

Для вирішення питання повітряного сполучення м. Валки з обласним центром та іншими районними центрами області, передбачено розміщення гелікоптерного майданчику, який забезпечить налагоджену роботу аварійно-рятувальних, медичних, санітарних служб.

### Залізничний транспорт

На перспективу для забезпечення надійного та регулярного зв’язку міста з залізничною станцією передбачено збільшення кількості приміських рейсів на маршруті Валки – Ков’яги та провести реконструкцію автодороги О210612 Богодухів – Валки – Нова Водолага.

### Магістральна вулична мережа

Технічні параметри  перспективної  магістральної вуличної мережі міста закладені залежно від функціонального призначення та планувальних міркувань.

У генеральному плані міста передбачені  слідуючи заходи по  розвитку та удосконаленню  магістральної вуличної мережі:

1. Будівництво магістральної вул. Проектної №1, яка передбачена для зв’язку нових площадок садибного будівництва (східна частина) з магістральними вулицями К. Лібкнехта та Кірова, а функції обходу центральної частини міста для автомобілів які рухаються з напрямку населеного пункту Новий Мерчик в напрямку м. Харків. Протяжність магістральної вулиці 3,5 км, Ширина проїзної частини – 8,0 м;

2. Реконструкція магістральних вулиць:

- з розширенням проїзної частини до 9,0 м: Шевченка (протяжність реконструкції 1,2 км), пр. Радянської армії (0,8 км), К. Лібкнехта (2,2 км), 1 Травня,(2,2 км) Рози Люксембург (1,9 км);

- з розширенням проїзної частини до 7,0-8,0 м: Леніна (протяжність реконструкції 1,4 км), Щорса (2,0 км), Міновська (0,9 км), Гоголя – Набережна (1,1 км), Дідоренко (2,1 км), Перекопська (1,8 км), Кірова (1,4 км), Польова (1,3 км).

3. Проведення капітального ремонту на житлових вулицях та провулках: Торгова, Іванська, Лапієвих, Пушкіна, Борща, Маяковського, Щорса, Манківська та пров. Майський;

4. Встановлення зовнішнього освітлення на магістральних, житлових  вулицях та провулках.

5. Будівництво та капітальний ремонт тротуарів вздовж магістральних, житлових вулиць та провулків;

6. Будівництво 4-х транспортних розвязок в різних рівнях на перетині магістральних вулиць К. Лібкнехта, Міновська, 1 Травня та Щорса з проектною  південно-східною об’їзною дорогою.

7. Реконструкція та капітальний ремонт існуючих автомобільних мостів в створі вулиць Леніна, Радянської армії та Перекопської;

Загальна протяжність магістральної вуличної мережі міста на розрахунковий строк складатиме – 28,5 км. Щільність вуличної мережі –  2,5 км/км2. Будівництво вулиць –3,5 км, реконструкція – 20,3 км.

Велосипедні доріжки

#### На перспективу передбачено влаштування велосипедних доріжок вздовж вулиць: Шевченка, пр. Радянської армії, К. Лібкнехта, 1 Травня, Рози Люксембург, Леніна, Проектна №1.

#### Визначення ширини велосипедних доріжок та кількість смуг руху передбачено на подальших стадіях проектування. В центральній частині міста біля об’єктів громадської забудови передбачено влаштування стоянок для велосипедів.

#### Міський транспорт

Передбачений генеральним планом розвиток магістральної вуличної мережі і підвищення її пропускної спроможності сприятиме покращенню роботи міського пасажирського транспорту.

Обслуговування внутрішньоміських пасажироперевезень передбачається за існуючою схемою.

Додатково до існуючих ліній автобусу на розрахунковий строк передбачається організація нових ліній призначених для обслуговування районів перспективної житлової забудови, існуючої віддаленої забудови та зв’язку їх з центральною частиною міста та автостанцією. Нові лінії пройдуть по вулицям Шевченка, К. Лібкнехта (ділянка вулиці), Проектній №1 (ділянка вулиці), Кірова, Кооперативній та Дідоренка.

Загальна довжина ліній руху автобусу на розрахунковий період становитиме – 14,0 км. Щільність транспортної мережі складає 1,2 км/км2.

На розрахунковий період передбачений обсяг міських автобусних пасажироперевезень забезпечать 8 одиниць рухомого складу малої та середньої місткості (при розрахунках враховувався маршрутний коефіцієнт). Прийнятий інтервал руху у годину «пік» – 15-20 хвилин.

Зберігання та технічне обслуговування автобусів буде виконуватись по існуючий схемі – на території підприємств приватних перевізників.

##### Легковий транспорт

Розрахунок перспективного автомобільного парку міста виконаний на основі закладеного загального рівня автомобілізації на розрахунковий строк – 300 автомобілів на 1000 мешканців з них: легкових автомобілів – 255 авто/1000 мешканців (індивідуальні - 245 авто/1000 мешканців); вантажних – 40 авто/1000 мешканців, автобусів – 5 авто/1000 мешканців.

Загальна кількість легкових автомобілів на перспективу становитиме 3000 од., з них: 2550 – легкові (індивідуальні легкові - 2450), 400 – вантажні, 50 – автобуси.

Нижче у таблиці  приведені орієнтовні прогнозні показники кількості легкового індивідуального транспорту  на розрахунковий період  за типами забудови.

| Тип забудови: | Населення /тис. осіб/ | Кількість легкових індивідуальних автомобілів |
| --- | --- | --- |
|  | Існ.стан | Розр. строк | Існ.стан | Розр. строк |
| Садибна | 3,4 | 3,4 | 459 | 833 |
| Багатоквартирна | 5,9 | 6,6 | 797 | 1617 |
| Разом | 9,3 | 10,0 | 1256 | 2450 |

У подальшому приватний автотранспорт мешканців міста передбачається повністю забезпечити місцями постійного зберігання, але це потребує виконання окремого проекту.

Легкові автомобілі власників, що мешкають у садибній забудові, будуть зберігатися на території цих земельних ділянок.

Постійне зберігання легкових автомобілів власників нового багатоквартирного будівництва по вул. Перемоги передбачено на відкритій автостоянці кількістю 90 машиномісць, площею 0,22 га.

Для нового багатоквартирного будівництва передбачено організація гостьових стоянок кількістю 10 машиномісць.

На подальших стадіях проектування необхідно розробити проект облаштування автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів,  центральної частини міста.

На розрахунковий строк, місту для обслуговування парку автотранспорту (легкових приватних та державних автомобілів, вантажних автомобілів, транзитного транспорту), потрібно:

- виходячи з кількості розрахункового парку автомобілів, транзитного автотранспорту, при середній нормі обслуговування – 350 автомобілів на 1 паливно-роздавальну колонку на добу, на перспективу необхідно додатково до існуючих ще 2 АЗС в середньому по 3 колонки.

- при середній нормі обслуговування – 250 автомобілів на 1 пост СТО, на перспективу необхідно 3 СТО в середньому по 4 поста на кожну.

## 14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### А. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Внаслідок вивчення та аналізу місцевих природних умов, наявних планових і картографічних матеріалів, враховуючи архітектурно-планувальні рішення, що прийняті в даному проекті визначився перелік найбільш актуальних заходів гідротехнічного профілю:

1. Протиерозійні і протизсувні заходи.

2. Регулювання русел рік і струмків, благоустрій водойм.

3. Рекультивація порушених територій.

4. Заходи по усуненню просадних якостей ґрунтів.

Всі заходи вирішені на стадії схеми і не можуть слугувати документом для виконання робіт. При складанні даного розділу використані матеріали по характеристиці зсувів, проекти попередніх років, а також Земельний і Водний Кодекси України, ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.1.1-15:2012, п. 5. “Склад та зміст генерального плану населеного пункту ”).

Протиерозійні і протизсувні заходи

На проектованій території досить багато ярів — порізана майже вся правобережна територія, де необхідно виконати ряд протиерозійних заходів. Є ділянки вражені зсувами – 2,18 га. Крім того, є зриті місця на площі до 5,3 га.

Території з яружно-балковою мережею планувальними рішеннями передбачається використати під зелену зону відпочинку.

Активнодіючі ярки і круті схили долин річок і струмків в щільно забудованих кварталах не бажано залишати в природному стані, так як господарська діяльність людини може викликати появу негативних процесів (руйнування і зсуви схилів ярів, балок, утворення обвалів, промоїн, ритвин тощо), що в подальшому викличе за собою руйнування корисних для будівництва територій, руйнування існуючих будівель і споруд.

При боротьбі із водною ерозією пропонується застосувати комплекс протиерозійних заходів, який визначений з врахуванням функціонального використання, специфіки яружно-балкової мережі і господарської діяльності людини. Враховуючи вищевикладене, для боротьби з водною ерозією передбачається застосовувати лісомеліоративні і гідротехнічні заходи, як спеціальні, так і організаційного і профілактичного характеру.

Враховуючи специфіку яружно-балкової мережі, пропонується комплексне застосування вищеназваних заходів. Це дозволить отримати більший ефект в стабілізації ерозійних процесів. Гідротехнічні споруди пропонується розташовувати на вершинах і на дні ярів і балок — в місцях, що найбільш підлягають розмиву водним потоком, а лісомеліоративні — на крутих схилах, прибалкових і прияружних ділянках.

З метою зменшення надходження поверхневого стоку з боку водозбірної площі, на вершинах ярів і балок, розташованих за межами забудови, пропонується влаштувати водовідвідні вали, а з метою зменшення руйнівної енергії водного потоку по дну і в вершинах ярів і балок, які розташовані в забудованих кварталах — влаштувати перепади, швидкотоки і донні загати, водовідвідні лотки і інші споруди.

На ділянках прокладання автодоріг, ярки і їх вершини передбачається засипати з обов'язковою прокладкою дренажного колектору по тальвегам засипаємих ділянок ярів. Круті схили балок, ярів, долин річок і струмків пропонується уположити і терасувати. Вершини, терасовані схили ярів, балок, прияружні і прибалкові ділянки пропонується закріпити посадкою дерев і кущів та посівом багаторічних трав.

На території поширені ерозійні процеси, що приурочені до схилів ярів та балок активізуються у період сніготанення та випадіння зливових дощів та спричиняють розвиток на схилах численних ерозійних форм( борозди, промоїни).

Схили крутизною більше 16º небезпечні щодо виникнення зсувів. На території м. Валки  зсувами уражені схили вздовж р. Мжа. Серед них є ділянки локальних  зсувів, які на теперішній період знаходяться в активній стадії.

Для попередження появи обвалів на крутих схилах балок і ярів забороняється додаткове привантаження бровки і підрізка підошви схилів. Яри, балки і їх схили, дно і присхилові ділянки пропонується не забудовувати, щоб не створювати додаткового навантаження на бровки схилів і не робити підрізки схилів. У випадку необхідності будівництва окремих будівель і споруд (переважно комунального і спортивного господарства) на схилі чи на дні балки чи яру необхідно виконати повний комплекс спеціальних заходів, які націлені на збереження стійкості схилів і попередження появи негативних факторів, що складаються із: відведення підземних і поверхневих вод, влаштування дренажу і зливостоків, навантаження підошви схилів, розвантаження верхньої зони схилів, видалення надлишків земляних мас, влаштування контрбанкетів і інших споруд.

Виконання цих заходів значно скорочує змив ґрунту з крутих схилів, а відповідно зменшує замулення русел річок, зменшує потенційні можливості утворення ритвин, обвалів, промоїн та інших негативних процесів на крутих схилах ярів, балок і долин річок та струмків, що дозволить зберегти цінні і залучити бросові землі (неугіддя) в містобудівне освоєння.

На зсувних і зсувонебезпечних ділянках в межах міста даним розділом намічається ряд заходів, а саме:

- організація відведення поверхневих вод і дренаж підземних вод;

- виконати розчистку джерел, струмків в зоні просочування ґрунтових вод;

- виконати локальне планування місцевості;

- провести агролісомеліоративні заходи на схилах.

Крім того, на зсувонебезпечних схилах заборонити:

- підрізку основи схилів і навантаження (відвали побутових відходів) на прибровковій частині схилу;

- вирубку лісонасаджень;

- влаштування на зсувному схилі водо поглинаючих колодязів;

- скид технічних господарських вод;

- не допускати виїмки ґрунтів в заплавах і руслах річок на зсувних ділянках.

На зсувних ділянках виконувати інженерно-геологічні вишукування та влаштувати режим спостереження, а також суворо дотримуватися технічних умов експлуатації всіх будівель і споруд, що розташовані в зонах зсувів і зсувонебезпечних територій.

Регулювання русел рік і струмків, благоустрій існуючих ставків

Русло р. Мжа в межах міста звивисте, замулене і місцями заросле водною рослинністю. Така ж ситуація і на її притоках — р. Турушка, струмках і ін. Для покращення гідрогеологічного і санітарного стану на ріках і на струмках в балках намічається виконати регулювання русел: розчистку від мулу і водної рослинності, днопоглиблення, закріплення берегів посадкою дерев та кущів.

Вздовж берегів річок і струмків встановити прибережні захисні смуги суворого обмеження господарської діяльності. Вздовж р. Мжа ширина прибережної смуги повинна бути не менше 25 м від урізу в межінь. На ділянках берегів, де спостерігається розлив, пропонується закріпити посадкою дерев, кущів або ж кам'яною накидкою. Тип і конструкція кріплення берегів визначаються на послідуючих стадіях проектування.

Негативними фактороми щодо освоєння окремих територій (ділянок) під забудову є нерівномірна просадність лесових ґрунтів; підтоплені заплавні території з підвищеним заляганням ґрунтових вод в південній та східній частинах міста., а також ділянки терас з ухилом поверхні 8-15% та більше 15 %; ділянки прояву зсувних процесів, а також заплава, що частково заболочена і затоплюється паводковими водами 1% забезпечення.

В зону затоплення в межах міста попадає орієнтовно біля 100,2 га заплавних незабудованих земель.

Під час весняного паводку та повені при випаданні великої кількості дощових опадів можливий підйом води в р. Мжа до 0,5-1, 5 метрів.

Загроза підтоплення окремих будівель не виникає.

Для ліквідації можливих антисанітарних умов і умов розмноження малярійного комара існуючі заболочені ділянки на ріках і струмках використати під влаштування невеликих водойм шляхом розчистки. Існуючі ставки розчистити від мулу і водної рослинності. Прилеглі до ставка території підсипати ґрунтом, який вийнятий при розчистці заболочених ділянок. Підсипку заболочених ділянок (берегів) виконати до відміток, які забезпечують самостік поверхневих вод з підсипаємої території. Заходи по ліквідації заболоченостей виконати на площі 56,0 га на розрахунковий період.

В районі прибережної ділянки біля пров. Піонерського  пропонується влаштувати невеликий міський пляж площею біля 1,0 га, а вище – прогулянкову набережну протяжністю біля 300 м. Крім того, нижче греблі водосховища в заплаві р. Мжи можливо влаштувати зону відпочинку також.

Щорічно за результатами виконання основних заходів Програми соціально-економічного розвитку міста та виконання заходів по управлінню житлово-комунального господарства Валківської міської ради надається  інформація про хід виконання і Природоохоронної програми. Дана інформація виноситься на розгляд сесії міської ради, але через  відсутність коштів  заходи щодо покращання санітарно-екологічного стану міста та охорони водних ресурсів і земель в місті не виконуються.

В місті необхідно розробити «Природоохоронну програма щодо покращення екологічного стану м. Валки на період 2016-2017 роки», де  основними заходами програми будуть і заходи щодо охорони водних ресурсів Благоустрій та утримання зон відпочинку на прибережних смугах; - Ліквідація стихійних звалищ твердих побутових відходів на території міста; та щодо охорони земельних ресурсів - висадка на власних територіях підприємств та організацій дерев, кущів, проведення агротехнічних заходів (очищення дерев від нашарувань кори, знищення рослинних рештків) та проведення заходів по благоустрою закріплених за підприємствами та організаціями територій; - Озеленення міста; - Забезпечення рекультивації земельних ділянок після проведення ремонтних робіт, відновлення  своєчасно зруйнованого твердого покриття та шару ґрунту; - Своєчасне проведення роботи по знищенню карантинних бур’янів на території міста; - Виконання будівельно-укріпних робіт по ліквідації зсувних процесів та збереження природного середовища.

Всі існуючі ставки, озера і водойми розчистити від мулу і водної рослинності.

Загальна площа рік і водойм, що підлягають розчищенню — 57,6 га.

Враховуючи, що на р. Мжа в літній період для відпочинку і купання прибувають не тільки жителі міста, а й з району, пляжна зона на півдні міста повинна бути більш благоустроєна; спланована з підсипкою піску в бік річки, а прибережна водна акваторія повинна мати дно неглибоке біля берега із ухилом 1:7:1:10 до глибини 1,7 м. Орієнтовна площа пляжу на розрахунковий період – 1,0 га.

Загальна протяжність розчистки та благоустрою рік в межах міста на розрахунковий період складає 4,5 км.

Рекультивація порушених територій

На проектованій території є ряд ділянок порушеною поверхню землі, кар’єри,  зриті місця і таке інше. Загальна площа ділянок з порушеною поверхнею землі в межах міста біля 5,3 га.

При використанні таких територій під озеленення, паркову зону, під огороди, під садибну забудову необхідно виконати комплекс робіт по рекультивації, а саме: провести планувальні роботи з додержанням відміток близьких з існуючими відмітками поверхні землі, що прилягає до даної території зритих ділянок; потім влаштувати водовідведення поверхневого стоку з таких територій або ж спланувати поверхню землі так, щоб поверхнева вода відводилася самопливом.

Більшість зритих місць пропонується засипати при використанні їх під забудову або ж освоєння під городи, а глибокі виїмки можна освоювати потерасно з наступним озелененням.

При засипанні виїмок виконувати пошарове трамбування ґрунту при використанні під житлову забудову даних територій. На всіх ділянках забудови передбачається влаштування лотків і закритих водостоків для попередження поступання атмосферних вод на рекультивовані ділянки.

Проектним рішенням передбачається 100% охоплення міста системою санітарного очищення, ліквідація стихійних сміттєзвалищ; рекультивація порушених ділянок. Рекомендовано виконання комплексного геохімічного обстеження території міста, з виконанням, при необхідності, інженерних заходів з оздоровлення ґрунтів на ділянках житлової забудови.

Заходи по усуненню просадних якостей ґрунтів

На території міста, згідно інженерно-геологічного обґрунтування (див. розділ "Природні умови та інженерно-будівельна оцінка"), розповсюджені лесовидні суглинки і суглинки, які по ґрунтовим умовам мають І та II тип просадності.

При освоєнні таких територій під забудову необхідно виконати інженерно - геологічні вишукування по визначенню цих якостей ґрунтів. Для боротьби з просадними якостями в даних умовах пропонується застосувати найбільш раціональні методи глибинного ущільнення ґрунтів шляхом замочування котлованів і ущільнення ґрунтів трамбуванням, а також застосовувати конструктивні заходи: підвищення просторової міцності і жорсткості будівель і споруд, збільшення гнучкості конструкцій тощо.

Вибір методу усунення просадності ґрунтів виконується на основі результатів інженерно-геологічних досліджень, які виконуються на наступних стадіях проектування.

В даному розділі, в зв'язку із відсутністю інженерно-геологічних досліджень, приведені пропозиції по застосуванню найбільш раціональних методів усунення просадних якостей ґрунтів.

Площа, на якій необхідно виконати вищеназвані заходи, визначена орієнтовно і складає 120 га.

Рішеннями щодо забудови  на території міста виділено ряд площадок під багатоквартирну  і садибну забудову. Тут необхідно враховувати можливий прояв просадності ґрунтів і передбачати заходи по захисту від просадки ґрунтів. А також виконувати на нових ділянках забудови вертикальне планування та організацію поверхневого стоку, тобто будівництво дренажів і мережі дощової каналізації орієнтовно на загальній площі 54,4 га.

Серед проблем, пов'язаних з водоймами на території міста окремо необхідно виділити питання щодо регулярної розчистки як річок так і ставка.

Через відсутність коштів не проводяться гідротехнічні заходи, згідно комплексного плану заходів по покращанню екологічного,природоохоронного та інженерного стану в місті згідно Програми соціально-економічного розвитку міста, яка складається на кожен рік і затверджується головою міської держадміністрації, де і передбачаються природоохоронні заходи - розчистка річок та водойм, благоустрій і озеленення міста та інші заходи; також потребують  ремонту, прочистки і будівництва дренажів та колекторів дощової каналізації для захисту від підтоплення окремих ділянок . Крім того, із вище перерахованих водних  загроз є їх засміченість і заростання, які потребують  на першому етапі виконання розчистки, окошення прибережних територій водних об’єктів .

### Б. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Генеральним планом розроблено принципову схему дощової каналізації м. Валки,  яка передбачає влаштування мереж дощової  каналізації з  відведенням стоків до проектних очисних споруд. Після очищення стоку, випуски його здійснюються  у   струмки, річки Мжа і Турушка.

Схему дощової каналізації розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності з ДБН 360-92**, ДБН Б.1.1-15:2012. Розділ  підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність архітектурно-планувального вирішення території.

При опрацюванні  схеми  дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- забезпечення  відводу поверхневих вод з території існуючої житлової забудови і вулиць, та територій, що намічаються під освоєння генеральним планом;

- запобігання забруднення  водойм шляхом влаштування очисних споруд  дощової каналізації.

Зважаючи на розчленованість рельєфу балками, струмками, річками та залізницею, схемою дощової каналізації передбачено влаштування шести окремих  систем дощової каналізації.

Дощові колектори запроектовано в основному вздовж магістральних вулиць  на нових ділянках садибної, багатоквартирної житлової забудови намічених під освоєння на проектний період дії генерального плану, в існуючих районах та по тальвегам балок та ярів.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки)  типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному на забудованій територій вздовж вулиць та на території багатоквартирної забудови, відкриті водовідвідні лотки -  по тальвегам балок, на озелененій території, в районах садибної забудови з підключенням до закритої дощової каналізації через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами  та   спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів грунтом, побутовим та будівельним сміттям.

Передбачається  будівництво очисних спору (у тому числі і локальних), із застосуванням  індивідуальних проектів і спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових технологій по очищенню стоків, передбачається повна очистка поверхневого стоку  відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. Вибір типу очисних споруд відбувається на наступних стадіях проектування відповідно до спеціалізованих проектів.

В подальшому для забезпечення надійної роботи  системи  дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення, колекторів, дощоприймальних та оглядових колодязів, як найменше два рази на рік так, як при їх експлуатації відбувається накопичення значних відкладень. Також необхідно проводити регулярну розчистку на відкритій водовідній мережі,  проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною конструкцій колекторів і колодязів термін  експлуатації яких закінчився.

Схемою запроектовано:

- будівництво нових головних та магістральних колекторів до яких  підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів – 24,0 км;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації –  6 споруд (утому числі локальних);

- будівництво дощоприймальних  колодязів із спеціальними решітками та змінними   сміттєутримачами.

На найбільш забруднених територіях промислових і комунально-складських зон, автотранспортних підприємств, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших джерел забруднення залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідно створити  локальні системи водовідведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного  водопостачання або для поливу та миття цих  територій. Решту стоків необхідно підключати до   мережі дощової каналізації

## 15. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

### А. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Господарсько-питне водопостачання передбачається обладнати централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення міста. Система другої категорії подачі води, об’єднана господарсько-побутова та протипожежна, магістральні та розподільчі мережі кільцеві, низького тиску з встановленням пожежних гідрантів згідно ДБН В.2.5-74:2013, а також арматури для аварійного відключення ділянок мережі. Елементи системи, що відносяться  до протипожежного водопостачання – першої категорії.

Існуюча продуктивність централізованої системи водопостачання забезпечує розрахункову потребу у воді питної якості, проектом передбачається її реконструкція (з урахуванням уніфікації споруд). Для цього необхідно здійснити реконструкцію старих мереж, кільцювання існуючих тупикових мереж міста, будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови та існуючої забудови, яка на даний час не забезпечена централізованим водопостачанням. Провести модернізацію водозабірних споруд, впровадження сучасних методів знезараження води (ультрафіолетове опромінення).

Враховуючи складний рельєф місцевості та значні перепади в позначках висот, на наступних стадіях проектування, рекомендується виконати гідравлічний розрахунок з метою оптимізації роботи системи (зонування, будівництво додаткових насосних станцій та напірно-регулюючих резервуарів) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів.

Питання технічного водопостачання підприємств розглядається окремою роботою на стадії розробки галузевих схем.

Миття, поливання та зрошення територій передбачається із локальних систем з використанням ґрунтових вод або місцевих поверхневих джерел. Використання води міського водопроводу на ці потреби - тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (санаторії, лікарні, дитячі установи тощо).

Основні заходи щодо удосконалення та розвитку системи водопостачання міста:

- повне обладнання житлового фонду системами водопостачання.

- удосконалення  системи подачі та розподілу води по території міста будівництвом нових та перекладкою або відновленням сучасними методами амортизованих водоводів i мережі, реконструкцією головних споруд, насосних станцій тощо.

- проведення робіт по розвідці та затвердженню даних по запасам підземних вод з залученням відповідних спеціалізованих закладів та організацій.

- впровадження автоматизованої системи управління водопровідно-каналізаційним господарством.

- повне обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо.

- улаштування вузлів регулювання з метою поліпшення роботи системи водопостачання.

- впровадження використання індивідуальних і колективних установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання, в т.ч. першочергово в лікувально-профілактичних, шкільних і дошкільних закладах, підприємствах харчової промисловості та громадського харчування.

- модернізація виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

### Б.КАНАЛІЗАЦІЯ

Відповідно до розрахункового водоспоживання об’єм промпобутових стічних вод на розрахунковий строк складе 3,26 тис. м3/макс.добу. Розрахунки по групах водокористувачів наведені у табл.ВК-1.

Відведення та очищення їх передбачається обладнати централізованою комунальною каналізацією на міські очисні споруди по існуючої схемі. Поліпшення роботи міської каналізації передбачається за рахунок реконструкції існуючих споруд (насосних станцій, самопливних колекторів, напірних трубопроводів), будівництва нових каналізаційних насосних станцій, прокладки самопливної і напірної мереж каналізації в районах нової та існуючої неканалiзованої забудови. Проведення реконструкції та модернізації (на базі використанням новітніх технологій очищення стічних вод) каналізаційних очисних споруд. Забезпечення відведення, нормативного очищення та знезараження усього об’єму господарсько-побутових стічних вод, проведення поступового охоплення всієї забудови міста централізованою каналізацією.

Основні заходи щодо удосконалення та розвитку систем водовідведення міста:

–	проведення реконструкції та модернізації (на базі використанням новітніх технологій очищення стічних вод) каналізаційних очисних споруд;

–	впровадження використання технології термомеханічної обробки осаду в закритих приміщеннях;

–	модернізація системи каналізації перекладкою амортизованих колекторів і мережі з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю, реконструкцією насосних станцій, дублюванням напірних колекторів, прокладкою самопливних колекторів;

–	будівництво мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах нової забудови;

–	забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією;

–	модернізація виробничої бази, удосконалення правових і економічних основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

### В.САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Проектний об’єм накопичення ТПВ передбачається знешкоджувати на існуючому звалищі. Так як його ділянка майже заповнена, необхідно повести додаткове облаштування 1,28 га території під полігон ТПВ, яке повинно проводитись відповідно до діючих санітарних  та екологічних вимог. На території відпрацьованої ділянки звалища потрібно провести роботи з її рекультивації та санації.

Для забезпечення виконання “Програми поводження| з твердими| побутовими| відходами“ (постанова| Кабінету Міністрів України від 4.04.2004р. №265) передбачається організація роздільного збору твердих побутових відходів із наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору об’єм вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

В подальшому потрібно розглянути можливість прийняття дольової участі у розробці даної схеми та будівництві регіонального підприємства промислової переробки відходів. Згідно проекту «Схема планування території Харківської області» (розробник інститут Діпромісто, Київ, 2009 р.) будівництво найближчого регіонального підприємства промислової переробки відходів передбачалось у м. Харків.

Остаточне прийняття рішення є пріоритетом органів місцевого самоврядування.  Керуючись ст. 21 Закону України „Про відходи”, питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, створення полігонів для поховання відходів, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

Рідкі відходи передбачається знищувати на очисних спорудах промпобутової каналізації. На розрахунковий період передбачається повне охоплення житлового фонду системою каналізації, тому об’єм рідких відходів має поступово зменшуватися.

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення: 2 сміттєвоза, 5 прибиральних та інших машин і механізмів.

Приведені показники підлягають уточненню при розробці спеціалізованої схеми санітарного очищення.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного очищення:

- Забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів

- Облаштування додаткової площі звалища (1,28 га) під полігон ТПВ, відповідно до діючих санітарних  та екологічних вимог.

- Проведення рекультивації та санації існуючої ділянки звалища.

- Визначення спеціальних місць – майданчиків для організованого збору ТПВ.

- Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об'ємів вивозу і захоронення відходів.

- Модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення.

- Впровадження технологій переробки окремих компонентів ТПВ в товарну продукцію.

### Г. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території м. Валки, теплопостачання існуючого багатоквартирного житлового фонду, нових закладів та підприємств обслуговування передбачається автономними системами.

Теплопостачання садибної житлової забудови вирішується і надалі індивідуальними теплоустановками.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 “Теплові мережі” і ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”.

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селам.

Для об’єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячі установи цілодобового функціонування, тощо), відповідно до вимог ДБН В.2.5-39:2008 (п.4.1.1, 7.5.2, 7.5.3), необхідно передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для теплопостачання об’єктів одноквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Згідно з Розпорядженням КМ України № 502-р від 28.09.06 р. та № 159-р від 11.02.09р., через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення робіт у напрямку впровадження заходів з переобладнання об’єктів теплогенеруючими установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді “нічного” тарифу і природного газу є пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери.

### Д. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Подальший розвиток системи газопостачання м. Валки намічується з урахуванням нових споживачів та місць розміщення площадок нового житлового будівництва.

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки;

- джерела теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” при наявності в квартирі газової плити та газового опалювального обладнання.

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання електрики.

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по місту на розрахунковий період складе приблизно 20,90 тис. тонн.

Перспективний розвиток газифікації м. Валки з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення багатоквартирної і садибної забудови намічується шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів середнього і низького тисків. Для розвитку системи газопостачання міста, проектом пропонується прокладання приблизно 10,0 км розподільчих газопроводів середнього тиску із застосуванням сучасних технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів.

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання міста у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

### Е. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови м. Валки схема зовнішнього електропостачання міста може залишитись без змін. При цьому, для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені  Генеральним планом,  пропонується проведення наступних заходів:

1. Для забезпечення надійного електропостачання міста необхідно провести реконструкцію ПС 110/35/10кВ «Валки» із заміною існуючого трансформатору на новий потужністю 16МВА (2×16МВА) та переоснащенням обладнання.

2. Розподіл електроенергії між споживачами передбачений по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого на території міста передбачити будівництво необхідної кількості розподільних пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ і 0,4кВ і зовнішнього освітлення. Кількість, розміщення, потужність РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та приєднання їх до розподільчої мережі міста вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації.

3. Впродовж всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію і розширення електричних мереж 10кВ і 0,4кВ, заміну зношеного і морально застарілого обладнання, упроваджувати енергозберігаючі установки та технології.

4. При забудові проектних майданчиків слід врахувати розташування повітряних ліній електропередачі 110кВ та 35кВ і передбачити облаштування технічних коридорів та охоронних зон.

Є. ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК, РАДІОМОВЛЕННЯ

Телефонний зв’язок

При розрахунках прийнята 100% телефонізація, тобто 1 телефон на квартиру або садибний будинок. У виробничому секторі приймається забезпеченість телефонами в розмірі 20 % від житлового сектору .

На етап генерального плану потреба в телефонних апаратах в житловому та нежитловому секторах по Валках складає 2504 одиниці.

Телефонна мережа передбачається кабельною в телефонній каналізації і повинна виконуватись по шафовій системі. З’єднувальні лінії між електронними виносними модулями та АТС повинні бути виконані волоконно-оптичними кабелями.

Мережі радіомовлення

При розрахунках прийнята 100% радіофікація, тобто 1 радіоточка на квартиру або садибний будинок. Середня розрахункова потужність на кожну радіоточку складає 0,25 Вт з урахуванням вуличних гучномовців та втрат на довгих лініях. Забезпеченість радіоточками у виробничому секторі складає 20 % від житлового сектору.

Загальна потреба в радіоточках в житловому та нежитловому секторах по всьому місту на етап генерального плану складає 5670 одиниць.

Загальна потужність всіх радіоточок абонентів в усьому місті на проектний строк складає 1,9 кВт. Лінії мереж радіомовлення рекомендується виконувати в окремому каналі телефонної каналізації або повітряними.

Телебачення

На даний час в м. Валки існують індивідуальні системи телебачення.

В разі необхідності на верхніх поверхах нових будинків слід встановити головні станції кабельного телебачення, що визначається на подальших стадіях проектування. Головні станції кабельного телебачення повинні відповідати діючим в Україні нормам. Рекомендується кабелі телебачення прокладати в телефонній каналізації.

Крім того в місцях, де це доцільно і за бажанням замовника, рекомендуються індивідуальні локальні цифрові системи телебачення.

Для розвитку телебачення в м. Валки необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по трьох основним напрямкам:

- зростання кількості колективних та індивідуальних установок супутникового телевізійного мовлення;

- впровадження широкополосних мереж кабельного телебачення в полосі 5-862 МГц, які здатні надавати телеглядачу до 100 і більше телевізійних програм:

- впровадження і розвиток наземного телебачення при реалізації систем так званого стільникового телемовлення (багатоканальні мікрохвильові системи розподілення, локальні багато точкові системи розподілення, локальні багатоточкові системи розподілення, локальні багато точкові системи розподілення телевізійних програм).

## 16. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (1.01.2015) | Етап генерального плану (1.01.2036) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис. осіб | 9,3 | 10,0 |
| 2 | Територія, усього | га | 1129,3 | 1289,3 |
|  | у т.ч. житлова забудова, всього | га | 283,3 | 392,9 |
|  | багатоквартирна забудова | га | 2,4 | 5,9 |
|  | садибна забудова | га | 280,9 | 387,0 |
|  | промисловість, технічна інфраструктура | га | 5,3 | 60,9 |
|  | громадського призначення та комерційного використання |  | 63,7 | 82,1 |
|  | транспорт та зв’язок | га | 15,8 | 16,2 |
|  | громадська забудова, всього | га | 526,0 | 749,8 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 136,2 | 169,8 |
|  | кладовища | га | 12,2 | 14,7 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 419,3 | 337,45 |
|  | ліси | га | 103,3 | 118,82 |
|  | зелені насадження загального користування | га | 9,5 | 13,2 |
|  | відкриті землі без рослинного покриву | га | 24,3 | 22,87 |
|  | акваторії | га | 24,9 | 24,9 |
| 3 | Житловий фонд | тис. м2 | 206,5 | 253,7 |
|  |  | кількість квартир,будинків | 4192 | 4724 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови |  |  |  |
|  | багатоквартирний | тис. м2 | 65,9 | 74,3 |
|  |  | кількість квартир | 1311 | 1455 |
|  | садибний | тис. м2 | 140,6 | 179,4 |
|  |  | кількість будинків | 2881 | 3269 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 22,2 | 25,4 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 | — | 47,2 |
|  |  | кількість квартир | — |  |
|  | багатоквартирне | тис. м2 | — | 8,4 |
|  |  | кількість квартир | — | 144 |
|  | одноквартирне садибне | тис. м2 | — | 38,8 |
|  |  | кількість будинків | — | 388 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | 393 | 445 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | 1571 | 1571 |
|  | лікарні, всього | місць | 285 | 285 |
|  | поліклініки, всього | відв. у зміну | 365 | 405 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | 1 | 2 |
|  |  | автомобілі | 3 | 4 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина магістральних вулиць | км | 25,0 | 28,5 |
|  | Щільність магістральних вулиць | км/км2 | 2,2 | 2,5 |
|  | Довжина ліній подвійного шляху автобусу | км | 14,0 | 28,0 |
|  | Щільність транспортної мережі | км/км2 | 0,6 | 1,2 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 165 | 300 |
|  | індивідуальні легкові автомобілі | машин на 1 тис. осіб | 142 (135) | 255 (245) |
|  | вантажні автомобілі | машин на 1 тис. осіб | 20 | 40 |
|  | автобуси | машин на 1 тис. осіб | 3 | 5 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць | 350 | 440 |
|  | відкриті автостоянки | машино-місць | — | 90 |
|  | боксові гаражі | машино-місць | 350 | 350 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис. м3/добу | 0,86 | 3,36 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис. м3/добу | 4,90 | 4,90 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 0,19 | 3,26 |
|  | Сумарна потужність каналізаційних очисних споруд | тис. м3/добу | 3,50 | 3,50 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | 14,0 | 16,0 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | 26,0 | 32,0 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | - | (( |
|  | Подача тепла, усього | МВт | - | 15,06 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | - | 18,02 |
| 8 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Облаштування набережної | км | - | 0,3 |
|  | Облаштування пляжу | га |  | 1 |
|  | Протизсувні заходи | га | - | 1,1 |
|  | Протиерозійні заходи | га | - | 59,6 |
|  | Захист від підтоплення | га | - | 235,0 |
|  | Ліквідація заболоченостей з проведенням протималярійних заходів | га | - | 56,0 |
|  | Регулювання русел річок | км | - | 4,5 |
|  | Розчистка водоймищ (ставків) | га | - | 57,6 |
|  | Гідротехнічні водопропускні споруди/ГТС (капремонт) | шт. | - | 3,0 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | - | 5,3 |
|  | Дощова каналізація | км | - | 24,0 |
|  | Очисні споруди (у т. ч. локальні) дощової каналізації | об’єкт | - | 6 |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 1,83 | 3,19 |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 1 | - |
|  | площа | га | 3,50 | - |
|  | Удосконалені звалища (полігони) |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | - | 1 |
|  | площа | га | - | 1,28 |

# Footnotes

При введені до штатів пожежних частин спеціальних пожежних автомашин слід передбачати 50%-й резерв таких машин у гарнізоні