|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| Державна ліцензія на проектні роботи Серія АГ № 573221 від 8.02.2011 р. до 8.02.2016 р. | EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
|  | арх. №91342 |
|  | примірник №.... |

м. ВАЛКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

Пояснювальна записка

| Замовник: | Валківська міська рада |
| --- | --- |
| Договір: | №1426-01-2015 від 16.06.2015 р. |

| Директор інституту |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувального управління |  | В. Токар |
| Головний архітектор проекту |  | М.Лопатюк |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний економіст |  | О. Малишева |
| Начальник відділу науково-методичного забезпечення містобудівного проектування |  | А. Економов |

Київ – 2015

Містобудівна документація «Генеральний план м. Валки Харківської області» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник В.О. Токар) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О.В. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | М.Лопатюк |  |
| Провідний архітектор | Є. Єжов |  |
| Техніко-економічна частина |
| Головний фахівець | В. Сухина |  |
| Науковий співробітник | В.Петренко |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |
| Головний фахівець | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н.Сугак |  |
| Транспорт |
| Керівник групи | О. Чубенко |  |
| Водопостачання, водовідведення, санітарне очищення |
| Головний фахівець | Д. Гончаров |  |
| Теплопостачання та газопостачання |
| Керівник групи | О. Срібний |  |
| Провідний інженер | М. Лопатюк |  |
| Електропостачання |
| Провідний інженер | Г. Малюк |  |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |
| Прогноз чисельності та статевовікової структури населення міста виконаний фахівцями інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної Академії наук України: |
| Зав. відділом міграційних досліджень, к. е. н. | О. Позняк |
| С. н. с. відділу демографічного прогнозування, к. е .н. | П. Шевчук |
| Наук. співробітник відділу міграційних досліджень, к. політ. н. | Т. Гнатюк |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі здійснювали  міський голова Скрипніченко В.В. та начальник відділу з організаційно-правової роботи міської ради Мельник І. А.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Масштаб | Облікові номери |
| --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |
| Схема розташування міста в системі розселення | 1:50000 | 190308 |
| План існуючого використання території | 1:5 000 | 190309 |
| Схема існуючих планувальних обмежень | 1:5 000 | 190310 |
| Генеральний план (основне креслення) | 1:5 000 | 190311 |
| Схема проектних планувальних обмежень | 1:5 000 | 190312 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту | 1:5 000 | 190313 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та водовідведення | 1:5 000 | 190314 |
| Схема інженерного обладнання території. Електропостачання, газопостачання та теплопостачання | 1:5 000 | 190315 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Дощова каналізація. | 1:5000 | 190316 |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |
| Пояснювальна записка. Книга |  | 91342 |
| Основні положення. Брошура |  | 91343 |
| Графічні та текстові матеріали у цифровому форматі на CD диску |  | 200 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	6

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ МІСТА	6

2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА МІСТА	10

3. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА	11

4. ТРАНСПОРТ	20

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	23

6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	27

7. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	32

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	35

1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ	35

2. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВОВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ	37

3. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ	48

4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	58

5. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ	62

6. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	64

7. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	65

8. КЛАДОВИЩА	66

9. ІСНУЮЧЕ ТА ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	67

10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	69

11. УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБСЛУГОВУВАННЯ	71

12.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА	79

13. ТРАНСПОРТ	85

14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	89

15. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	98

16. ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ і ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ ЩОДО СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА	109

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	111

ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	114

V. ДОКУМЕНТИ	117

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план міста Валки Харківської області» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно до договору №1426-01-2015 від 16.06.2015 р., укладеного з Валківською міською радою, відповідно Рішення сесії Валківської міської ради від 27.03.2014 р. №1237.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17).

У проекті визначені: перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території. У складі документації, за окремим завданням на розроблення виконаний розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період та на мирний час».

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН 362-92**, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробці генерального плану були враховані:

- «Схема планування території Харківської області» (Київ, інститут «Діпромісто», 2009 р.);

- «Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року» (Харків, 2015);

- «Генеральний план міста Валки» (Харків, «Харківпроект», 1972 р.);

Також були використані інші матеріали, надані Валківською міською радою, службами Валківського району та Харківської області.

Даний генеральний план розроблений на розрахунковий строк —1.01.2036р.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000 та вихідній інформації станом на 1.01.2015 р.,  надана Замовником.

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території міста.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ МІСТА

Місто Валки – адміністративний центр районного значення і районний центр в Харківській області України. Розташоване на річці Мжа, притоці Сіверського Дінця, на автодорозі державного значення Київ – Харків - Довжанський за 55 км від обласного центру Харківської області – м. Харків  по автомобільній дорозі; в  15 км  від залізничної станції Ков’яги.

Зовнішні зв’язки міста здійснюються автомобільним видом транспорту.

Головна особливість економічно-географічного положення міста- розташування на автодорозі Київ –Харків, яка ділить його майже навпіл. Крім того, місто знаходиться відносно недалеко від державного кордону України з Росією.

Місто Валки відноситься до Харківської міжрайонної системи розселення, яка , в свою чергу, є складовою Харківської обласної системи розселення.

Згідно Генеральної схеми планування території України Валки віднесені до ІV типу міст (малі та середні міста), в них передбачається розбудова районних центрів і підцентрів виробництва та соціально-культурного обслуговування населення.

Ця розбудова передбачається за рахунок: переважно розвитку підприємств та закладів по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва та сільського населення.

Чисельність населення м. Валки на 1.01.2015 року становила 9,322 тис. осіб.

Площа території міста в існуючій межі (за звітом по формі «6-зем») — 1129,3 га.

Коротка історична довідка

Місто Валки засноване у 1646 році. У 1665 році місто Валки було перенесено на береги річки Мжі, де воно стоїть і сьогодні.

У квітні 1780 року Валкам був наданий статус міста, яке стало центром повіту.На той час населення міста становило 5446 чоловік, в тому числі 5019 військових обивателів.

На початку ХХ століття Валки і повіт були охоплені величезними селянськими повстаннями. У 1902 році селяни розгромили понад 25 поміщицьких економій. З особливою силою повстання проявилися в селах Сніжкові, Благодатнім, Сидоренкові. Царський уряд надзвичайно жорстоко придушив повстання.

Радянська влада сюди була привнесена на багнетах тульських робітників, що "визволяли" наш край від петлюрівців" у 1919 році. Саме вони і очолили у Валках повітову владу.

У 1923 році Валки стали районним центром Валківського району.

Масова колективізація району завершилась у 1931 році. Надзвичайно великою бідою для населення району став 1933 рік. На Валківщині не було жодного села, де б масово не вмирали люди від голоду. За неповними даними, у той рік в районі голодною смертю загинуло понад 6 тис. чоловік.

За переписом 1939 року у Валківському районі мешкало 60,6 тисяч чоловік, з них у Валках - 7,5 тисяч чоловік. В економіці району в довоєнні роки головне місце належало сількогосподарському виробництву. Та мирна праця людей була перервана Великою Вітчизняною війною.

З 1941 до вересня 1943 року Валківщина знаходилась під фашистською окупацією. Понад 16 тисяч валківчан воювали на фронтах війни. Багато хто з них (5241 чоловік) склав голови у тій війні. Крім того, на території району від рук фашистів загинуло понад 4 тис. мирних громадян. Понад 2 тис. чоловік мирних мешканців були розстріляні лише в Дідовій долині м. Валки. Всі підприємства, школи, житлові будинки були повністю знищені. А села Мельникове, Минківка, Олександрівка, Журавлі, Піски і Сніжків спалені до тла.

Трудівники, мешканці району за короткий час підняли зруйноване господарство, побудували місто і села.

Валки сьогодні мають великий природний, ресурсний та економічний потенціал.

Місто Валки сьогодні є членом ліги історичних міст України. Має свій герб і прапор. Займає територію 1129 га або 11,3 кв. км. В ньому налічується  біля 114 вулиць, провулків та в’їздів.

Господарський комплекс.

Валки — організаційно-господарський і культурно-побутовий центр Валківського району. Згідно «Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року» Валки відносяться до історико-культурних, туристичних, господарських центрів місцевого значення з функціями соціального обслуговування. Господарський комплекс міста складається  переважно з невиробничого сектору (обслуговуючої сфери). Орієнтовна чисельність працівників – біля 3,5 тис. осіб.

Виробничий сектор. Представлений сільським господарством, обробною промисловістю, будівництвом, зовнішнім транспортом та зв’язком; виробництвом й розподіленням електроенергії, тепла газу й води. Кількість працівників сектору нині не перевищує 500 осіб.

Галуззю спеціалізації переробної промисловості є харчова промисловість.

Відомими підприємствами, що знаходяться в  місті є ТОВ "Валківський завод промтоварів ГАЛС", Валківська філія «Харківобленерго», Валківська філія «Харківоблгаз», ТОВ «Інтерфакс-плюс» , ТОВ «Валківський молочний завод», ТОВ «Валки-хліб», дослідний завод «ФТІНТ» (нині не працює).

Транспортний комплекс міста складається із автостанції, автотранспортних підприємств.

Будівництво представлене філією «Валківський райавтодор», яке обслуговує автодороги Валківського району.

В невиробничому секторі зайнято біля 1,0 тис. осіб. В сфері обслуговування переважають галузі: охорона здоров’я та соціальна допомога, освіта, управління, на які припадає біля 3/4 від зайнятих у невиробничій сфері. Такий стан пояснюється тим, що невиробнича сфера обслуговує населення як міста, так і Валківського району.

Ринкова інфраструктура міста, як складова сфери обслуговування, має незначний рівень розвитку (представлена філіями та представництвами кредитно-фінансових установ).

Мале підприємництво. Незважаючі на невеликі розміри Валок чисельність та  питома вага малого підприємництва має велике значення в господарському комплексі міста. Станом на 1.01.2015 року у місті зареєстровано 115 малих підприємств - юридичних осіб та 1219 фізичних осіб - підприємців. Загальна кількість працюючих у малому бізнесі міста складає біля 2,0 тис. осіб. На даний час малі підприємства є переважно торговими, торгово-посередницькими,але функціонують і малі виробничі підприємства (особливо в галузі переробки сільськогосподарської продукції), які відіграють важливу роль в економіці міста.

Житловий фонд міста становить біля 206,5 тис. м2 загальної площі, у тому числі багатоквартирна забудова – 65,9 тис. м2 загальної площі; садибна забудова – 140,6 тис. м2 загальної площі.

| Типи забудови | Кількість квартир (будинків) | Загальна площа | Кількість населення, осіб | Житлова забезпеченість, м2/люд. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м2 | % |  |  |
| Багатоквартирна | 1311 квартир | 65,9 | 31,9 | 3,4 | 19,3 |
| Садибна | 2881 будинків | 140,6 | 68,1 | 5,9 | 23,8 |
| РАЗОМ |  | 206,5 | 100,0 | 9,3 | 22,2 |

Найбільша питома вага житлового фонду припадає на садибну забудову (біля 2/3 від усього житлового фонду). Середня житлова забезпеченість по місту становить 22,2 м2/людину: 19,3 м2 на людину в багатоквартирній забудові 23,8 м2 на людину в садибній забудові.

За даними Головного управління статистики в Харківській області в місті житлова забудова складалася з 2953 будинків, з них 2881 садибних і 72 багатоквартирних (на 1311 квартир).

З 2006 року нове житлове будівництво у місті здійснювалося майже виключно за рахунок садибного будівництва.

За даними Головного управління статистики в Харківській області аварійний житловий фонд та ветхій житловий фонд у місті відсутній.

Станом на 1.01.2015 р. у міському виконавчому комітеті на квартирному обліку перебуває 82 сім’ї та одинаки, із них 4 – у позачерговій черзі, 35 – у першочерговій черзі та у 43 - у загальній черзі.

Забезпеченість основними підприємствами та установами обслуговування м.Валки

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Фактично | Необхідно за нормативами | % до норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дитячі дошкільні установи | місць | 393 | 445 | 88,3 |
| Загальноосвітні школи | місць | 1571 | 1127 | 139,4 |
| Позашкільні заклади | місць | 762 | 62 | +12,3 рази |
| Лікарні (стаціонари) всіх типів (міські) | ліжок | 285 | 142 | 200,7 |
| Поліклініки (міські) | відвідувань у зміну | 365 | 240 | 152,1 |
| Станції швидкої допомоги | автомобіль | 2 | 2 | 100 |
| Пожежні автомобілі | автомобілі | 3 | 4 | 75 |
| Бібліотеки | тис. томів | 67,8 | 40,0 | 169,5 |
| Бібліотеки | чит. місць | 67 | 30 | 223,3 |
| Спортивні зали | м2 | 2616,2 | 980 | 267,0 |
| Магазини | м2 торг. площі | 9360 | 2452 | 381,7 |
| Заклади побутового обслуговування | місць | 130 | 90 | 144,4 |
| Підприємства харчування | посадкових місць | 650 | 400 | 162,5 |
| Готелі | місць | 37 | 48 | 77,1 |
| Клубні заклади та центри дозвілля | місць | 600 | 1400 | 42,9 |

З таблиці видно, що система культурно-побутового обслуговування має групу установ і підприємств обслуговування з досягнутим рівнем вище нормативного або нормативним й групу установ, рівень розвитку яких нижче нормативного забезпечення.

До першої групи відносяться, загальноосвітні школи, позашкільні заклади, медичні заклади (лікарні, поліклініки), бібліотеки, заклади торгівлі, харчування, станції швидкої допомоги. До другої групи підприємств та установ відносяться: дошкільні дитячі установи, пожежні депо, заклади тимчасового проживання (готелі), об’єкти культури (клуби та центри дозвілля).

## 2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА МІСТА

Планувальна структура міста історично склалася на перетині шляхів магістрального Харків – Київ і місцевого Перекіп – Нова Водолага на узбережжі р. Мжа і її притоки -  р. Турушка.

Територіально місто розвивалося майже рівномірно по всіх напрямках і на даний час має розміри 4х5 км.

Заплава річок відокремлює близько третини південної частини міста.

Головним лінійним планувальним елементом є магістральний автомобільний напрямок Київ – Харків, який розділяє місто навпіл по вулицях Шевченка, Червоної Армії, К. Лібкнехта.

Примежову структуру Валок визначають також вулиці Кірова, Дідоренка, 1 Травня, Леніна, Щорса, Р. Люксембург, Перекопська. Дані вулиці від центру міста, який склався вздовж вул. Радянської Армії і К. Лібкнехта, забезпечують зовнішні зв`язки Валків з населеними пунктами району Ков`яги, Новий Мерчик, Нова Водолага, Мельникове, Щербинівка, Кантакузівка, Перекіп.

Система планування міста, враховуючи досить виражений рельєф, можна вважати регулярною, з майже чіткою квартальною структурою в центрі, в районі вулиць К. Лібкнехта, Жовтневої, Дідоренка і перпендикулярних до них вулиць 1 Травня, Борща, Пушкіна, Лаптєвих, Кооперативної.

В даній зоні, а також по вул. Перемоги розташовується у декілька груп багатоквартирна до 5 поверхів забудова міста, займаючи загалом 2,5 га території.

Решта житлової забудови Валків садибна (28,0 га), сільського типу з різновеликими присадибними ділянками.

Внутрішні простори периферійних кварталів садибної забудови зайняті городництвом і є суттєвим резервом для розвитку житлової зони.

Об`єкти промислової зони (переробка сільгосппродукції, легка, харчова галузі тощо) розташовані дисперсно по місту, в  оточенні житлових груп. Сільськогосподарські комплекси, ферми, ветеринарня знаходяться на периферії і здебільшого не працюють. На майданчиках йде процес поступового заміщення основного виробництва підприємствами малого бізнесу тощо.

Зона загальноміського центру досить чітко сформована в районі вулиць зазначених вище і має майже весь набір закладів, характерний для малого міста – районного центру.

## 3. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА

### Місцеположення, рельєф.

Місто розташоване у північно-західній частині Харківської області. Територія відноситься до Валки-Зміївського фізико-географічного району Харківської лісостепової області південно-західних відрогів Середньо-Руського підвищення. Місто розташоване на обох берегах р. Мжи, в місці впадіння лівої притоки р. Турушки.

В геоформологічному відношенні більша частина території що проектується розташована на вододільному плато, що розчленоване р. Мжа (Мож) і яружно-балочною мережею.

Основними форми рельєфу міста є заплава та вододільне плато. Абсолютні відмітки поверхні коливаються від 116,5 – 123,5 в заплаві р. Мжа та її приток  до 180,5 на півночі та північно-східній частині території що проектується. Домінуючі ухили поверхні – 1-6%, на крутосхилах  8-15% і більше. Загальний ухил території направлений з півночі на південь, в напряму долини р. Мжа.

В умовах, що склалися, фактор морфології рельєфу має суттєве естетичне значення у просторово-планувальній організації міста.

### Клімат.

Клімат території помірно-континентальний характерний з підвищенням континентальності з північного заходу на південний схід. Характеристика кліматичних умов, основних окремих елементів метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції “Коломак” (180 мБС).

Температура повітря:

- середньорічна + 6,6 ºС,

- абсолютний мінімум – 35 ºС,

- абсолютний максимум + 39 ºС.

Розрахункова температура:

- самої холодної п’ятиденки – 23 ºС,

- зимова вентиляційна – 11,2 ºС.

Опалювальний період:

- середня температура – 2,1 ºС,

- період - 191 доба.

Глибина промерзання ґрунту (по МС “Богодухов”):

- середня 81 см,

- максимальна 160 см.

Тривалість безморозного періоду:

- середня 171 днів,

- найбільша 205.

Середньорічна відносна вологість повітря 76 %.

Атмосферні опади:

- середньорічна кількість 496 мм: в т. ч. теплий період - 328 мм, холодний -  168 мм,

- середньодобовий максимум (по МС “Харків”) 38 мм,

- спостережний максимум (по МС “Харків”) 74 мм (29.07.1903р.).

Висота снігового покриву (по МС “Харків”):

- середньодекадна 27 см,

- максимальна 63 см.

Кількість днів із стійким сніговим покривом -93.

Особливі атмосферні явища (прояв, середня кількість днів на рік/найбільша кількість):

- тумани 61/89 днів,

- заметілі 12/30 днів,

- грози 28/41 днів,

- град 1,0/3 днів,

- пилові бурі 0,2/5 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива):

- 17 м/с - кожний рік,

- 19-230м/с - один раз  в 5-10 років,

- 21-22 м/с - один раз в 15-20 років.

Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність:

- холодний період: ПдСх – 19,8%

- теплий період: ПнЗх – 17,6%

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%)

| Період року | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗх | Зх | ПнЗх | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС “Коломак” (180 мБС) |
| Холодний період | 6,6 | 9,4 | 16,8 | 19,8 | 12,0 | 12,2 | 12,0 | 11,2 | 3,8 |
| Теплий період | 9,4 | 11,6 | 14,4 | 12,6 | 9,6 | 10,9 | 14,0 | 17,6 | 7,7 |
| Рік | 8,3 | 10,7 | 15,4 | 15,6 | 10,6 | 11,4 | 13,2 | 14,9 | 6,1 |

На основі  комплексного аналізу кліматичних параметрів, які використовуються при плануванні та забудові населених пунктів, та згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території України (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”) територія  віднесена до І архітектурно-будівельного кліматичного району - Північно-Західний.

Територія міста відноситься до таких, що мають підвищений потенціал забруднення атмосфери та характеризується несприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу (районування України за потенціалом забруднення), тому розміщення тут промислових підприємств, що здійснюють викиди шкідливих речовин в атмосферу, особливо І-ІІІ класу шкідливості, не рекомендується.

В цілому, кліматичні умови щодо планувальної організації території населеного пункту сприятливі.

### Геологічна будова.

В геоструктурному відношенні територія що проектується розташована на північно-східному борті Дніпровсько-Донецької западини, що складена потужною товщею осадових порід від палеозою до сучасних відкладів.

Давні породи, до яких відносяться відклади палеозою і частково мезозою залягають на значній глибині (понад 250-300м і більше).

Крейдяні відклади літологічно представлені білою піщаною крейдою і крейдяно-подібним мергелем. Потужність складає 300-400м. Глибина залягання від поверхні землі складає 250-300м.

Палеогенові і неогенові відклади, виражені канівсько-бучакською, київською, харківською, берекською і полтавською свитами.

Четвертинні відклади утворюють суцільний покрив, що складається з делювіальних лесовидних суглинків і алювіальних піщано-глинистих відкладів різних за складом, потужністю і генезисом. Загальна їх потужність коливається в межах від 5 до 20м.

На поверхні повсюдно розвинутий грунтово-рослинний шар, що складається з гумусного суглинку, потужністю 0,5-0,8м.

Геологічна будова даної території та геоморфологічні особливості обумовили наявність родовищ корисних копалин в околицях міста Валки. Балансові запаси даних родовищ затверджені ДКЗ України, представлені за даними ДНВП “Геоінформ України ”.

Дана геологічна будова обумовила наявність родовищ корисних копалин в даній місцевості.

Місто розташоване в межах Валківської нафто-газоносної структури. Площа Деркачівсько-Войтенківська, надана у користування з метою: пошук і розвідка вуглеводнів у нижньо-кам'яновугільних відкладах, у разі відкриття родовища - дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка.

На північно-східній та східній околиці міста розташовані ділянки Валківського родовища цегельно-черепичної сировини (суглинок). Після попередньої розвідки 3-х ділянок, дві виявилися неперспективними через заповнення сировини карбонатними включеннями. На даний час розробляються розвідані четвертинні суглинки і ”пістряві” глини середньої потужності 11,7м на ділянці, що розташована в 1 км на північний захід від діючого цегельного заводу (родовище Валківське 4), східна околиця с.Костів. Станом на 01.01.2015р. затверджені запаси становлять А+В+С1 – 213 тис.м3, в тому числі за категоріями: В – 115 тис.м3, С1 – 98 тис.м3.

В 4 км на схід від м. Валки, 2 км на схід від с. Піски розташоване родовище, що розробляється цегельно-черепичної сировини (суглинки) Валківське 4.

Дані родовища корисних копалин є базою для розвитку місцевої будівельної індустрії.

Гідрогеологічні умови.

Відповідно схеми гідрогеологічного районування України, район території що проектується розташований в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, що обумовлює його гідрогеологічні умови.

В межах міста та прилеглій до нього території можлива експлуатація декількох водоносних горизонтів, що наявні в породах різного віку. Однак, для централізованого водопостачання рекомендовано використовувати канівсько-бучацький водоносний горизонт та глибоководний нижнє-крейдяний водоносний горизонт.

Нижнє-крейдяний водоносний горизонт приурочений до мілкозернистих і середньозернистих пісковиків з прошарками піску. Глибина залягання складає 930-1030м. Дебет свердловин коливається в межах 40-45 м3/годину, при пониженні на 20-25м. Мінералізація води складає 0,7-0,8 г/л, сухий залишок 0,5-0,6 г/л, загальна жорсткість 1,84-2,0 мг/екв./л. За хімічним складом води відносяться до двох типів: до хлоридних натрієво-магнієвих та до гідрокарбонатно-сульфатним кальцієво-натрієвим. Таким чином водоносний горизонт придатний для централізованого водопостачання.

Канівсько-бучацький водоносний горизонт приурочений до мілкозернистих і середньозернисних пісків, а також до гравію і мілкої гальки з прошарками зеленого пісковику. Глибина залягання даного горизонту коливається в межах 120-150м. Глибина свердловин становитиме 230-250м. Дебет свердловин складає 10-15 м3/годину при пониженні на 15-20м і статичному рівні 16-18м від поверхні землі.

Якість води переважно гарна, сухий залишок в межах від 0,2 до 1,5 г/л, загальна жорсткість від 0,5 до 15-16 мг-екв/л, але в більшості випадків менше 7 мг-екв/л. За складом вода переважно гідрокарбонатно- хлоридно-натрієва, іноді містить деяку кількість заліза, аміаку і органічних речовин. Загалом, води канівсько-бучацького водоносного горизонту є придатними для питних потреб та централізованого водопостачання.

Харківський водоносний горизонт приурочений до мілко-зернистих і середньозернистих пісків сірувато0зеленого кольору і пісковиків, що залягають на глибині 30-40м. Дебет свердловин, що експлуатують цей водоносний горизонт і межах міста складає 7-9 м3/годину. За хімічним складом це води гідрокарбонатно-кальцієві і хлоридно-натрієві. В питному відношенні води задовільної якості.

Полтавський водоносний горизонт приурочений до кварцових пісків білого і жовтого кольору. Піщана товща полтавської свити, в основному, виражена мілкозернистими, рідше середньозернистими пісками. На території що проектується наявні свердловини на полтавський водоносний горизонт, що експлуатуються з метою водопостачання окремих підприємств з дебетом 4-6 м3/годину.

Четвертинний водоносний горизонт використовується місцевим населенням за допомогою колодязів. Їх дебет складає 0,3-1,0 м3/годину. Даний горизонт для централізованого водопостачання є непридатним у зв’язку із малим дебетом і низькою якістю в санітарному відношенні.

Таким чином, для централізованого водопостачання рекомендовано використовувати канівсько-бучацький водоносний горизонт з дебетом свердловин до 15 м3/годину і глибиною свердловин 220-250м і нижнє-крейдяний водоносний горизонт з дебетом свердловин 40-45 м3/годину і глибиною 1000-1100м.

Існуюче водопостачання міста. Господарчо-питне водопостачання м.Валки здійснюється водопровідно-каналізаційним господарством за рахунок експлуатації підземних вод з крейдяного (на глибині 1040м) та бучацького (на глибині 220м) водоносних горизонтів за допомогою 4-х свердловин з дебетами від 15 до 45 м3/годину, що розташовані на західній околиці міста, в заплаві р. Мжа.

За даними ДНВП ”Геоінформ України” останні гідрогеологічні дослідження щодо наявності підземних вод придатних для централізованого водопостачання проводились у 1994р. За результатами робіт ”Попередні розвідка підземних вод для централізованого водопостачання м. Валки Харківської області, 1991-1994рр.” (м. Харків, 1994р., Харьковская ГРЭ ГГП Южукргеология ) виявлено наступне. Розкритий і опробований водоносний комплекс відкладів нижньої крейди і сеноману на глибині 913-966м, представлений пісками різнозернистими, потужністю 65м. Води комплексу на ділянці гідрокарбонатно-сульфатні натрієві з мінералізацією 0,61-0,63 г/дм3 відповідали вимогам ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая". Орієнтовно оцінені запаси за категоріями В+С1 склали 10 тис. м3/добу.

Враховуючи давність останніх гідрогеологічних вишукування щодо оцінки запасів та перспективу збільшення потреб водоспоживання доцільно провести сучасні геологічні дослідження ресурсу з подальшим затвердженням запасів питних підземних вод.

### Гідрологічні умови.

Гідрологічна мережа міста представлена рікою Мжа (або Мож) та її лівобережною притокою р. Турушка, ставом та озером.

Ріка Мжа протікає через місто з заходу на південний схід, в межах міста зарегульована ставком. За класифікацією ріка відноситься до малих річок. Площа водозабірного басейну становить 1810 км2, довжина 74км.

Долина ріки трапецієвидної форми, слабо звивиста на всій протяжності. Схили висотою 15-20м. Заплава в межах міста представляє собою рівнину, покриту луговою рослинністю, на окремих ділянках заболочена, поросла очеретом. Переважна ширина заплави р. Мжа 0,5-0,6 км, в окремих місцях звужується до 125-150м. Максимальна ширина заплави р. Турушка – 0,25-0,3 км. Заплава складена алювіальними пісками що часто зверху перекриті торфом, що перешаровується з глинами і суглинками, потужністю від 5,0 до 15,0м., котрі підстилаються корінними породами.

Русло в верхній частині міста помірно звивисте, нерозгалужене, нижче – воно розгалужене, та меандрує. переважна ширина русла 10м., глибина 05,1,0м. Дно русла піщане, містами мулисте.

Ріка Мжа відноситься до рівнинних річок. Рівенневий режим ріки характеризується ясно вираженою весняною повінню, низькою тривалою літньо-осінньою меженню, що майже щорічно переривається дощовими паводками.

Інтенсивний підйом рівня води весняної повенні починається в середині березня. В кінці березня або на початку квітня спостерігається найвищий рівень весняної повені.

Стік р. Мжа в значній мірі зрегульований існуючими ставками, міська забудова затоплення не зазнає.

В період весняної повені заплава затоплюється на глибині 0,5-1,0 м при звичайній і 1,5 м при виключно високій повені. В період весняного паводку заплава р. Мжа може затоплюватись до абсолютної відмітки 124,0 мБС (Р=1%) – за даними проектної документації ”Генерального плану м.Валки”, ДПІ ”Харківпроект”, 1972р..

Спад рівнів весняної повені спочатку проходить інтенсивно, потім  уповільнюється і в кінці квітня – початку травня встановлюється період межені. Майже щорічно спостерігаються дощові паводки.

Замерзає ріка в період з середини листопада до кінця грудні, частіше в першій декаді грудні. Зимовий режим нестійкій, часто під час відлиг ріка скресає і потім замерзає. Льодоходу не буває. В перших числах квітня ріка очищується від льоду.

Проектне рішення розглядає існуючі водойми як основну складову екологічного каркасу міста. Система інженерних заходів передбачає їх розчистку і благоустрій з можливістю локального рекреаційного використання. Організація та ландшафтне упорядкування прибережних захисних смуг буде сприяти організації водно-зеленої зони міста.

### Ґрунтовий покрив.

Ґрунтоутворюючими породами території, що проектується є леси і лесовидні породи, в заплавах породи сучасного алювію.

Вододільне плато, в основному, представлено четвертинними глинами, лесовидними суглинками і потужною товщею третинних піщано-глинистих відкладів.

У північній частині міста найбільше розповсюдження мають чорноземи опідзолені слабозмиті, за механічним складом важкосуглинкові. В центральній та південній частині міста поширені темно-сірі опідзолені слабо- та середньозмиті ґрунти.

Заплава складена алювіальними пісками що часто зверху перекриті торфом, що перешаровується з глинами і суглинками, потужністю від 5,0 до 15,0м, котрі підстилаються корінними породами.

В заплавах річок розвинуті лучно-болотні солонцюваті ґрунти.

Загалом ґрунти міста придатні для озеленення деревно-чагарниковими насадженнями, які характерні для лісостепової зони.

### Інженерно-будівельна оцінка території.

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України територія м.Валки відноситься до території підвищеної складності будівельних умов освоєння.

Також територія що проектується відноситься до території розвитку зсувів та можливої їх активізації під впливом факторів господарської діяльності.

Відповідно карти інженерно-геологічного районування, місто розташоване на території розповсюдження І-го типу ґрунтових умов за просіданням. Просадність ґрунтів пов’язана з наявністю лесовидних ґрунтів. При інженерно-будівельному освоєнні території в кожному конкретному випадку необхідно проводити обстеження по фактору просідання ґрунтів.

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2014 ”Будівництво у сейсмічних районах України”) відповідно карти „А”, що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС1 згідно з ДБН В.1.2-14, а також класу наслідків (відповідальності) СС2 - для будівель заввишки до 73,5м та згідно карти „В”, що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 - для будівель заввишки від 73,5м до 100м, а так само об’єктів, які належать до потенційно небезпечних, але не ідентифікуються як об’єкти підвищеної небезпеки відповідно до ЗУ ”Про об’єкти підвищеної небезпеки”, територія міста відноситься до несейсмічної зони. Відповідно карти „С”, що застосовується при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (відповідності) СС3 згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 6-бальну сейсмічність території міста.

Із несприятливих інженерно-геологічних факторів, що впливають на освоєння території та потребують інженерної підготовки, поширені: підтоплення – території з високим рівнем ґрунтових вод (2,5м і вище) з ділянками заболочення; ділянки затоплення повеневими водами 1%-забезпеченості; ділянки з ухилами поверхні 8-15% та понад 15%, що зустрічаються на схилах надзаплавних терас; наявність зсувних та зсувонебезпечних ділянок; наявність порушених ділянок.

Більша частина міста знаходиться у межах лесового плато та схилах долин р. Мжа та її лівої притоки р. Турушка. Геоморфологічні рівні та геолого-гідрогеологічні умови території міста можуть обумовлювати при певних гідрометеорологічних умовах процеси зволоження ґрунтів, які в свою чергу можуть спричиняти зсуви ґрунту.

Так, згідно матеріалів Паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій у Харківській області 2015р., в межах міста наявний зсув, що відноситься до ІІ категорії ризику (суттєвий ризик). Ділянка ураження зсувом становить близько 2 га. Вона знаходиться на західній околиці міста, в районі провулка Ушакова. Ділянка розташована на лівому схилі балки, що відкривається зліва в долину р. Турушки. Загалом всю балку та прилеглу житлову забудову можна вважати зсувонебезпечною ділянкою, особливо забудова що примикає до бортів балки по провулку Ушакова та вул. Дідоренко.

Відповідно матеріалів Доповіді про стан навколишнього природного середовища у Харківській області у 2014р. місто відноситься до числа підтоплених населених пунктів. Загальна площа ураження становить близько 400га.

Впродовж 2008 року було проведено комплекс робіт з вивчення стану ділянок підтоплення у межах області, серед яких було обстежено також місто Валки. За даними контрольно-маршрутних обстежень, що проводились у 2008 р. глибина залягання рівня ґрунтових вод на підтопленій території спостерігалась на рівні від 0,1-0,5м до 1,6-2,0м. Абсолютні відмітки поверхні землі підтопленої території становили від 122,0м до 176,0м. Підтопленням були охоплені вулиці Щорса, Лугова, Минківська, 8-го Березня, Жовтнева, Лаптєвих, Дідоренка, Лермонтова, Борща, частина вулиць Гоголя, Р. Люксембург. Причинами підтоплення ділянок були визначені природні та антропогенні фактори. З природних факторів: замулення та зниження дренуючої властивості р. Мжа, створений каскад ставків на західній околиці та у центрі міста, що призводить до погіршення умов поверхневого стоку та утворення підпору ґрунтових вод. Підтоплення, що фіксувалося на вододілах та схилах, пов’язано з виникненням техногенного водоносного горизонту («верховодки»), який став результатом господарської діяльності людини: втрати з водонесучих комунікацій, баражна дія мережі колекторів, що створені на різній глибині, неврегульований полив присадибних ділянок при неглибокому заляганню слабопрониклих товщ, незадовільний стан водовідвідних систем.

Згідно звіту за перше півріччя 2015р. Краснокутського міжрайонного управління водного господарства, весняне водопілля на річках басейну Сіверського Донця не спостерігалось у 2002, 2007, 2013, 2014 та 2015 роках.

Враховуючи, що в останні роки спостерігається регіональне пониження рівнів ґрунтових вод підтоплення ділянок розташованих на вододілах та схилах не фіксується. Проте за умов певних кліматичних чинників (збільшення регіонального поверхневого стоку, підвищення рівня ґрунтових вод) та посиленого впливу несприятливих антропогенних факторів на даних ділянках можливе підвищення рівня ґрунтових вод. Тому ці ділянки в даному проекті визначаються як ділянки потенційного підтоплення, що можливе в разі активізації природно-техногенних факторів.

Процеси заболочення розвинуті в заплавах ріки Мжа та її притоки Турушки.

Рівень води в р. Мжа регулюється ставом. Затоплення повеневими водами 1%-забезпеченості р. Мжа відповідає абсолютній відмітці 124,0 мБС (Р=1%) – за даними Генерального плану м.Валки, ДПІ ”Харківпроект”, 1972р.. Лінія затоплення відображена на схемі з урахуванням перепаду абсолютних відміток урізу води р. Мжа в межах міста.

Круті ухили території представлені ділянками схилів долин річок та ярів і балок.

Також на території міста наявні порушені ділянки внаслідок видобування корисних копалин. Найбільша знаходиться на західній околиці міста, площею орієнтовно 3,7га.

Інженерно-геологічні умови території залежать від її геологічної будови і геоморфологічних особливостей. В зв’язку з цим за умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах міста виділяються:

- території сприятливі. Займають ділянки вододільних плато з ухилами поверхні 0,5-8,0%, що гарно дренуються. Ґрунтові води залягають на глибинах нижче 3м. Територія складена лесовидними суглинками і червоно-бурими глинами. Допустимі навантаження на ці ґрунти складають: на лесовидні суглинки – 2,5 кг/см2, на глини – 3 кг/см2. При інженерно-будівельному освоєнні в кожному конкретному випадку необхідно проводити обстеження по фактору просідання ґрунтів;

- території малосприятливі. До них належать схили долин рік Мжа та Турушка з ухилами поверхні 8-15% та ділянки потенційного підтоплення на вододільних плато. Освоєння цих ділянок потребує додаткових капітальних затрат на інженерну підготовку території, як ліквідація підтоплення в разі його прояву, вертикальне планування. При інженерно-будівельному освоєнні в кожному конкретному випадку необхідно проводити обстеження по фактору просідання ґрунтів;

- території несприятливі. Вони представлені заплавними пониженими ділянками річок що затоплюються повеневими водами при пропуску вод 1% забезпеченості, які частково є заболоченими, тальвегами балок і ярів з глибиною ґрунтових вод до 1-1,5м, які складені алювіальними піщано-глинистими відкладами, місцями з прошарками і лінзами торф’яників. Допустимі навантаження на таку ґрунти не можуть бути прийняті понад 0,75-1 кг/см2; ділянками крутих схилів з крутизною понад 15%, та порушеними територіями (в результаті видобутку корисних копалин тощо). Освоєння цих ділянок потребує суттєвих додаткових витрат на інженерну підготовку території.

В даному проекті фактор інженерно-будівельної оцінки визначає варіантну можливість територіального розвитку з вирішенням функціонального зонування та вартості будівельного освоєння території.

## 4. ТРАНСПОРТ

### Автомобільні дороги

Мережа автомобільних доріг, що підходять до міста Валки забезпечує транспортні зв’язки з Харковом, Люботином та населеними пунктами Валківського району.

Безпосередньо через місто з заходу на схід проходить напружена міжнародна автомобільна дорога державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський. Транзитний транспорт проходячи безпосередньо через центральну частину міста по вулицям К.Лібкнехта, Радянської армії та Шевченка спричиняє шум, погіршує екологічний стан міста та навантажує магістральну мережу. Виходячи з цього у подальшому постає необхідність у будівництві об’їзної дороги.

Крім того до міста підходять автомобільні дороги місцевого значення: О210612 Богодухів – Валки – Нова Водолага – М-18; О210618 Валки – Мельникове – М. Комишувата; О210619 Валки – Пархомівка; С210647 Валки – Новий Мерчик; С210630 Валки – Кантакузівка.

Нижче в таблиці наведена характеристика автомобільних доріг, що підходять до м. Валки.

| №/№ | Найменування доріг | Технічна категорія | Ширина проїзної частини (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Автодороги державного значення |
| 1 | М-03 Київ – Харків – Довжанський | ІІ | 9,0 |
| Автодороги місцевого значення |
| 1 | О210612 Богодухів – Валки – Нова Водолага – М-18 | ІV | 6,0 |
| 2 | О210618 Валки – Мельникове – М. Комишувата | ІV | 6,0 |
| 3 | О210619 Валки – Пархомівка | ІV | 6,0 |
| 4 | С210647 Валки – Новий Мерчик | ІV | 6,0 |
| 5 | С210630 Валки – Кантакузівка | ІV | 6,0 |

Слід визначити, що на сьогодні дороги державного та місцевого значення на підходах до міста мають невідповідні технічні параметри та потребують реконструкції.

Автомобільний транспорт

Обслуговування пасажирів у всіх видах сполучення забезпечує автостанція 3 класу, яка розташована по просп. Радянської армії, 15.

За 2014 рік з автостанції було відправлено 95,6 тис. пасажирів, з них приміських – 27,9 тис., міжміських – 67,7 тис..

Виконано 21600 рейсів, з них у приміському сполученні – 6303, міжміському – 15297 рейсів.

На сьогодні автостанція знаходить в задовільному стані та в подальшому потребує реконструкції та модернізації.

# Залізничний транспорт

# Залізничні лінії через м. Валки не проходять, найближча залізнична станція знаходиться в смт. Ков’яги на відстані 15,0 км від міста. Зв'язок з залізничною станцією виконується автодорогою О210612 Богодухів – Валки – Нова Водолага.

# Магістральна  вулична мережа

### Відповідно до ДБН 360-92** м. Валки відноситься до малих груп поселень з категорією вулиць – магістральні.

### На сьогодні зовнішні (транзитні) та міські транспортні потоки  концентруються в основному на головних магістральних вулицях К. Лібкнехта, Радянської армії та Шевченка, які мають ширину проїзної частини 7,0-8,0 м.

Також до магістральних вулиць відносяться вулиці:

- з шириною проїзної частини 7,0 м: 1 Травня та Р.Люксембург;

- з шириною проїзної частини 5,0-6,0 м: Перекопська, Леніна, Кірова, Кооперативна, Дідоренко, Польова, Щорса, Міновська, Дзержинського, Гоголя, Набережна.

В межах міста розташовано 3 автомобільні мости в створі вулиць Леніна, Радянської армії та Перекопської. На перспективу необхідно передбачити проведення реконструкції та капітального ремонту існуючих мостів.

Загальна довжина магістральної вуличної мережі міста дорівнює 25,0 км. Щільність магістральної вуличної мережі міста – 2,2 км/км2

Слід визначити, що значна частина магістральних  вулиці міста мають невідповідні технічні параметри: недостатня ширина проїзної частини, відсутні тротуари, покриття більшості вулиць потребує проведення реконструкції та капітального ремонту.

Вже на сьогодні існує  потреба у формуванні чіткої структури магістральної вуличної мережі згідно функціонального призначення  магістральних вулиць, з проведенням  заходів із реконструкції окремих ділянок вулиць та будівництва нових.

#### Міський транспорт

На сьогодні міський громадський транспорт у м. Валки представлений одним автобусним маршрутом «Підстанція РЕМ – Агросервіс». Обсяг перевезень по маршруту відсутній, в зв’язку з ти, що зазначений маршрут обслуговує приватний перевізник.

Крім того транспортне обслуговування населення здійснюється приміськими, міжміськими автобусними маршрутами, легковим автотранспортом, мотоциклами. У зв’язку з малою середньою відстанню переміщення в межах м. Валки, населення у значній мірі користується велосипедами та переміщується пішки.

Загальна довжина ліній руху міського автобусу становить 7,0 км. Щільність транспортної мережі складає 0,6 км/км2.

##### Легковий транспорт

За  звітними даними  УДАІ на 01.01.2014 року у м. Валки налічувалось 1535 одиниць транспорту, із них: 1321 – легкові (з них  – 1256 індивідуальні), 186 – вантажні, 28 – автобуси.

Загальний рівень автомобілізації складає 165 автом./1000 мешканців, що вище рівня автомобілізації по Україні (140 автом./1000 мешканців). З них: легкових автомобілів – 142 авто/1000 мешканців (індивідуальних легкових – 135); вантажних – 20 авто/1000 мешканців, автобусів – 3 авто/1000 мешканців.

Нижче у таблиці приведені орієнтовні показники кількості легкового індивідуального  за типами забудови.

| № | За типом забудови | Населення міста /тис. осіб/ | Кількість легкових індивідуальних автомобілів, од |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатоквартирна | 3,4 | 459 |
| 2 | Садибна | 5,9 | 797 |
|  | Разом | 9,3 | 1256 |

Зберігання індивідуальних легкових автомобілів здійснюється за місцем проживання власників (район садибної забудови), в трьох гаражних кооперативах (загальною кількістю 350 машиномісць) та на прибудинкових територіях (багатоквартирна забудова).

Для технічного  обслуговування  парку  легкових автомобілів  у місті функціонує дві АЗС та велика кількість невеликих приватних СТО.

На сьогодні потужностей існуючих АЗС достатньо, на перспективу передбачено розмістити одну СТО на 5 постів.

## 5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Водопостачання.

Водопостачання міста Валки здійснюється централізованою комунальною системою водопостачання. Комунальний водопровід обслуговує населення міста, установи, промислові та комунальні підприємства. Установлена виробнича потужність комунального водопроводу 3,40 тис. м3/добу.

Джерелом питного водопостачання міста є підземні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну підземних вод. На даний час комунальною системою експлуатується 4 артезіанські свердловини. Якість води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. Ділянки свердловин мають огорожу в межах першого поясу зони санітарної охорони, окрім свердловини № 19. Установлена сумарна виробнича потужність насосних станцій (НС) I підйому 4,90 тис. м3/добу.

Свердловини розташовані в заплаві р. Мжа, на відстані 100 м від житлової забудови у західній частині міста. Зі свердловин, по двом водогонам Ø100 мм кожний, вода подається у резервуар чистої води (РЧВ) об’ємом 400 м3. З резервуару, насосною станцією другого підйому вода подається у розподільчу мережу міста.

За даними КП «Вода» Валківської районної ради забір води за 2014 р. по місту Валки склав 331,00 тис. м3, або 0,91 тис. м3/добу. Подано води у мережу - 315,00  тис. м3, або 0,86 тис. м3/добу. Відпущено води споживачам, усього 211,00 тис. м3, або 0,58 тис.м3/добу, у тому числі: населенню – 179,00 тис. м3, або 0,49 тис.м3/добу (85% від загального об’єму відпущеної води); підприємствам та установам – 32,00 тис.м3, або 0,09 тис.м3/добу (15%). Витік та невраховані витрати води склали – 104,00 тис.м3, або 0,28 тис.м3/добу (31% від забору води). Одиночна протяжність водоводів – 3,80 км, з них ветхих та аварійних – 0,30 км (8%). Вуличної водопровідної мережі -  75,90 км, у тому числі у аварійному стані – 1,90 км (3%).

Основні проблеми водопостачання міста:

-	Зношеність основних фондів систем питного водопостачання, а саме: насосної станції другого підйому; засувок в оглядових колодязях (50% зношено); мереж водопроводу.

-	Незадовільний стан оглядових колодязів водопровідних мереж, у половини відсутні люки.

-	Наявність житлової забудови не забезпеченої централізованим водопостачанням.

-	Нераціональне використання води питної якості на полив та миття територій, зрошення садиб.

-	Обмеженість інвестицій,  дефіцит фінансових ресурсів необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації системи водопостачання.

-	Недосконалість економічних та правових основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарство, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної інфраструктури населеного пункту.

Промпобутова каналізація.

Водовідведення міста Валки здійснюється по повній роздільній схемі. Відведення і очищення побутових і виробничих стічних вод здійснюється централізованою міською каналізацією. Комунальною системою каналізації охоплено багатоквартирну та частково садибну забудови, установи, підприємства.

Стічні води від житлової забудови, установ та підприємств обслуговування, промислових підприємств міста за допомогою самопливних колекторів, по басейнам каналізування, надходять у дві каналізаційні насосні станції (КНС) КНС№1 та КНС№2. Від КНС№1 стічні води по напірно-самопливним мережам потрапляють у КНС№2, яка перекачує весь об’єм стічних вод міста на каналізаційні очисні споруди (КОС).

Ділянка каналізаційних очисних споруд розташована біля східної межі міста. Установлена пропускна спроможність КОС – 3,50 тис. м3/добу. Стічні води проходять повне механічне та біологічне очищення, далі по самопливному трубопроводу потрапляють на доочищення у біоставки. Каскад біоставків представляє собою два каскади по три ставки в кожному, глибиною 1 м, загальною площею одного каскаду 1,50 га. Після доочищення стічна вода знезаражується (хлорне вапно) та по самопливному трубопроводу скидається у потічок, який є притокою р. Мжа.

За 2014 р. на очисні споруди системою каналізації було відведено та очищено 69,00 тис.м3 стічних вод (0,19 тис.м3/добу). Установлена пропускна спроможність системи каналізації 4,50 тис.м3/добу. Одиночна протяжність головних колекторів - 1,30 км, вуличної каналізаційної мережі – 12,10 км, з неї ветхої та аварійної – 1,00 км (8%) Садибна забудова майже не каналізована, мешканці користуються вигребами.

Основні проблеми каналізування міста:

-	Наявність зношених та аварійних мереж каналізації.

-	Незадовільний технічний стан оглядових колодязів, майже у половини яких відсутні люки.

-	Наявність неканалiзованої забудови на території міста, що веде до забруднення ґрунтів.

-	Обмеженість інвестицій, дефіцит фінансових ресурсів необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації системи водовідведення

-	Недосконалість економічних та правових основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної інфраструктури населеного пункту.

Санітарне очищення.

Обсяг централізованого накопичення та вивозу твердих побутових відходів (ТПВ) у 2014 р. склав близько 1,85 тис.м3, рідких – 0,70 тис.м3.

Знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на звалищі, яке розташовано на сході за межею міста на землях Черемушненської сільської ради. Площа звалища складає 3,50 га, ступень заповнення – 100%.

Звалище не облаштовано належним чином, не відповідає сучасним санітарним та гігієнічним вимогам. Санітарно-захисна зона 500 м - витримується. Існує під’їзна дорога з твердим покриттям та контрольно-пропускний пункт.

Територію міста охоплено планово-регуляторною системою          санітарного очищення, що здійснюється за допомогою контейнерів. Частина сектору індивідуальної забудови обслуговуються за планово – подвірною (побудинковою та груповою) системою. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами. Для санітарного очищення використовуються 2 сміттєвоза (один орендований) та асенізаційна машина. Ступінь зносу техніки складає 70-90%.

Рідкі побутові відходи вивозяться асенізаційним транспортом та скидаються у місцях визначених міськводоканалом, потім знешкоджуються на очисних спорудах промпобутової каналізації.

На даний час існуючий стан системи санітарного очищення міста характеризується:

1.	Відсутністю сучасного, облаштованого у відповідності до вимог діючого природоохоронного законодавства полігону для утилізації відходів.

2.	Недоустаткуванням технічного парку сміттєприбиральною та іншою спецавтотехнікою.

3.	Неналагодженою системою відносин у сфері поводження з твердими побутовими відходами, що призводить до утворення стихійних несанкціонованих звалищ сміття (переважно на території приватного сектору).

4.	Відсутністю системи роздільного збору побутових відходів.

5.	Дефіцитом фінансових ресурсів необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації системи санітарного очищення міста.

Теплопостачання.

На теперішній час, теплопостачання багатоквартирної забудови м. Валки здійснюється системами поквартирного опалення та залишково від котельні по вул. К. Лібкнехта, 10. У садибній забудові використовується індивідуальне теплотехнічне обладнання.

За паливо в теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовується природний газ та інші доступні види палива.

Газопостачання.

На даний час газопостачання м. Валки вирішено на базі використання природного мережного газу. На відгалуженні від магістрального газопроводу І класу (5,5 МПа) “Шебелинка-Полтава-Київ” розташована ГРС “Сніжків”. Система газопостачання селища експлуатується як двохступенева по газопроводах середнього та низького тисків. В місті нараховується 3 об’єкти ГРП (ШРП).

Газопостачання на базі використання ЗВГ в місті залишається для споживачів, територіально розташованих поза межами існуючого централізованого газозабезпечення природним мережним газом. Кількість споживачів ЗВГ скорочується відповідно до розширення системи газопостачання природним мережним газом.

Електропостачання.

Енергопостачальною організацією м. Валки є ПАТ «Харківобленерго».  Електропостачання споживачів м. Валки на даний час здійснюється від трансформаторних підстанції напругою 10кВ (ТП-10/0,4кВ) по кабельних та повітряних лініях електропередачі 10кВ.

Опорною підстанцією м. Валки є ПС 110/35/10кВ «Валки» (встановлено два трансформатори потужністю 10МВА та 16МВА). Приєднання ПС-110кВ «Валки» до електричної мережі здійснюється повітряними лініями електропередачі 110кВ «Валки – Майська-Т», «Валки – Качаловка» та «Валки – Резуненкове». ПС «Валки» є також вузловою підстанцією для ПС-35кВ: ПС «Сніжкове», ПС «Н. Мерчик», ПС «Огульці» та ПС «Ст. Водолага», які з’єднані з нею по ПЛ-35кВ.

Основною проблемою електропостачання міста є те, що на існуючій електропідстанції працює фізично та технологічно застаріле обладнання, а значна кількість мереж відпрацювали свій нормативний ресурс.

## 6. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічна характеристика

Місто розташоване у північно-західній частині Харківської області. Територія відноситься до Валки-Зміївського фізико-географічного району Харківської лісостепової області південно-західних відрогів Середньо-Руського підвищення. Місто розташоване на обох берегах р. Мжи, в місці впадіння лівої притоки р. Турушки. Загальна площа території міста складає 1129,3 га. Згідно форми 6-зем  станом на 01.01.2015 року із загальної площі території міста: -  під водними об’єктами знаходиться 24,8878 га , відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом - 24,3381 га, відкриті низинні заболочені землі – 31,5287 га.

Більша частина території розташована на вододільному плато, що розчленоване р. Мжа (Мож) і яружно-балочною мережею. Абсолютні відмітки поверхні коливаються від 116,5 – 123,5 в заплаві р. Мжа та її приток; до 180,5 на півночі та північно-східній частині території; ухили поверхні – 1-6%, на крутосхилах  8-15% і більше. Загальний ухил території направлений з півночі на південь, в напрямну долини р. Мжа.

Кліматичні умови характеризуються основними окремими елементами метеорологічних показників: за даними багаторічних спостережень по метеостанції “Коломак” (180 м БС): - глибина промерзання ґрунту (по МС “Богодухов”): 	- середня 81 см, 	- максимальна 160 см. Середньорічна кількість атмосферних опадів складає 496 м; Висота снігового покриву (по МС “Харків”):- середньодекадна 27 см, - максимальна 63 см.

Четвертинні відклади утворюють суцільний покрив, що складається з делювіальних лесовидних суглинків, що мають просадність, і алювіальних піщано-глинистих відкладів різних за складом, потужністю і генезисом. Загальна їх потужність коливається в межах від 5 до 20 м.

Геологічна будова даної території та геоморфологічні особливості обумовили наявність родовищ корисних копалин в околицях міста Валки.

На північно-східній та східній околиці міста розташовані  три ділянки Валківського родовища цегельно-черепичної сировини (суглинок), із яких - дві виявилися неперспективними.

Ріка Мжа протікає через місто з заходу на південний схід, протяжністю 3,5 км; в межах міста зарегульована водосховищем-ставком. За класифікацією ріка відноситься до малих річок. Площа водозабірного басейну становить 1810 км2, довжина її 74км.

Гідрологічна мережа міста представлена рікою Мжа (або Мож) та її лівобережною притокою р. Турушка, загальною їх протяжністю 4,5 км; водосховище – став - площею водного дзеркала 25,0 га. Водосховище має такі параметри: довжина – 800м, середня ширина 350м; нормальний підпертий рівень – 122,0 м,найвищий – 124 м; об’єм води – 500 тис. м ³ .

Гідротехнічні споруди: - гребля земляна, протяжністю 400 м, висота - 4 м;

Донний водоспуск бетонний – труба з розмірами 1,5х1,5 м.

Водоскидна споруда – водозлив довжиною20,0м, ширина – 15,0 м, висота – 3,0 м. Всі гідротехнічні споруди потребують проведення капітального ремонту; ложе ставу, особливо верхів’я, потребує розчистки, так як заросло вологолюбивою рослинністю. глибина мулу у хвостовій частині ставу орієнтовно до 2,5 м, заросле болотною рослинністю. Заплава нижче ставу заболочена, а русло р. Мжа замулене. Загальна площа заболочених і перезволожених ділянок в межах міста 56,0 га.

Долина ріки трапецієвидної форми, слабо звивиста на всій протяжності. Схили висотою 15-20 м. Заплава в межах міста представляє собою рівнину, покриту луговою рослинністю, на окремих ділянках заболочена, поросла очеретом. Переважна ширина заплави р. Мжа 0,5-0,6 км, в окремих місцях звужується до 125÷150 м. Максимальна ширина заплави р. Турушка – 0,25-0,3 км. Заплава складена алювіальними пісками що часто зверху перекриті торфом, що перешаровується з глинами і суглинками, потужністю від 5,0 до 15,0 м, які підстилаються корінними породами.

Русло в верхній частині міста помірно звивисте, нерозгалужене, нижче – воно розгалужене, та меандрує, переважна ширина русла 10 м, глибина 0,5-1,0 м. Дно русла піщане, містами мулисте.

Ріка Мжа відноситься до рівнинних річок. Рівневий режим ріки характеризується ясно вираженою весняною повінню, низькою тривалою літньо-осінньою межінню, що майже щорічно переривається дощовими паводками.

Стік р. Мжа в значній мірі зрегульований існуючими ставками, міська забудова в зону затоплення не попадає.

В період весняної повені заплава затоплюється на глибині 0,5÷1,0 м при звичайній і 1,5 м при виключно високій повені. В період весняного паводку заплава р. Мжа може затоплюватись до абсолютної відмітки 124,0 м БС (Р=1%) – за даними проектної документації ”Генерального плану м. Валки”, ДПІ ”Харківпроект”, 1972р. .

Майже щорічно спостерігаються дощові паводки.

Ґрунтоутворюючими породами території, що проектується є леси і лесовидні породи, в заплавах породи сучасного алювію. Вододільне плато, в основному, представлено четвертинними глинами, лесовидними суглинками і потужною товщею третинних піщано-глинистих відкладів.

У північній частині міста найбільше розповсюдження мають чорноземи опідзолені слабозмиті, за механічним складом важкосуглинкові. В центральній та південній частині міста поширені темно-сірі опідзолені слабо - та середньозмиті ґрунти.

Заплава складена алювіальними пісками що часто зверху перекриті торфом, що перешаровується з глинами і суглинками, потужністю від 5,0 до 15,0м, котрі підстилаються корінними породами. В заплавах річок розвинуті лучно-болотні солонцюваті ґрунти.

Місто Валки відноситься до території підвищеної складності будівельних умов освоєння:відноситься до території розвитку зсувів та можливої їх активізації під впливом факторів господарської діяльності; місто розташоване на території розповсюдження І-го типу ґрунтових умов за просіданням. При інженерно-будівельному освоєнні території в кожному конкретному випадку необхідно проводити обстеження по фактору просідання ґрунтів.

В сейсмічному відношенні територія міста відноситься до несейсмічної зони, а при проектуванні будівель і споруд класу наслідків (підвищеної відповідності) згідно з ДБН В.1.2-14 необхідно враховувати 6-бальну сейсмічність території міста.

Із несприятливих інженерно-геологічних факторів, що впливають на освоєння території та потребують інженерної підготовки, поширені: підтоплення – території з високим рівнем ґрунтових вод (2,5м і вище) з ділянками заболочення; ділянки затоплення повеневими водами 1% - забезпеченості; ділянки з ухилами поверхні 8-15% та понад 15%, що зустрічаються на схилах надзаплавних терас; наявність зсувних та зсувонебезпечних ділянок; наявність порушених ділянок.

Згідно матеріалів Паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій у Харківській області 2015р., в межах міста наявний зсув, що відноситься до ІІ категорії ризику (суттєвий ризик). Ділянка ураження зсувом становить близько 2 га. Вона знаходиться на західній околиці міста, в районі провулка Ушакова. Ділянка розташована на лівому схилі балки, що відкривається зліва в долину р. Турушки. Загалом всю балку та прилеглу житлову забудову можна вважати зсувонебезпечною ділянкою, особливо забудова що примикає до бортів балки по провулку Ушакова та вул. Дідоренко.

Відповідно матеріалів Доповіді про стан навколишнього природного середовища у Харківській області у 2014р. місто відноситься до числа підтоплених населених пунктів. Загальна площа ураження становить близько 400 га.

Впродовж 2008 року було проведено комплекс робіт з вивчення стану ділянок підтоплення у межах області, серед яких було обстежено також місто Валки. За даними контрольно-маршрутних обстежень, що проводились у 2008 р. глибина залягання рівня ґрунтових вод на підтопленій території спостерігалась на рівні від 0,1÷0,5м до 1,6÷2,0м. Абсолютні відмітки поверхні землі підтопленої території становили від 122,0м до 176,0м. Підтопленням були охоплені вулиці Щорса, Лугова, Минківська, 8-го Березня, Жовтнева, Лаптєвих, Дідоренка, Лермонтова, Борща, частина вулиць Гоголя, Р. Люксембург. Причинами підтоплення ділянок були визначені природні та антропогенні фактори. З природних факторів: замулення та зниження дренуючої спроможності р. Мжа, створений каскад ставків на західній околиці та у центрі міста, що призводить до погіршення умов поверхневого стоку та утворення підпору ґрунтових вод. Підтоплення, що фіксувалося на вододілах та схилах, пов’язано з виникненням техногенного водоносного горизонту («верховодки»), який став результатом господарської діяльності людини: втрати з водонесучих комунікацій, баражна дія мережі колекторів, що створені на різній глибині, неврегульований полив присадибних ділянок при неглибокому заляганню слабопроникних товщ, незадовільний стан водовідвідних систем.

Згідно звіту за перше півріччя 2015р. Краснокутського міжрайонного управління водного господарства, весняне водопілля на річках басейну Сіверського Донця не спостерігалось у 2002, 2007, 2013, 2014 та 2015 роках.

Враховуючи, що в останні роки спостерігається регіональне пониження рівнів ґрунтових вод підтоплення ділянок розташованих на вододілах та схилах не фіксується. Проте за умов певних кліматичних чинників (збільшення регіонального поверхневого стоку, підвищення рівня ґрунтових вод) та посиленого впливу несприятливих антропогенних факторів на даних ділянках можливе підвищення рівня ґрунтових вод. Тому ці ділянки в даному проекті визначаються як ділянки потенційного підтоплення, що можливе в разі активізації природно-техногенних факторів.

Процеси заболочення розвинуті в заплавах ріки Мжа та її притоки Турушки.

Межа затоплення відображена на схемі з урахуванням перепаду абсолютних відміток  урізу води р. Мжа в межах міста.

Круті ухили території представлені ділянками схилів долин річок та ярів і балок.

Також на території міста наявні порушені ділянки внаслідок видобування корисних копалин. Найбільша знаходиться на західній околиці міста, площею орієнтовно 3,7 га; загальна площа порушених територій в межах міста складає біля 5,31 га.

За умовами складності інженерно-будівельного освоєння в межах міста виділяються території: сприятливі, малосприятливі та несприятливі, характеристика яких приведена у розділі даного проекту «Природні умови та ресурси». При інженерно-будівельному освоєнні в кожному конкретному випадку необхідно проводити обстеження по фактору просідання ґрунтів.

Організовані місця відпочинку в місті відсутні; територія міста потребує організації зон відпочинку та формування їх, озеленення та благоустрій прибережних захисних смуг рік та водойм міста.

Джерелами забруднення ґрунтів є господарсько-побутові відходи, викиди від автотранспорту, відсутність розвинутої системи зливової каналізації, неповне охоплення садибної забудови господарсько-фекальною каналізацією.

На околицях міста наявні 2 ділянки потенційної епідеміологічної небезпеки – худобо могильники. Склади непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів на території міста та його околиць відсутні.

Полігони твердих побутових та промислових відходів на території що проектується відсутні. Знешкодження твердих побутових відходів проводиться на сміттєзвалищі, що розташоване на відстані близько 3-4 км від межі міста у східному напрямку. Необхідно відведення нової ділянки для знешкодження ТПВ з будівництвом сміттєпереробного підприємства.

Додаткової шкоди ландшафтам (ґрунтам) завдають земляні роботи при розробці корисних копалин, після чого лишаються порушені території, які потребують рекультивації. Такою ділянкою є кар’єр що розташований на західній околиці міста, площею біля 3,72 га.

Дощова каналізація

На сьогодні на території  міста Валки відведення поверхневих (дощових та талих) вод відбувається поверхневим способом по поверхні землі та твердому покритті водовідвідним лоткам (канавам) у напрямку балок та ярів до існуючих струмків та річок Мжа і Турушка.

Система організованого відведення поверхневих вод на території міста відсутня. Дощова каналізація не побудована.

Відсутність організованого відведення поверхневих вод, відсутність очисних споруд дощової каналізації спричиняє забруднення навколишнього середовища, водної мережі та ґрунтів важкими металами та іншими токсичними та канцерогенними речовинами  від осідання викидів автотранспорту, витікання паливо-мастильних матеріалів, продуктами руйнування твердого дорожнього покриття.

Завдяки значним ухилам рельєфу та відсутності дощової каналізації  під час опадів відбувається розвиток ерозійних процесів по тальвагам та схилам існуючих балок, розмивання твердого покриття та затоплення дощовими водами наявних понижених ділянок та місць зустрічних ухилів вулиць.

Для поліпшення екологічного стану, запобігання забрудненню водних об’єктів, благоустрою міської території необхідне будівництво системи дощової каналізації на всій забудованій території міста  з  відведенням  стоків до   очисних споруд  та передбачити їх очищення.

## 7. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Генеральний план м. Валки був розроблений Харківським інститутом  «Харківпроект» у 1972 році на період 25 – 30 років.

Основною метою генерального плану було обґрунтування функціонального зонування території міста, його планувальної структури, розвиток закладів обслуговування у зв’язку з планувальною структурою та визначення перспектив розвитку господарського комплексу міста і напрямів його територіального розвитку.

НАСЕЛЕННЯ

Згідно генерального плану чисельність населення міста Валки прогнозувалася у 26,0 тис. осіб. На час розроблення генплану вона становила 8,9 тис. осіб, нині (на 1.01.2015 р.) 9,3 тис. осіб, тобто населення зросло  лише на 0,4 тис. осіб за останні 43 роки.

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Житловий фонд міста у 1972 році складав 68,5 тис. м2 загальної площі (багатоквартирний – 8,2 тис. м2 загальної площі, садибний – 60,3 тис. м2 загальної площі). Житлова забезпеченість по місту становила 7,7 м2/людину.

На кінець розрахункового строку (2005 р.) житловий фонд передбачався у 312,0 тис. м2 загальної площі (багатоквартирного 265,2 тис. м2 загальної площі) (85,0% від усього по місту), садибного 46,8 тис. м2 (15,0% від усього по місту); середня житлова забезпеченість по місту прогнозувалася у 12,0 м2 на людину.

Хоча нинішній житловий фонд міста не досяг проектного показника і є на 50% меншим від нього, він зріс більше , ніж втричі  становить 206,5 тис. м2 загальної площі.

При цьому значно зросла житлова забезпеченість — на 188,3% від рівня 1972 року. Основний вид житлового будівництва – садибне будівництво (загальна площа садибної забудови зросла більше ніж на 130%).

Таким чином садибна забудова превалює в структурі житлової забудови міста (її частка з 1992 року залишилась майже незмінною).

Усього за останні 43 роки збудовано біля 140,0 тис. м2 загальної площі житла.

ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

За ретроспективний період відбувався розвиток сфери обслуговування населення міста. Найбільший зафіксований приріст щодо шкіл, закладів торгівлі та підприємств харчування, незначно дитячих садків та лікарень. Втім, зменшилась місткість готелів.

Порівняльна таблиця ємності основних закладів обслуговування за ретроспективний період

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Станом на 1.01.1984 р. | Станом на 1.01.2015 р. | 2015 р. до 1984 р., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дитячі дошкільні установи | місць | 340 | 393 | 115,5 |
| Загальноосвітні школи | місць | 1220 | 1571 | 128,8 |
| Лікарні всіх типів | ліжок | 235 | 285 | 121,3 |
| Магазини | м2 торг. площі | 70 | 9360 | +133,7 рази |
| Підприємства харчування | посадкових місць | 264 | 650 | 246,2 |
| Готелі | місць | 50 | 37 | 74 |

ТРАНСПОРТ, ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.

Із заходів, що були намічені генеральним планом по розвитку транспортно-дорожнього комплексу міста Валки реалізація є наступною:

| Пропозиції генерального плану | Реалізація |
| --- | --- |
| Будівництво південно-східного обходу м. Валки | Не реалізовано |
| Реконструкція міжнародної автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський під І технічну категорію | Не реалізовано |
| Будівництво автовокзалу в північно-східній частині міста | Не реалізовано |
| Організація нових міських маршрутів | Не реалізовано |
| Реконструкція магістральних вулиць з розширенням проїзної частини | Реалізовано частково |

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Водопостачання,каналізація, санітарне очищення

|  | Рекомендації | Реалізація |
| --- | --- | --- |
|  | Водопостачання |
| 1 | Будівництво системи водопостачання міста | Виконано. |
| 2 | Будівництво 2-х РЧВ по 1000 м3. | Не виконано. |
|  | Каналізація |
| 1 | Будівництво системи каналізації міста. | Виконано. |
| 2 | Будівництво КНС (4 одиниці). | Виконано частково |
| 3 | Будівництво КОС. | Виконано |
| 4 | Будівництво каналізаційних мереж. | Виконано частково |
|  | Санітарне очищення |
|  | Облаштування площі під звалище (3,40 га). | Виконано |

Електропостачання.

| Пропозиції генерального плану | Реалізація |
| --- | --- |
| Система зовнішнього електропостачання міста може залишитись незмінною. Електропостачання міста залишається від ПС 110/35/10 «Валки». Провести будівництво нових трансформаторних підстанцій та кабельних ліній електропередачі. | Виконано. |

Теплопостачання.

За рішенням генерального плану м. Валки, виконаного інститутом “Харківпроект ”, м. Харків у 1972 р., для населення та громадських закладів було намічено збільшення теплового потоку до 19,1 Гкал/год, будівництво 1од. котельні потужністю 24,9 Гкал/год. На теперішній час зазначені проектні рішення реалізовано, шляхом будівництва котельні, але багатоквартирний житловий сектор майже повністю перейшов на поквартирне опалення.

Газопостачання.

За рішенням генерального плану м. Валки, виконаного інститутом “Харківпроект ”, м. Харків у 1972р., було передбачено: розмір газоспоживання в цілому по місту у розмірі 63,5 млн.м3/рік, будівництво ГРП та прокладання газопроводів середнього і низького тисків. На теперішній час зазначені  проектні рішення реалізовано в обсязі необхідних потреб міста, шляхом будівництва ГРП, ШРП, розподільчих газопроводів середнього та низького тисків.

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

Гідротехнічні заходи.

Згідно попереднього генерального плану м. Валки, розробленого ДПІ ”Харківпроект ”  у 1972році, передбачалося: виконати розчистку замуленої частини ставка площею біля 24,0 га; розчистка та поглиблення річок Мжи і Турушки загальною протяжністю 2,45 км; для осушення заплави влаштувати осушні канали загальною протяжністю 3675 п.м. для осушення території на  площі 60 га; влаштування ставка-копанки на р. Мжа нижче по течії річки площею 3.5 га

Із вище перерахованих гідротехнічних заходів по інженерній підготовці та захисту території виконувалися лише деякі з них при освоєнні під забудову нових ділянок, а саме: захист від підтоплення - влаштування гідроізоляції основ і фундаментів та влаштування водовідведення. Щодо заходів по розчистці річок і ставу – розчистки  в останні роки не виконувалося.

Дощова каналізація.

Рішеннями  діючого генерального плану  м. Валки,  розробленого у 1972р. інститутом «Харківпроект», передбачалося будівництво  мереж закритої дощової каналізації у центральній частині міста. Також на ділянках вулиць, що характеризуються значним накопичення поверхневих вод (понижені місця зустрічних ухилів) було запроектовано влаштування закритої дощової каналізації з випусками стоків із твердого покриття на пониження рельєфу. За час дії попереднього генплану рішення його реалізовані частково.

# ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

Даним генеральним планом планувальний розвиток міста визначений з урахуванням прогнозної, на 2036 рік, чисельності населення міста – 10,0 тис. осіб, прийнятою структурою житлового будівництва багатоквартирного і садибного, резервування території для житлового, громадського будівництва, раціонального розміщення об`єктів промислової зони.

Крім вільних територій в межах міста придатних за комплексом інженерно-будівельних і санітарно-гігієнічних для територіального розвитку міських функцій даним проектом пропонується розширення зазначених суміжних земель на сході міста за його межами.

Передумовою для даного розвитку планувальної структури є рішення на державному рівні про проходження повз Валків на напрямку Харків – Київ міжнародного транспортного автомобільного коридору. Проходження проектної магістралі (на стадії робочого проекту) намічено на відстані до 100 м від східних околиць міста і передбачає влаштування перетинів і транспортних вузлів в різних рівнях на виході вулиці К. Лібкнехта в бік Харкова, за вул. 1 Травня в районі майданчика  заводу ФТІНТ, з зовнішніми виходами вулиць в бік Мельникового і Щербинівки.

Вирівнювання межі міста вздовж траси автомагістралі протягом 3,2 км від вул. К. Лібкнехта до вул. Леніна на півдні залучає до Валків близько 160 га територій із земель Костівської  та Гонтовоярської сільських рад (на даний час).

Пропонується ці землі в проектних межах міста, які зайняті городництвом, частиною заплави р. Мжа, колишніми сільськогосподарськими підприємствами, резервувати для житлової садибної забудови і відповідних громадських об`єктів близько 30 га. При тому, 27 га резервується для транспортно-логістичних функцій, для розвитку примагістрального сервісу і рекреаційних функцій (готель, ресторан, розважальний центр тощо) 8,5 га.

Решта території, що приєднується до існуючої – це промислові майданчики молокозаводу і ФТІНТу, заплавні території р. Мжи, зелені насадження обабіч заплави і крутосхилів. Наявність території транспортної розв`язки в різних рівнях магістралі з виходом вул. 1 травня на Нову Водолагу, передбачає ефективне функціонування запропонованих ділянок (див. Основне креслення).

В цілому планувальна структура міста не потребує радикальних змін. Потребує структуризації і реконструкції мережа магістральних вулиць, встановлення і дотримання параметрів проектних червоних ліній.

Даним проектом пропонується встановлення чіткого функціонального зонування території з визначенням зон:

-	житлової забудови;

-	громадського центру;

-	промислової;

-	ландшафтно-рекреаційної.

Для розвитку багатоквартирної житлової забудови пропонується ущільнення існуючих кварталів в центральній частині міста і по вул. Перемоги. Ці заходи намічені разом з розбудовою системи підприємства обслуговування повсякденного рівня.

Для потреб нової садибної житлової забудови пропонується залучення вільних (зайняті городництвом) внутрішньо-квартальних територій в садибній житловій зоні, що склалася (див. Схема «Основне креслення»). Розрахункові  ділянки намічені по вул. Польовій, Островського, Л.Українки, Гоголя, 8 Березня, Чубаря на північній і західній околиці міста, де в основному і задовольняються потреби в житловому будівництві нового населення Валків (див. розділ «Житловий фонд»).

Застосування Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків в жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 02.09.2014 №1673-VII до садових будинків, розташованих в межі Валків, можливе за умови дотримання вимог п.3.51( ДБН 360-92((

Керуючись ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи ініціативу державного агентства земельних ресурсів України впровадження програми соціальної допомоги родинам військовослужбовців збройних сил України, державної прикордонної служби України, служби безпеки України, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність держави, проектом передбачені земельні ділянки для будівництва цієї категорії населення.

Зона загальноміського центру – поліфункціональна структура, яка об`єднує комплекс громадських об`єктів загальноміського значення і загальнорайонного рівня з ділянками зелених насаджень загального користування – рекреаційних об`єктів з високим рівнем благоустрою і визначеною спеціалізацією. Такий комплекс в Валках загалом склався (хоча й потребує значного якісного вдосконалення) по вул. К. Лібкнехта і по вул. Жовтневій. Його доповнення передбачається по вул. Жовтневій шляхом будівництва центру дозвілля (розрахункова потреба). Решта необхідних за розрахунками функцій загальноміських громадських установ задовольняються на існуючих ділянках.

Розширення промислової зони, як зазначено вище, передбачається переважно на землях, що пропонуються до приєднання до міста, а також і в існуючих межах в районі молокозаводу і хлібокомбінату по вул. 1 Травня, де існуючі і проектні ділянки промислової зони мають утворити невеличкий промисловий район.

Дане промутворення має зручне підключення як до міської структури, так і до зовнішньої транспортної мережі. Намічені резервні промислові ділянки потенційні місця передислокації виробничих об`єктів із сельбищної зони, де порушується режим санітарно-захисних зон і завжди є потреба в ділянках для обслуговуючої сфери.

## 2. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВОВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ

# Загальні зауваження

Віддаленість у часі від останнього перепису населення стає все більшою. Тому викривлення і невідповідності поточної оцінки окремих демографічних показників реальній ситуації можуть накопичуватися. Виявити їх аналітично складно, оскільки не завжди ясно, за рахунок чого саме одні показники не зовсім відповідають іншим: через спотворення даних чи звичайну варіативність.

Обчислення прогнозу здійснювалося в період, коли смертність унаслідок бойових дій, розподіл загиблих за віком достеменно не невідомі. Не визначена також кількість переселенців із Донбасу, їх розселення по неокупованій території та їх статево-вікова структура, що впливає також і на відносні показники (народжуваності та смертності за віком). Вплив цього фактору на повікові показники смертності та середню тривалість життя не з'ясовано. Тому при розробці прогнозу вживалася гіпотеза відсутності впливу бойових дій на смертність мешканців м. Валки.

# Демографічна ситуація в м. Валки

Чисельність наявного населення у Валках із кінця 2001 р. до початку 2015 р. зменшилася на 10.2%. Загальні коефіцієнти народжуваності у Валках переважно нижчі за показники Харківської області й України в цілому (рис. 1) та характеризуються більшою мінливістю, яка зумовлена малою людністю міста.

Рисунок 1. Загальні коефіцієнти народжуваності в Україні, Харківській області та м. Валки

Джерело: за даними Держстату України

Оскільки загальний коефіцієнт народжуваності обчислюється на все населення, він залежить від його вікової структури. Обчислення показника сумарної народжуваності усуває цей вплив, проте для цього бракує відповідних даних про поточну статево-вікову структуру населення Валків. Непряма оцінка показника сумарної народжуваності свідчить, що цей показник, найбільш імовірно, близький до відповідних показників Харківської області в цілому (рис. 2). Більший розмах коливань із року в рік спричинений, як уже вказувалося, малою чисельністю населення міста, яка сильніше піддається випадковим впливам.

Рисунок 2. Показник сумарної народжуваності в Україні, Харківській області та м. Валки

Джерело: оцінка за даними Держстату України

Загальні коефіцієнти смертності у Валках вищі за відповідні показники по Харківській області в цілому (рис. 3). Підкреслимо, що загальні коефіцієнти смертності залежать від особливостей розподілу населення за віковими групами навіть більше, ніж загальні коефіцієнти народжуваності. Середня очікувана тривалість життя при народженні не залежить від особливостей вікової структури населення. Оцінка цього показника ускладнюється не лише тривалою відсутністю перепису,  а й малою чисельністю населення міста. Так, кількість чоловіків у ньому менше 5 тисяч, а кількість жінок наближається до цієї межі, нижче якої обчислення таблиці смертності є не прийнятним через високі стандартні похибки та зміщення оцінювання навіть у країнах із якісними статистичними даними.

Рисунок 3. Загальні коефіцієнти смертності в Україні, Харківській області та м. Валки

Джерело: за даними Держстату України

Якщо використати в якості стандарту показники близьких популяцій (міського та сільського населення Харківської області), можна встановити, що середня очікувана тривалість життя населення у Валках загалом відповідає показникам області (рис. 4 та рис. 5). Коливання цього показника наочно показує некоректність його оцінювання для малої популяції, а довірчий інтервал перевищує 5 років.

Рисунок 4. Середня очікувана тривалість життя в Харківській області та м. Валки (чоловіки)

Джерело: за даними Держстату України та авторською оцінкою

Рисунок 5. Середня очікувана тривалість життя в Харківській області та м. Валки (жінки)

Джерело: за даними Держстату України та авторською оцінкою

Різниця загальних коефіцієнтів народжуваності та смертності дають порівняно низький природний приріст населення (рис. 6).

Рисунок 6. Загальні коефіцієнти природного приросту в Україні, Харківській області та м. Валки

Джерело: за даними Держстату України

# Прогноз народжуваності

Мала чисельність населення та зумовлена цим висока мінливість показника сумарної народжуваності у Валках не дає можливості стверджувати, що динаміка останнього зберігатиметься надалі. Тому обидва варіанти прогнозу скоріше окреслюють певний окіл траєкторій (рис. 7), у яких може змінюватися цей показник. А саме: згідно реалістичного варіанту він коливатиметься близько 1.6, згідно оптимістичного – навряд чи перевищить 1.9 дитини на жінку в середньому, оскільки навіть для сільського населення Харківської області такі показники востаннє спостерігалися ще в 1991 р.

Рисунок 7. Показник сумарної народжуваності в м. Валки (оцінка та прогноз)

Джерело: авторська оцінка

Загальний коефіцієнт народжуваності згідно реалістичного варіанту знижуватиметься до 7.6–7.7‰ на початку 2030-х (рис. 8). У випадку більш інтенсивного зростання повікових коефіцієнтів народжуваності, як за оптимістичного варіанту, можливим є деяке зростання й загального коефіцієнта народжуваності до близько 11‰ в 2018–21 рр.

Рисунок 8. Прогноз загальних коефіцієнтів народжуваності в м. Валки до 2035 р.

Джерело: авторська оцінка

Прогноз чисельності народжених за варіантами наведено в таблицях.

# Прогноз смертності

Як показано вище, мала чисельність населення м. Валки не дозволяє коректно обчислювати детальні демографічні показники. Певно можна стверджувати лише, що рівень демографічного старіння (частка осіб похилого віку) в місті зростатиме впродовж усього періоду прогнозу. Тому навіть якщо відбуватиметься підвищення функції дожиття, це не зможе опиратися процесу демографічного старіння.

За реалістичним варіантом, загальні коефіцієнти смертності знаходитимуться в межах 15–16‰ (рис. 9). Згідно оптимістичного варіанту, зниження повікових коефіцієнтів смертності може знизити загальний коефіцієнт смертності до 12.6–12.9‰ в 2020-х роках.

Рисунок 9. Прогноз загальних коефіцієнтів смертності в м. Валки до 2035 р.

Джерело: авторська оцінка

Чисельність померлих за варіантами наведено в таблицях.

# Прогноз міграцій населення

Міграційна ситуація у м. Валки у 2000-х роках зазнавала різких змін. Спочатку спостерігалося міграційне скорочення населення,  у 2007-2008 роках ми побачили значний міграційний приплив, але згодом величина сальдо міграції стала падати і її значення у 2015 році складає лише 0,028 тис. осіб.

Валки є районним центром Харківської області, що розташоване на відстані 55 км від обласного центру та 15 км від залізничної станції, через місто проходить автомагістраль державного значення. Одним з головних завдань соціально-економічного зростання, що позначиться на міграційній привабливості міста, є розвиток ринку праці через режим максимального сприяння бізнесу.

Рисунок 10. Сальдо міграцій населення м. Валки протягом 2002-2035 рр. за варіантами прогнозу

За реалістичним варіантом прогнозу, у подальші 20 років міграційний баланс залишатиметься на сьогоднішньому рівні. У 2035 році величина сальдо міграції буде лише на 0,001 тис. осіб менше, ніж у 2015 році і складатиме 0,027 тис. осіб.

Згідно оптимістичного варіанту прогнозу, невдовзі відбудеться зростання міграційного приросту. Збільшуючись в середньому на 0,002 тис. осіб на рік, міграційне сальдо на кінець прогнозного періоду складе 0,071 тис. осіб.

Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення м. Валки до 2036 р.

За реалістичним варіантом прогнозу чисельність населення міста Валки на кінець прогнозного горизонту зменшиться. В середньому місто втрачатиме 0,03 тис. осіб щорічно. Максимальні втрати населення будуть характерні для 2028-2036 рр. Очікується, що на початок 2036 року кількість мешканців міста становитиме 8,6 тис. осіб, що на 7,4% менше, ніж на початку прогнозного періоду (рис. 11).

Рисунок 11. Динаміка чисельності населення м. Валки у 2002–2036 рр. за варіантами прогнозу

Статевий розподіл мешканців міста демонструє перевагу жінок у загальній чисельності населення. На початок прогнозного періоду (2015 р.) їх частка становила 53,8%. Незважаючи на скорочення диспропорції між представниками різних статей на кінець прогнозного горизонту (з 7,6 відсоткових пункти до 4,8 в.п.), чисельна перевага жінок у загальній структурі жителів міста збережеться: їхня частка становитиме 52,4%.

Відбуватимуться трансформації також у віковій структурі мешканців міста. Так, посилюватиметься процес старіння населення. Якщо у 2015 році частка осіб віком 60 років і старше складала 24,9%, то у 2036 році вона збільшиться на 7,4 в.п. і становитиме вже 32,3%. При цьому, частка дітей віком до 14 років на кінець прогнозного періоду знизиться на 0,5 в.п. порівняно з 2015 роком (18,2% – у 2015 р. і 17,7% – у 2036 р.).

Також погіршиться ситуація з абсолютним числом і питомою вагою у загальній структурі населення осіб працездатного віку, яке на 2036 рік скоротиться на 6,9 в.п. і становитиме половину всього населення (50,0% або 4,3 тис. осіб).

Оптимістичний варіант прогнозу передбачає постійне поступове зростання мешканців міста (на 7,1% у 2036 році, що в абсолютному вимірі становить 0,7 тис. осіб). Середньорічне зростання чисельності населення міста Валки протягом усього прогнозного періоду складатиме 0,03 тис. осіб щороку.

Різниця між чоловічим і жіночим населенням дещо вирівняється, однак переважання жінок серед мешканців міста залишиться (53,0% у 2036 році проти 53,8% у 2015 році).

Основні зміни, що характеризують вікову структуру населення міста, стосуватимуться збільшення кількості і питомої ваги осіб віком 60 років і старше, кількості і питомої ваги дітей та зменшення кількості і частки осіб працездатного віку. Так, частка осіб віком 60 років і старше зросте на 6,4 в.п. і у 2036 році їх кількість складатиме 3,1 тис. осіб (або 31,3% від усього населення міста). Значно скоротиться частка населення працездатного віку (на 7,9 в.п.): у 2036 році дана категорія осіб становитиме 49,0% населення у порівнянні з 56,9% у 2015 році. Частка дітей віком до 14 років на кінець прогнозного періоду збільшиться на 1,5 в.п. і складатиме 19,7% від загальної кількості населення.

Згідно завдання на проектування та Протоколу попереднього розгляду проекту, для розрахунку об’ємів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк генерального плану чисельність населення м. Валки приймається за оптимістичним варіантом прогнозу у 10,0 тис. осіб.

Особливості статево-вікової структури населення м. Валки на перспективу

(реалістичний варіант прогнозу)

|  | 2015(оцінка) | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ч | Ж | всього | Ч | Ж | всього | Ч | Ж | всього | Ч | Ж | всього | Ч | Ж | всього |
| 0 | 49 | 44 | 93 | 44 | 42 | 86 | 39 | 37 | 76 | 35 | 33 | 68 | 34 | 33 | 67 |
| 1-2 | 91 | 78 | 169 | 91 | 87 | 178 | 82 | 77 | 159 | 72 | 68 | 140 | 69 | 66 | 135 |
| 3 | 40 | 42 | 82 | 47 | 45 | 92 | 42 | 40 | 82 | 38 | 35 | 73 | 35 | 33 | 68 |
| 4 | 37 | 36 | 73 | 47 | 45 | 92 | 44 | 41 | 85 | 38 | 37 | 75 | 35 | 34 | 69 |
| 5 | 46 | 37 | 83 | 48 | 45 | 93 | 45 | 43 | 88 | 40 | 38 | 78 | 36 | 34 | 70 |
| 6 | 44 | 30 | 74 | 50 | 45 | 95 | 46 | 44 | 90 | 41 | 39 | 80 | 36 | 35 | 71 |
| 7-14 | 322 | 291 | 613 | 360 | 310 | 670 | 372 | 350 | 722 | 362 | 346 | 708 | 324 | 308 | 632 |
| 15 | 39 | 37 | 76 | 39 | 39 | 78 | 37 | 37 | 74 | 48 | 46 | 94 | 45 | 43 | 88 |
| 16 | 37 | 38 | 75 | 31 | 36 | 67 | 43 | 34 | 77 | 47 | 42 | 89 | 43 | 41 | 84 |
| 17 | 45 | 41 | 86 | 19 | 27 | 46 | 39 | 24 | 63 | 50 | 31 | 81 | 40 | 36 | 76 |
| 18 | 45 | 32 | 77 | 32 | 23 | 55 | 41 | 42 | 83 | 27 | 30 | 57 | 37 | 33 | 70 |
| 19-54 | 2322 | 2436 | 4758 | 2214 | 2203 | 4417 | 2100 | 2061 | 4161 | 2008 | 1934 | 3942 | 1921 | 1822 | 3743 |
| 19-59 | 2639 | 2857 | 5496 | 2512 | 2605 | 5117 | 2397 | 2397 | 4794 | 2317 | 2279 | 4596 | 2250 | 2167 | 4417 |
| 60 і старше | 835 | 1490 | 2325 | 930 | 1581 | 2511 | 989 | 1657 | 2646 | 1043 | 1669 | 2712 | 1102 | 1687 | 2789 |
| Працездатного віку | 2766 | 2547 | 5313 | 2594 | 2289 | 4883 | 2520 | 2161 | 4681 | 2441 | 2037 | 4478 | 2370 | 1932 | 4302 |
| Старше працездатного | 835 | 1911 | 2746 | 930 | 1983 | 2913 | 989 | 1993 | 2982 | 1043 | 2014 | 3057 | 1102 | 2032 | 3134 |
| В т. ч. до 70 | 490 | 1112 | 1602 | 548 | 1186 | 1734 | 550 | 1115 | 1665 | 529 | 1047 | 1576 | 547 | 999 | 1546 |
| Всього | 4269 | 5053 | 9322 | 4250 | 4930 | 9180 | 4216 | 4823 | 9039 | 4158 | 4693 | 8851 | 4086 | 4550 | 8636 |

Особливості статево-вікової структури населення м.Валки на перспективу

(оптимістичний варіант прогнозу)

|  | 2015(оцінка) | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ч | Ж | всього | Ч | Ж | всього | Ч | Ж | всього | Ч | Ж | всього | Ч | Ж | всього |
| 0 | 49 | 44 | 93 | 53 | 50 | 103 | 49 | 47 | 96 | 47 | 45 | 92 | 49 | 46 | 95 |
| 1-2 | 91 | 78 | 169 | 107 | 100 | 207 | 102 | 96 | 198 | 96 | 91 | 187 | 98 | 92 | 190 |
| 3 | 40 | 42 | 82 | 53 | 50 | 103 | 52 | 50 | 102 | 49 | 46 | 95 | 48 | 46 | 94 |
| 4 | 37 | 36 | 73 | 53 | 50 | 103 | 53 | 50 | 103 | 50 | 47 | 97 | 49 | 46 | 95 |
| 5 | 46 | 37 | 83 | 51 | 48 | 99 | 54 | 51 | 105 | 51 | 49 | 100 | 49 | 47 | 96 |
| 6 | 44 | 30 | 74 | 50 | 45 | 95 | 55 | 51 | 106 | 52 | 49 | 101 | 49 | 47 | 96 |
| 7-14 | 322 | 291 | 613 | 362 | 311 | 673 | 400 | 375 | 775 | 436 | 414 | 850 | 419 | 397 | 816 |
| 15 | 39 | 37 | 76 | 40 | 40 | 80 | 38 | 38 | 76 | 52 | 49 | 101 | 56 | 53 | 109 |
| 16 | 37 | 38 | 75 | 30 | 37 | 67 | 46 | 36 | 82 | 50 | 45 | 95 | 55 | 51 | 106 |
| 17 | 45 | 41 | 86 | 20 | 28 | 48 | 41 | 26 | 67 | 53 | 34 | 87 | 50 | 47 | 97 |
| 18 | 45 | 32 | 77 | 33 | 25 | 58 | 44 | 46 | 90 | 31 | 35 | 66 | 47 | 44 | 91 |
| 19-54 | 2322 | 2436 | 4758 | 2242 | 2231 | 4473 | 2187 | 2155 | 4342 | 2166 | 2111 | 4277 | 2158 | 2091 | 4249 |
| 19-59 | 2639 | 2857 | 5496 | 2544 | 2636 | 5180 | 2494 | 2497 | 4991 | 2493 | 2468 | 4961 | 2513 | 2454 | 4967 |
| 60 і старше | 835 | 1490 | 2325 | 960 | 1622 | 2582 | 1058 | 1746 | 2804 | 1154 | 1806 | 2960 | 1256 | 1872 | 3128 |
| Працездатного віку | 2766 | 2547 | 5313 | 2627 | 2321 | 4948 | 2625 | 2263 | 4888 | 2627 | 2225 | 4852 | 2665 | 2233 | 4898 |
| Старше працездатного | 835 | 1911 | 2746 | 960 | 2027 | 2987 | 1058 | 2088 | 3146 | 1154 | 2163 | 3317 | 1256 | 2235 | 3491 |
| В т. ч. до 70 | 490 | 1112 | 1602 | 559 | 1195 | 1754 | 575 | 1137 | 1712 | 567 | 1084 | 1651 | 599 | 1051 | 1650 |
| Всього | 4269 | 5053 | 9322 | 4356 | 5042 | 9398 | 4486 | 5109 | 9595 | 4614 | 5178 | 9792 | 4738 | 5242 | 9980 |

Природний та механічний рух населення м. Валки (реалістичний варіант прогнозу)

|  | чисельність населення (на початок періоду, тис. осіб) | загальний приріст (осіб) | механічний приріст (осіб) | природний приріст (осіб) | кількість народжених (осіб) | кількість померлих (осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-20 | 9,3 | -142 | 179 | -321 | 539 | 860 |
| 2021-25 | 9,2 | -141 | 145 | -286 | 400 | 686 |
| 2026-30 | 9,0 | -188 | 141 | -329 | 353 | 682 |
| 2031-35 | 8,9 | -215 | 137 | -352 | 335 | 687 |
| 2036 | 8,6 |  |  |  |  |  |

3

Природний та механічний рух населення м. Валки (оптимістичний варіант прогнозу)

|  | чисельність населення (на початок періоду, тис. осіб) | загальний приріст (осіб) | механічний приріст (осіб) | природний приріст (осіб) | кількість народжених (осіб) | кількість померлих (осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-20 | 9,3 | 76 | 249 | -173 | 609 | 782 |
| 2021-25 | 9,4 | 197 | 308 | -111 | 493 | 604 |
| 2026-30 | 9,6 | 197 | 345 | -148 | 463 | 611 |
| 2031-35 | 9,8 | 189 | 353 | -164 | 466 | 630 |
| 2036 | 10,0 |  |  |  |  |  |

## 3. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Розділ розроблений відповідно до вимог ДБН 360-92*, ДСН 173-96, ДБН Б.1.1-15:2012. При цьому використані дані: Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області (Нововодолазького міськміжрайонного управління та Валківського лабораторного центу), департаменту екології та природних ресурсів Харківської облдержадміністрації, інформація районних і міських відділів, регіональних управлінь, висновки галузевих спеціалістів, натурні обстеження.

Графічне викладення матеріалу представлено на «Схемах планувальних обмежень», М 1:5000. Санітарно-захисні зони (далі СЗЗ) підприємств і об’єктів наведені головним чином відповідно нормативних параметрів, визначених ДСН 173-96. Інші планувальні обмеження визначені відповідно до законів України, нормативно-правових та нормативних актів у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічних норм та охорони навколишнього природного середовища.

В цьому проекті використані дані, наявні станом на час розробки проекту, що обумовлено в тому числі графіком його виконання, а також режимом роботи, термінами та умовами надання звітної інформації місцевими, районними та регіональними управліннями.

Матеріали генерального плану вирішують основні принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток історії культури, інженерного захисту й підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних розділів генерального плану (ДБН Б.1.1-15:2012, п. 4.5. “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”).

Стан атмосферного повітря

За метеорологічними умовами місто відноситься до територій з підвищеним природним потенціалом забруднення атмосферного повітря, та характеризується несприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу (районування України за потенціалом забруднення).

Джерелами забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні джерела викидів забруднюючих речовин, при цьому основним забруднювачем повітря є пересувні джерела викидів.

За даними Статистичного щорічника Харківської області загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у Валківському району становить близько 1,7-2,0 тис. т. на рік і в останні роки має характер скорочення. Із них доля викидів від стаціонарних джерел складає близько 0,3-0,5 тис. тонн (лише 18% від загальних обсягів) та 1,5 від пересувних джерел викидів. При цьому обсяги викидів у розрахунку на одну особу становлять 8,8 кг, що є одним із найменших показників серед районів області.

На території міста та його околиць серед стаціонарних джерел основними забруднювачами атмосферного повітря є цегельний завод, розташований на північно-східній околиці та об’єкти комунальної інфраструктури теплопостачання. Котельні в місті використовують в якості палива переважно газ. Котельні Валківського ліцею та Відділу освіти по вул. К. Лібнехта працюють на твердому паливі.

Найбільш поширеними забруднюючими речовинами є: оксид вуглецю, діоксид сірки, діоксид азоту, сажі, пил неорганічний.

Виробничо-комунальні підприємства розміщені окремо по всій території міста, в тому числі у центральній частині. Найбільше дані ділянки розміщені у східній частині міста. Більшість промислових підприємств міста скоротили або припинили виробничу діяльність.

В більшій мірі на забруднення атмосферного повітря на території житлової забудови впливають викиди від автотранспорту. За даними Статистичного щорічника Харківської області загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у Валківському району становить близько 1,5 тис. т. на рік. При цьому переважна частина від даного обсягу припадає на м. Валки через яке проходить магістральна автодорога державного значення.

Інтенсивність впливу даного фактору обумовлена технічним станом транспортних засобів та якістю доріг. Найбільш несприятлива ситуація може виникати вздовж центральних магістральних вулиць, з великою інтенсивністю руху яка можлива на ділянках вулиць: К.Лібнехта, Шевченка, Радянської армії, 1-го Травня, Дідоренко, Р. Люксембург.

Стаціонарні пости Державної гідрометеорологічної служби по контролю за станом атмосферного повітря в місті відсутні. Контроль за станом атмосферного повітря в місті проводить Валківський лабораторний центр Нововодолазького міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області.

Вплив автотранспорту на стан атмосферного повітря в місті контролюється на трасі Київ-Харків, що має найбільшу інтенсивність транспортного руху, на маршрутному пості за адресою вул. Лаптєвих, 20 по п’яти речовинам: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, фенол, формальдегід. За результатами спостережень протягом останніх п'яти років, в залежності від інтенсивності транспортних потоків, перевищення ГДК спостерігались по максимально-разовим концентраціям діоксиду азоту до 2,8 ГДК та по діоксиду сірки до 1,3 ГДК.

Вплив стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря визначається в місті впливу діяльності промислових підприємств на межі з житловою забудовою, за заявками промпідприємств. Протягом останніх років проводились дослідження на межі з житловою забудовою, в зоні впливу таких підприємств як ”Агропромсервіс” (вул. Р.Люксембург, 198), молокозавод (вул. 1-го Травня), цегельний завод (північно-східна околиця міста). За результатами досліджень по забруднюючим речовинам пил, двоокис вуглецю, двоокис азоту, сажа перевищення ГДК не реєструвались.

Фактор забруднення повітряного басейну знаходиться в постійно-динамічному стані і залежиться від багатьох складових. Одним із головних питань щодо охорони атмосферного повітря є необхідність розробки та виконання планів заходів по зниженню викидів забруднюючих речовин при реконструкції та технічному переоснащення промислових підприємств. При цьому, в умовах реконструкції підприємств необхідно розробляти проект організації їх санітарно-захисних зон, з урахуванням існуючої сельбищної забудови на прилеглих ділянках.

Інтенсивність негативного впливу викидів від автотранспорту може зростати з причин експлуатації технічно зношеного транспорту, використання пального сумнівної якості, недосконалої організації вуличної магістральної мережі міста та дорожнього руху, стану дорожнього покриття. Ситуацію по частині з перелічених причин можна покращити завдяки проектним рішенням, що прийняті в даному проекті (див. розділ Транспорт).

Для забезпечення відповідності стану атмосферного повітря санітарним нормам на території житлової забудови необхідно впровадження контролю щодо розробки та виконання на діючих промислово-комунальних підприємствах міста проектів організації СЗЗ з урахуванням виконання планів заходів по зниженню викидів забруднюючих речовин.  Також необхідно виконання заходів з раціональної організації системи дорожнього руху та планувальної організації території.

Стан водного бассейну

Гідрологічна мережа міста представлена рікою Мжа (або Мож) та її лівобережною притокою р. Турушка, ставом та озером.

Джерелом забруднення природної гідросфери є поверхневий стік, який формується на території міста, виробничих майданчиках промислових підприємств. Додатковим джерелом забруднення водного басейну є проблема стихійних звалищ сміття та водопроникні вигрібні ями приватної забудови.

Каналізаційні очисні споруди господарсько-побутової каналізації розташовані за межами міста, у східному напрямку від міста. Випуск очищених стічних вод відбувається у р. Карамушка. Каналізаційні споруди мають в складі споруди механічної та біологічної очистки стічних вод, окремо розташований каскад біоставків, призначений для доочистки стічних вод. За даними Паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Харківській області у 2015р, якість стічних вод класифікується як недостатньо-очищені. КОС потребують реконструкції.

Річки Мжа, Турушка відносяться до 2-ї категорії, не використовуються для господарсько – питного водопостачання. Враховуючи відсутність організованих місць відпочинку в місті контроль якості поверхневих вод установами Держсанепідслужби не проводиться.

Джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання міста є підземні води нижньокрейдяного та бучацького водоносних горизонтів. Підземні води піднімаються за допомогою 4-х свердловин (№19, 7, 7а, 9), розташованих в заплаві р.Мжа, які експлуатує комунальне підприємство КП ”Вода” Валківської районної ради.

Проект поясів зон санітарної охорони відсутній. Перший пояс зони санітарної охорони визначений на всіх джерелах водопостачання радіусом 30 м, і огороджені окрім свердловини № 19.

За даними КП ”Вода” якість води, відповідно до протоколів дослідження, вода з артсвердловин по фізико-хімічним та бактеріологічним показникам відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

Також у місті наявні 17 вуличних колективних установок (пристроїв) питного водопостачання (будок, колонок, кранів). Частина населення садибної забудови використовує питну воду індивідуальних шахтних колодязів.

Контроль якості питної води проводиться фахівцями Валківського лабораторного центру Нововодолазького міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області. Моніторинг якості води по 12 шахтних колодязям на 2 колонкам громадського користування ведеться щоквартально та по свердловинам централізованого водопостачання 1 раз на рік по санітарно-хімічним та бактеріологічним  показникам. За результатами лабораторних досліджень води зі свердловин протягом року виявлено 2 проби, що не відповідають санітарним нормам по санітарно-хімічним показникам, та води з колонок громадського користування - 1 нестандартна проба по бактеріологічним показникам (загальне число колі-форм). За результатами досліджень води в колодязях громадського користування по бактеріологічним показникам відхилень від норм не спостерігалось. По хімічним показникам періодично фіксуються перевищення по вмісту нітритів, що є характерним всього району, де нестандартні проби фіксуються у близько 30% з досліджуваних криниць.

На якість питної води з джерел централізованого водопостачання впливає недостатній рівень заходів з підготовки води перед подачею в мережу та зношеність водопровідних мереж.  Комплекс водопровідного господарства міста потребує реконструкції та оновлення.

Для забезпечення якості питної води у місті діє «Комплексна програма удосконалення  і  модернізації систем водопостачання і водовідведення у населених пунктах Валківського району на 2012-2015 роки», затверджена рішенням районної ради від 21 вересня 2012 року №403–VІ (ХХІ сесія VІ скликання ).

Генеральним планом передбачається 100% охоплення міста централізованим водопостачанням і водовідведенням, технологічне покращення подачі води, забезпечення якості питної води у системі централізованого водопостачання, належна організація зон суворого режиму для джерел водопостачання; формування, озеленення та благоустрій прибережних захисних смуг водойм міста.

Стан ґрунтів та земель

Комплексного геохімічне обстеження ґрунтового покриву міста не проводилось.

Джерелами забруднення ґрунтів є господарсько-побутові відходи, викиди від автотранспорту, відсутність розвинутої системи зливової каналізації, неповне охоплення садибної забудови господарсько-фекальною каналізацією.

Моніторинг ґрунтового середовища на території міста проводить Валківського лабораторного центру Нововодолазького міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області на гельмінтологічні та бактеріологічні показники на території динячих навчальних закладів, у місцях постійного проживання населення 2 рази на рік в теплий період року. За результатами досліджень протягом року відхилень від санітарних норм не зареєстровано.

За даними Управління ветеринарної медицини у Валківському районі на околицях міста наявні 2 ділянки потенційної епідеміологічної небезпеки – худобомогильники, де проводилось поховання трупів тварин, які загинули від сибірки. 1) На території Валківської міської ради, східна околиця міста, на території заводу ”ФТІНТ” (останній рік захоронення 1955р.). 2) Північна околиця м. Валки, зі східної сторони с. Костів, на відстані 400м від населеного пункту, відрога балки; на землях Костівської сільської ради, на межі з Валківською міською радою, (останній рік захоронення 1953р.). Для визначення активності ґрунтових вод щодо сибірки щорічно проводяться планові моніторингові лабораторні дослідження проб ґрунту. Протягом багаторічних спостережень за результатами лабораторних досліджень позитивних проб не зареєстровано.

Склади непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів на території міста та його околиць відсутні.

В межах території що проектується наявні 3 кладовища, та на прилеглих ділянках (с. Костів, с. Гонтів Яр), які є діючими. В межах СЗЗ знаходиться житлова та громадська забудова. Кладовища, що знаходяться в оточені житлової забудови, після остаточного заповнення їх площ, мають бути закриті органами місцевого самоврядування, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань) з метою скорочення СЗЗ після закінчення кладовищного періоду.

Полігони твердих побутових та промислових відходів на території що проектується відсутні. Знешкодження твердих побутових відходів проводиться на сміттєзвалищі, що розташоване на відстані близько 3-4 км від межі міста у східному напрямку. На час розробки проекту іде процес виготовлення землевпорядної та іншої проектної документації щодо упорядкування та приведення режиму функціонування даного об’єкту відповідно санітарно-гігієнічним нормам.

Додаткової шкоди ландшафтам (ґрунтам) завдають земляні роботи при розробці корисних копалин, після чого лишаються порушені території, що потребують рекультивації. Такою ділянкою є кар’єр що розташований на західній околиці міста.

Зберігання та видалення відходів на більшості підприємств здійснюється відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимально можливе використання відходів та передачу їх іншим споживачам в вигляді вторинної сировини.

Актуальним є питання утилізації небезпечних відходів, що утворюються населенням: відпрацьованих акумуляторних батарей, масел та шин від експлуатації приватного автотранспорту, відпрацьованих люмінесцентних ламп від освітлення житлових приміщень та ін. Для вирішення цього питання з метою запобігання потрапляння їх на полігони побутових відходів та довкілля необхідне створення пунктів прийому небезпечних відходів від населення та подальшою передачею на спеціалізовані підприємства з їх переробки та знешкодженню.

Проектним рішенням передбачається 100% охоплення міста планово-подвірною системою санітарного очищення з організацією роздільного збору сміття; організація централізованого водопостачання та водовідведення, рекультивація порушених ділянок. Рекомендовано виконання комплексного геохімічного обстеження території міста, з виконанням при необхідності інженерних заходів з оздоровлення ґрунтів на ділянках житлової забудови.

Акустична ситуація

Джерелом акустичного забруднення території міста є магістральні вулиці з підвищеною інтенсивністю транспортних потоків.

Основними ділянками значних акустичних навантажень з можливим перевищенням ГДР є вулиці  з підвищеною інтенсивністю руху яка може утворюватись на ділянках вулиць: К. Лібнехта, Шевченка, Радянської армії, 1-го Травня, Дідоренко, Р. Люксембург.

Автомагістраль загальнодержавного значення, що проходить через місто (вул. К. Лібнехта, пр. Радянської Армії та вул.Шевченка) характеризується найбільшою інтенсивністю транспортного потоку, в складі якого значну часту займає транзитний транспорт, а рівні звуку в 2-х метрах від огороджуючих конструкцій першого ешелону житлових будинків повернутих у бік даних вулиць, за відсутності шумозахисних насаджень, перевищують санітарні норми допустимих рівнів звуку.

Система організації дорожнього руху, яка намічена комплексом заходів генерального плану (див. розділ Транспорт) направлена на вирішення питання розподілення інтенсивності транспортних потоків.

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової та рекреаційної забудови, передбачається будівництво об’їзної дороги з південно-східної околиці міста. На ділянках існуючої забудови та вздовж проектних доріг передбачається формування зелених насаджень в межах червоних ліній.

### Радіаційний стан території

Згідно постанови КМ України № 106 від 23.07.1991 р. і № 600 від 29.08.1994 р., місто не входить у перелік територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС.

Вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінювання у повітрі протягом року проводить Харківський регіональний центр з гідрометеорології, на 11 пунктах спостереження, найближчий з яких є в населеному пункті Коломак.

Аналіз середньомісячної потужності експозиційної дози у повітрі показав, що перевищень мінімального рівня дії згідно НРБУ-97 для ПЕД, який складає 30 мкР/год, не спостерігалось. Середня потужність експозиційної дози гамма-випромінювання у повітрі становить 11-12 мкР/год, що є характерним для території всієї області.

При проведенні будівельно-проектних робіт необхідно керуватись вимогами радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів та будівельної сировини (сертифікація радіологічної якості) відповідно НРБУ 97 і “Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України”, затверджені МОЗ України № 54 від 02.02.2005р.

### Електромагнітне забруднення

Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є: станції мобільного зв’язку, ЛЕП. За даними санітарно-епідеміологічної служби на дані об’єкти оформлюються санітарні паспорти та проводяться інструментальні дослідження рівнів густини потоку енергії ЕМВ засобами Обласної державної санепідслужби. За результатами досліджень відхилень від санітарних норм по рівням напруженості ЕМП не спостерігається.

Контроль за додержанням параметрів визначених СЗЗ та зон обмеження забудови від зазначених об’єктів, які враховуються при їх розміщенні для запобігання впливу на житлову забудову, здійснюється державними санітарно-епідеміологічними службами.

У межах міста наявні коридори ЛЕП напругою 35 та 110 кВ, що потребують дотримання охоронних зон в параметрах по обидві сторони 15 та 20 м відповідно.

### Природно-заповідний фонд

В існуючих межах міста території та об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Згідно Програми формування національної екологічної мережі в області на 2002 - 2015 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради (ІІ сесія ХХІV скликання) від 21 травня 2002р. долина р. Мжа входить до південного рукава Природного коридору  “широтний Галицько-Слобожанський (лісостеповий)”. Даний природний коридор є складовою частиною природного регіону ”Придонецький” - природний регіон, що належить до елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення.

Згідно даної програми, територій природно-заповідного фонду, перспективних для заповідання, не передбачається.

Екологічний каркас міста представлений системою зелених насаджень, лісами, водними акваторіями та прибережними захисними смугами водойм. Проектні рішення генерального плану щодо планувальної організації даних територій, направлене на їх ландшафтно-інженерне впорядкування. Дані заходи сприяють оздоровленню середовища міста та підвищують його екологічну стійкість до техногенних навантажень.

### Планувальні обмеження

Система планувальних обмежень представлена санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від промислових підприємств і виробництв, об’єктів комунального призначення, охоронними зонами об’єктів комунальної інфраструктури, природоохоронними територіями.

Параметри нормативних санітарно-захисних зон (СЗЗ) промислово-комунальних підприємств і виробництв представлені відповідно санітарної класифікації ДСН №173-96.

Найбільші території охоплюють СЗЗ, що мають параметри відповідно 500 та 300м.

Санітарна класифікація основних підприємств і розміри

нормативних санітарно-захисних зон:

| Об’єкти | Нормативна СЗЗ/ санітарний розрив, (м) | Документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Промислові підприємства, склади і бази |
| Завод ”ФТІНТ”/ за умов відновлення виробництва та функціонування гальванічного цеху | 50/ 300 | - // - |
| ШРБТ | 100 | - // - |
| АТП (автопарк) | 100 | ДСП 173-96 (дод.№ 4 ) |
| цегельний завод (Пн-Сх околиця) | 100 | - // - |
| деревообробне підприємство | 100 | - // - |
| підприємство по обробці каменю | 100 | - // - |
| виробнича територія колишнього м’ясокомбінату (цех виготовлення напівфабрикатів із м’яса) | 50 | - // - |
| молокозавод | 50 | - // - |
| хлібокомбінат | 50 | - // - |
| мебельна фабрика | 50 | - // - |
| Об’єкти комунального призначення |
| Кладовища (діючі/закриті) | 300/50 | ДСП 173-96 (дод. №4); ДСанПіН 2.2.2.028-99 |
| каналізаційні очисні споруди (КОС) | 200 | ДСП 173-96 (дод. №12) |
| АЗС | 50 | ДСП 173-96 (дод. № 4) |
| СТО, гаражі | 15-50 | ДСП 173-96 (дод.№ 10) |
| Транспортні коридори |
| Автомобільні дороги державного значення І-ІІІ категорії (за межами міста) | 100 | ДСП 173-96 п. 5.25 |

Території складів, баз а також екологічно нешкідливих виробництв відповідно діючих нормативів мають 50-метрові санітарні розриви ( ДБН 360-92, п.4.5).

Виробничо-комунальні підприємства розміщені окремо по всій території міста, в тому числі у центральній частині. Найбільше дані ділянки розміщені у східній частині міста.

Нормативні параметри СЗЗ частини промислових підприємств та комунальних об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову.

Вирішення питання організації санітарно-захисних зон потребують підприємства, що знаходяться в оточенні житлової та прирівняної до неї забудови, розташування яких є несумісним з житловою забудовою за санітарно-гігієнічними умовами.

Проекти СЗЗ промислових підприємств і виробництв необхідно розробляти  відповідно ДСН 173-96 (п. 5.14) в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємств, з першочерговою реалізацією заходів, передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого міста витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ неможливо, головне завдання підприємств, які їх створюють, полягає в впровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів. Головним механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

З метою забезпечення санітарно-гігієнічних умов проживання, пропозиції по розвитку та удосконаленню територіальної організації виробничо-комунальних підприємств включають: зміна функціонального використання ділянок виробничо-комунального призначення,  реструктуризацію виробничих ділянок, перепрофілювання.

В межах території що проектується наявні 3 кладовища, та на прилеглих ділянках (с. Костів, с. Гонтів Яр), які є діючими. В межах СЗЗ знаходиться житлова та громадська забудова. Кладовища, що знаходяться в оточені житлової забудови, після остаточного заповнення їх площ, мають бути закриті органами місцевого самоврядування, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). СЗЗ закритих ділянок після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50м.

На околицях міста наявні 2 ділянки потенційної епідеміологічної небезпеки – худобомогильники, де проводилось поховання трупів тварин, які загинули від сибірки: на східній околиці міста, на території заводу ”ФТІНТ”; та на північній околиці міста, на межі земель Костівської с/р та Валківської м/р. Точні місця знаходження худобомогильників невідомі, оскільки остання поховання проводились у 50-х роках минулого сторіччя. Огородження та вказівні знаки відсутні. Тому на Схемах планувальних обмежень в даному проекті місця знаходження худобомогильників позначені орієнтовно, а ділянки заводу ”ФТІНТ” та ділянку, що примикає до кладовища с. Костів, розташованій у верхів’ї відгалудження балки, слід вважати територіями худобомогильників, які є ґрунтовими вогнищами сибірки. На час розробки проекту дані санітарно-охоронні зони худобомогильників не встановлені, тому в проекті даються проектні пропозиції щодо їх встановлення. При встановлені даної зони уповноваженими державними службами її параметри можуть бути відкориговані.

Містобудівне освоєння в зоні впливу худобомогильників можливе лише за межами санітарно-охоронних зон після їх визначення, відповідно до рельєфу місцевості, державною санітарно-епідеміологічною службою спільно із державної службою ветеринарної медицини, згідно вимог п.4. Наказу МОЗ України № 314 від 09.07.03р.. Відповідно вимог даного наказу, у санітарно-охоронній зоні ґрунтових вогнищ сибірки не дозволяється виділення земельних ділянок для проведення гідромеліоративних, пошукових, будівельних та інших робіт, пов'язаних з виїмкою і переміщенням ґрунту, затопленням, підтопленням або зміною рівня ґрунтових вод, а також передачу в оренду, продаж в особисту власність, виділення під сади, городи та в інше землекористування ділянок, територій, які безпосередньо прилягають до меж ґрунтових вогнищ сибірки. До моменту встановлення санітарно-охоронних зон уповноваженими державними службами, містобудівне освоєння території в межах існуючих СЗЗ 500м (перспективна ділянка житлової забудови, що розташована в кварталі обмеженим вулицями Кірова та Іванівська та перспективні ділянки промислово-комунального призначення навколо заводу ”ФТІНТ”) не допускається.

Відповідно санітарно-ветеринарних правил, території закритих худобомогильників та біотермічних ям, де були захоронення трупів тварин, які загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, емкару, сапу та інших особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин невстановленої етіології, забороняється  використовувати на невизначений термін для будь-яких цілей.

Від ЛЕП напругою 35, 110 кВ, з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, згідно ДБН 360-92**, табл. 8.5*, встановлюються охоронні зони в обидві сторони відповідно 15 та 20м. Дані обмеження відносяться до постійного фактору присутності і враховуються при прийнятті проектних рішень щодо організації планувальної структури території міста.

Природоохоронні території представлені системою прибережних захисних смуг водойм міста, зеленими насадженнями загального користування. Дані ділянки потребують ландшафтно-планувальної організації та відповідного благоустрою.

На час розробки проекту генплану міста Проект встановлення меж прибережних захисних смуг водойм в межах міста відсутній. При прийнятті проектних рішень враховуються нормативні параметри прибережних захисних смуг річок та водойм на них. Відповідно ВКУ ст. 87, 88 нормативні параметри для водойм міста становлять: для водойм при площі дзеркала менше 3га – 25м, більше 3га - 50м; для річки Мжа та її притоків – 25м. Дані території відносяться до земель водного фонду. Господарське використання регламентується дією Земельного, Водного Кодексів України та постановою КМУ № 502 від. 13.05.96р. Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

В даному проекті, на Схемі проектних планувальних обмежень надані пропозиції щодо встановлення прибережних захисних смуг, з урахуванням ситуації що склалася та рішень щодо планувальної структури прибережних ділянок. Території прибережних захисних смуг є складовою екологічного каркасу міста і підлягають упорядкуванню, озелененню та благоустрою. Для точного визначення меж ПЗС усіх водойм міста необхідно розробити спеціальні проекти із землеустрою щодо їх встановлення, з урахуванням проектних рішень даної містобудівної документації, та подальшим їх винесенням в натуру.

Також в проекті враховуються зони санітарної охорони (ЗСО) підземних джерел централізованого водопостачання. На час розробки проекту генплану міста проект встановлення 1-го, 2-го та 3-го поясів зон санітарної охорони джерел централізованого водопостачання міста відсутній. В даному проекті при прийнятті проектних рішень враховані нормативні параметри 1-го поясу ЗСО радіусом 30м (враховуючи використання захищених підземних вод). Для даних ділянок необхідно виконати огородження та забезпечити режим господарської діяльності згідно вимог Постанови КМУ № 2024 від 18.12.98р. ”Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”.

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне рішення представлена санітарно-захисними зонами, природоохоронними зонами, системою зелених насаджень різного виду використання. При прийнятті проектних рішень враховуються існуючі та перспективні планувальні обмеження, режими господарської діяльності в їх межах.

## 4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Потреба у новому житловому будівництві

При визначенні обсягів та структури житлового будівництва на розрахунковий строк для міста були враховані фактори: проектна чисельність населення міста; кількість родин та одинаків, які перебувають на квартирному обліку; аналіз введення обсягів нового житлового будівництва за попередні роки; наявність територій, які можливо використати для забудови; обсяги незавершеного будівництва, ветхий та аварійний житловий фонд

Чисельність населення міста. Згідно розрахунків, проведених спеціалістами інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, чисельність наявного населення міста Валки на 1.01.2036 р. прийнята у 10,0 тис. осіб (див. розділ «Прогноз чисельності та статевовікового складу населення»).

Аналіз введення обсягів нового житлового будівництва за попередні роки. Як за кількістю будинків та за загальною площею в структурі нового будівництва переважає садибне будівництво, багатоквартирне майже не ведеться.

Кількість сімей та одинаків, які є на квартирному обліку. На квартирному обліку міськвиконком перебуває 82 сім’ї та одинаки, із них 4 сімей та одинаків, 35 сімей та одинаків, які мають право першочергового одержання житла, а 43 сім’ї та одинаки, які мають право позачергового отримання житла.

Незавершене будівництво, ветхий та аварійний житловий фонд. За даними Головного управління статистики в Харківській області у місті відсутні незавершена багатоквартирна забудова, ветхий та аварійний житловий фонд.

За оптимістичним прогнозом динаміки чисельності населення (10,0 тис. осіб на розрахунковий строк) необхідно забезпечити житлом пільгові категорії  та загальну чергу родин та одинаків, а також нове населення міста. Це 39 родин позачерговиків та першочерговиків, для яких передбачається будівництво соціального житла (з середнім розміром квартири у 58,0 кв. м. загальної площі) загальною площею 2,26 тис. кв. м. Для загальної черги (43 родини та одинаки) передбачається будівництво комерційного житла поліпшеного планування (75 кв. м.) загальною площею 3,23 тис. кв. м. Для багатоквартирного житла необхідне виділення 1,83 га території міста

Нове населення на кінець розрахункового періоду (0,66 тис. осіб) передбачається розселити в садибній забудові, що потребує виділення 26,4 га території.

Таким чином, для будівництва житла необхідно виділення земельних ділянок на території міста загальним обсягом 28,23 га.

У генеральному плані закладається територія у розмірі 2,8 га під багатоквартирну забудову, на якій планується розмістити 8,4 тис. кв. м житла та територія у 45,7 га під садибну забудову,на якій планується розмістити 38,8 тис. кв. м. садибного житлового фонду.

Проектний житловий фонд

Багатоквартирне житлове будівництво

| Перелік ділянок (з експлікацією) | Територія | Кількість квартир | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| На вільних територіях,вул. Торгова-вул. Борща | 2,8 | 144 | 8,4 | 360 |
| ВСЬОГО | 2,8 | 144 | 8,4 | 360 |

На розрахунковий строк нова багатоквартирна забудова запроектована на вільній від забудови території по вулицях Торговій та Борща на площі біля 2,8 га.

Загальний обсяг багатоквартирного будівництва становитиме 8,4 тис. м2 (144 квартири), при щільності забудови біля 3,0 тис. м2/га .

Крім того,передбачається резервування ділянки під нове багатоквартирне будівництво на території 2,0 га, на якій можливе будівництво 6,0 тис. кв. м з відповідним проектуванням інженерних комунікацій для цього будівництва.

Резерв ділянок під нове багатоквартирне будівництво

| Перелік ділянок (з експлікацією) | Територія | Кількість квартир | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| На вільних територіях,вул. Перемоги | 2,0 | 100 | 6,0 | 250 |
| ВСЬОГО | 2,0 | 100 | 6,0 | 250 |

Садибне будівництво

Даний тип забудови є найбільш привабливим для проживання, особливо враховуючи  сучасне переважання даного типу забудови в структурі міста.

Для забезпечення населення, яке бажає індивідуально побудувати житло, були проаналізовані територіальні можливості міста і визначені площадки під нове садибне будівництво.

Розміщення нового садибного будівництва передбачено на території біля 45,6 га. Це 388 ділянок при середньому розмірі присадибної ділянки у 0,1 га.

Визначення розміру території, що закладається під садибну забудову передбачено , виходячи з проектної планувальної структури міста, конфігурації кварталів існуючої та проектної садибної забудови та, відповідно, доцільністю визначення даних території як територій житлової садибної забудови.

Таким чином, обсяг нового садибного будівництва упродовж розрахункового строку складе біля 38,8 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 100 м2 загальної площі), що становитиме  ~ 2,0 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла. На поза- розрахунковий строк передбачені також території під резерв садибної забудови на півночі міста.

Ділянки нового садибного будівництва

| Перелік площадок (з експлікацією) | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| На вільних територіях |  |  |  |  |
| 1.вул. Польова –вул. Островського –вул. Л.Українки | 30,8 | 262 | 26,2 | 655 |
| 2.вул. Гоголя | 1,8 | 15 | 1,5 | 37 |
| 3.вул.8 Березня | 4,4 | 37 | 3,7 | 93 |
| 4.вул. Нова – вул. Чубаря | 8,7 | 74 | 7,4 | 185 |
| ВСЬОГО | 45,7 | 388 | 38,8 | 970 |

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд м. Валки зросте у 1,23 рази і складе біля 253,7 тис. м2 загальної площі. Із нього біля 29,3% буде припадати на багатоквартирну забудову і 70,7% на садибну забудову.

Житлова забезпеченість по місту збільшиться на 14,4% і досягне рівня 22,2 м2 на 1 мешканця: у багатоквартирній забудові – орієнтовно 21,9 м2/людину, в садибній забудові 27,2 м2/людину.

Такі показники дозволять підняти рівень проживання в місті до комфортного і сприяти підвищенню рівня життєдіяльності жителів міста.

Треба прийняти до уваги, що генеральний план визначає стратегію розвитку міста. При розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

Нижче у таблиці наведена динаміка житлового фонду міста у цілому.

Динаміка житлового фонду по м. Валки на розрахунковий строк

| Тип забудови | Станом на 1.01.2015 | Нове будівництво | Проектний житловий фонд (на 1.01.2036) | Населення, осіб | Житлова забезпеченість, м2/людину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | квартир, будинків | тис. м2 | квартир, будинків | тис. м2 | квартир, будинків | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
| Багатоквартирна | 65,9 | 1311 | 8,4 | 144 | 74,3 | 1455 | 3,4 | 3,4 | 19,3 | 21,9 |
| Садибна | 140,6 | 2881 | 38,8 | 388 | 179,4 | 3269 | 5,9 | 6,6 | 23,8 | 27,2 |
| РАЗОМ | 206,5 |  | 47,2 |  | 253,7 |  | 9,3 | 10,0 | 22,2 | 25,4 |

## 5. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Нині населення працездатного віку становить 5,3 тис. осіб, з якого в економічній діяльності зайнято  біля 3,5 тис. осіб: з них 0,5 тис. осіб – виробничому секторі, 1,0 тис. осіб у невиробничому секторі і 2,0 тис. осіб у малому підприємництві.

В основу прогнозу розвитку господарського комплексу міста є передумова щодо сталості функціонування його в сьогоденних умовах і на перспективу.

Важливим чинником є формування постіндустріальної ринкової економіки. Досвід країн, що знаходяться в цій стадії (розвинені країни Північної Америки, Європи, Азії), показує, що невиробничий сектор економіки стає домінуючим. При цьому значно зростає роль малого підприємництва.

Сучасна структура зайнятості в розвинених економіках є наступною: сільське господарство – 1-3% від числа усіх працівників; промисловість, будівництво – 5-15%, сфера обслуговування – 80-85%.

Тобто, тренд розвитку господарського комплексу міста буде залежати від темпів розвитку невиробничої сфери, особливо в  малому підприємництві, частка якого (щодо зайнятості) складатиме від 2/3 до 4/5 від усіх працівників міста.

На 1.01.2036 р. чисельність населення у працездатному віці прогнозується у 4,9 тис. осіб (що на 8% менше існуючої).

Враховуючи збільшення задіяння виробничих потужностей  і підвищення ефективності роботи існуючих промислових підприємств та будівельних організацій міста та включення в проектну межу міста територій підприємств, що на теперішній час знаходяться за межею, чисельність працівників виробничого сектору зросте  майже до 2,0 тис. осіб.

Галузями спеціалізації переробної промисловості залишаться харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської сировини .

Розвиток невиробничого сектора можливий при реалізації програм соціально-економічного розвитку (будівництво нових дитячих дошкільних закладів, закладів побутового обслуговування, харчування і т.п.).

Отже, прогнозна чисельність працівників невиробничого сектору може зрости  майже до 3,0 тис. осіб.

Втім, як було зазначено раніше, найбільше вплине на економіку міста розвиток малого підприємництва. Мале підприємництво – невід’ємний елемент ринкової системи господарювання, без якого економіка та суспільство в цілому не можуть нормально існувати та розвиватися. Малий бізнес сприяє формуванню конкурентного середовища, робить внесок у вирішенні проблеми зайнятості та наповненні дохідної частини державного та місцевого бюджетів.

Чисельність працівників у малому підприємництві  міста може скласти на початок 2036 року орієнтовно біля 3,5 тис. осіб.

Прогноз зайнятості населення у господарському комплексі м. Валки на 1.01.2036 року (з малим підприємництвом),орієнтовно

| Види економічної діяльності | Чисельність працівників, осіб |
| --- | --- |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 650 |
| Переробна промисловість ; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 800 |
| Будівництво | 250 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1060 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 150 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 280 |
| Фінансова діяльність | 90 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 120 |
| Державне управління | 380 |
| Освіта | 350 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 520 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 250 |
| Разом | 4900 |

## 6. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Місто Валки не є віднесеним до Списку історичних населених місць України, однак на його території налічується 11 пам’яток історії місцевого значення. Одна з них, пам’ятник жертвам голодомору,  ще чекає занесення до державного реєстру, 10 вже мають охоронні номери.

Також, на території міста зафіксовані три ділянки археологічних пам’яток, стародавніх поселень, які потребують досліджень для чіткого визначення території охорони і статусу.

## 7. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Згідно з ДБН 360-92** площа зелених насаджень загального користування для м. Валки обчислюється за нормою 11 м2 на особу. Тобто, для населення в 10,0 тис. осіб площа парків, скверів, бульварів, набережних в Валках має становити щонайменше 11,0 га.

На даний час згідно інвентаризації земель міста загальна площа парків в Валках становить 8,6 га. Наявні три парки площею 0,7 га, 3,6 га та 3,9 га.

Даним проектом пропонується благоустрій узбережжя ставка із влаштуванням набережних площею 1,5 га.

Біля проектного центру дозвілля по вул. Жовтневій пропонується влаштування скверу 0,8 га. Облаштовується бульвар по вул. Лаптєвих площею 0,5 га.

Пропонується благоустрій узбережжя р. Мжа біля греблі по вул. Червоної Армії загальною площею біля 1,8 га.

Дані об`єкти загальною площею 4,6 га збільшують площу зелених насаджень загального користування Валків до 13,2 га, що задовольняє нормативні потреби в даних територіях. Перелічені ділянки знаходяться практично в зоні загальноміського центру і в разі належного благоустрою значно збагатять його ландшафтно-рекреаційну складову.

## 8. КЛАДОВИЩА

За даними Валківської міської ради в межах міста наявні три ділянки кладовищ 7,95 га, 1,9 га та 2,4 га загальною площею 12,2 га.

Слід зазначити, що тільки на ділянці діючого кладовища по вул. Перекіпській дотримується 300-метрова санітарна зона від меж кладовища до житлової забудови.

Даним проектом пропонується закриття ділянок кладовищ по вулицях Шевченка і 1 Травня.

Діючим кладовищем визначити ділянку по вул. Перекіпській з розширенням його площі на 2,4 га (згідно з нормативними вимогами табл. 6.1 ДБН 360-92**).

## 9. ІСНУЮЧЕ ТА ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

На розрахунковий період передбачається зміна функціонального використання земель м. Валки в існуючій межі та приєднання до межі міста земель Гонтовоярської та Костівської сільських рад.

Розподіл земель м. Валки (в існуючій межі) згідно звіту за формою 6-зем та на розрахунковий строк:

| Вид використання | Існуючий стан, га | % | Проектний стан | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забудовані землі, в т.ч.: | 526,0 | 46,6 | 647,1 | 57,3 |
| садибна забудова | 280,9 | 24,9 | 369 | 32,7 |
| багатоквартирна забудова | 2,4 | 0,2 | 5,9 | 0,5 |
| промисловості | 2,9 | 0,3 | 18,7 | 1,7 |
| громадського призначення і комерційного використання | 63,7 | 5,7 | 68,9 | 6,1 |
| транспорту, зв`язку | 15,8 | 1,4 | 16,2 | 1,4 |
| технічної інфраструктури | 2,4 | 0,2 | 2,7 | 0,2 |
| вулиць, набережних, площ | 136,2 | 12 | 137,8 | 12,2 |
| зелених насаджень загального користування | 9,5 | 0,8 | 13,2 | 1,2 |
| кладовищ | 12,2 | 1,1 | 14,7 | 1,3 |
| Незабудовані землі | 603,3 | 53,4 | 482,2 | 42,7 |
| сільськогосподарські | 419,3 | 37,1 | 310,8 | 27,52 |
| лісовкриті | 103,3 | 9,1 | 100,8 | 8,9 |
| відкриті заболочені | 31,5 | 2,8 | 31,5 | 2,8 |
| відкриті без рослинного покриву | 24,3 | 2,2 | 14,2 | 1,3 |
| води | 24,9 | 2,2 | 24,9 | 2,2 |
| ВСЬОГО | 1129,3 | 100 | 1129,3 | 100 |

До проектної межи міста на розрахунковий строк  також передбачається приєднання земель Гонтовоярської та Костівської сільрад.

Території сільських рад, що приєднуються до межі міста Валки:

а) у Гонтовоярській сільській раді:

| Вид використання | Існуюче використання, га | Проектне використання, га |
| --- | --- | --- |
| Забудовані землі, в т.ч.: |  |  |
| садибна забудова |  |  |
| багатоквартирна забудова |  |  |
| промисловості |  |  |
| громадського призначення і комерційного використання |  | 8,25 |
| транспорту, зв`язку |  |  |
| технічної інфраструктури |  |  |
| вулиць, набережних, площ | 0,35 | 2,84 |
| зелених насаджень загального користування |  |  |
| кладовищ |  |  |
| Незабудовані землі |  |  |
| сільськогосподарські | 13,74 | 3 |
| лісовкриті | 8,91 | 8,91 |
| відкриті заболочені |  |  |
| відкриті без рослинного покриву |  |  |
| води |  |  |
| ВСЬОГО | 23 | 23 |

б) у Костівській сільській раді:

| Вид використання | Існуюче використання, га | Проектне використання, га |
| --- | --- | --- |
| Забудовані землі, в т.ч.: |  |  |
| садибна забудова |  | 18 |
| багатоквартирна забудова |  |  |
| промисловості | 10,16 | 39,58 |
| громадського призначення і комерційного використання |  | 4,92 |
| транспорту, зв`язку |  |  |
| технічної інфраструктури |  |  |
| вулиць, набережних, площ | 12,5 | 29,11 |
| зелених насаджень загального користування |  |  |
| кладовищ |  |  |
| Незабудовані землі |  |  |
| сільськогосподарські | 92,6 | 23,65 |
| лісовкриті | 9,11 | 9,11 |
| відкриті заболочені | 3,96 | 3,96 |
| відкриті без рослинного покриву | 8,67 | 8,67 |
| води |  |  |
| ВСЬОГО | 137 | 137 |

Проектне використання території м.Валки в існуючій та проектній межі:

| Вид використання | В існуючій межі | Території, що приєднуються | В проектній межі разом |
| --- | --- | --- | --- |
| Забудовані землі, в т.ч.: | 647,1 |  | 749,8 |
| садибна забудова | 369 | 18 | 387 |
| багатоквартирна забудова | 5,9 |  | 5,9 |
| промисловості | 18,7 | 39,58 | 58,28 |
| громадського призначення і комерційного використання | 68,9 | 13,17 | 82,07 |
| транспорту, зв`язку | 16,2 |  | 16,2 |
| технічної інфраструктури | 2,7 |  | 2,7 |
| вулиць, набережних, площ | 137,8 | 31,95 | 169,75 |
| зелених насаджень загального користування | 13,2 |  | 13,2 |
| кладовищ | 14,7 |  | 14,7 |
| Незабудовані землі | 482,2 |  | 539,5 |
| сільськогосподарські | 310,8 | 26,65 | 337,45 |
| лісовкриті | 100,8 | 18,02 | 118,82 |
| відкриті заболочені | 31,5 | 3,96 | 35,46 |
| відкриті без рослинного покриву | 14,2 | 8,67 | 22,87 |
| води | 24,9 |  | 24,9 |
| ВСЬОГО | 1129,3 | 160 | 1289,3 |

Збільшення земель житлово-громадської забудови пропонується за рахунок земель сільськогосподарського використання та відкритих земель без рослинного покриву.

## 10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

На даний час згідно наданих вихідних даних в Валках працює пожежна частина 59-ДПРЦ по вул. Перемоги, 1.

Частина обслуговує місто Валки і Валківський район, має 3 пожежні автомобілі.

За радіусом обслуговування по дорогах загального користування 3 км вся південна частина міста на протилежному боці р. Мжа  залишається поза зоною досяжності пожежної частини.

Генеральним планом пропонується розміщення додаткового пожежного депо на південній околиці міста у виробничо-складській зоні по вул. Р. Люксембург.

Кількість автоцистерн відповідає нормативним вимогам (згідно ДБН 360-92**, табл. 6.1), однак, згідно додатку 3.1, за наявності в місті будівель до 5-и поверхів у складі пожежного автопарку має бути 1 спецавтомобіль - автодрабина.

Необхідна під нього площа складає 0.8 - 1.2 га на об’єкт згідно табл.6.1 ДБН 360-92**. Пріоритетність будівництва нових пожежних частин вирішується планами соціально-економічного розвитку міста.

У разі розміщенні нових виробничих об’єктів (промислових, сільськогосподарських та н.) враховувати при розміщення нових пожежних частин вимоги п. 3.37 СНиП ІІ-89-80* та п. 3.31 ДБН Б.2.4-3-95.

Розміщення 100% резерву основних пожежних машин (машин, які подають на пожежу вогнегасні речовини) слід передбачати у гаражних приміщеннях будівель пожежних частин (згідно вимог п.2.35 ДБН В.1.2-4-2006).

Протипожежні відстані між житловими, громадськими та адміністративно-побутовими будівлями до виробничих будинків промислових підприємств і сільськогосподарських будівель приймати згідно вимог п. 1 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов'язкового) ДБН 360-92**.

Ступінь вогнестійкості виробничих, складських будівель споруд, у залежності від категорії об’єктів з цивільного захисту (цивільної оборони), повинна бути не нижче ІІІа ступеня вогнестійкості. Кількість будівель нижче ІІІа ступеня вогнестійкості на категорованому об’єкті другої категорії з цивільного захисту (цивільної оборони) не повинна перевищувати 50% загальної кількості будівель на об'єкті.

Даним проектом також передбачені протипожежні містобудівні заходи, спрямовані на попередження і боротьбу з пожежами.

Згідно вимозі п.5 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов’язкового) ДБН 360-92** відстань від межі забудови населеного пункту до лісових масивів повинні бути не менше 50 м.

При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів у місті необхідно забезпечувати можливості проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежних з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення.

Крім того, з метою забезпечення пожежогасіння, передбачається закільцювання водопровідних мереж, влаштування на них пожежних гідрантів на відстані не більше 150-200 м один від одного (розрахунково), створення запасу води, яку необхідно зберігати в спеціальних резервуарах на територіях водопровідних споруд. На територіях зелених насаджень загального користування та місць відпочинку створюються штучні водойми, що одночасно можуть використовуватися для зберігання аварійних запасів води. У районах садибної забудови передбачається встановлення водопровідних колонок.

Береги річок та ставків облаштовуються пірсами через кожні 500 м, що забезпечить зручний забір води у будь-яку пору року не менше, ніж трьома пожежними машинами водночас. Пірси повинні бути обладнані зручними під’їздами.

## 11. УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування населення міста Валки та населення зони його впливу: виконаний на розрахунковий строк. у відповідності до норм та вимог ДБН 360-92**.

Чисельність населення міста Валки на розрахунковий строк  за оптимістичним прогнозом прийнята у 10,0 тис. осіб (див. розділ «Прогноз чисельності та статевовікового складу населення»).

Чисельність населення зони впливу Валків  приймалася у 19,2 тис. осіб: (прогнозна чисельність населення Валківського району (без населення міста) згідно «Схеми планування території Харківської області »).

Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування для населення міста здійснений за таблицею 6.1, для населення зони впливу за таблицею додатку 6.1 (рекомендований) ДБН 360-92**.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури міста проектом закладається раціональна організація та розміщення мережі установ та підприємств обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення. Нижче в таблиці наводиться розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк.

При цьому особливу увагу приділено „соціальним” закладам, що є на утриманні громади міста та забезпечують належний рівень обслуговування населення: закладам освіти, закладам охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивним і фізкультурним установам, установам культури й мистецтва, житлово-комунального господарства.

Розрахунок потреб в закладах і підприємств обслуговування м. Валки на 1.01.2036 р.

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб для мешканців | Потреба для мешканців | Загальна потреба | Наявність придатних для подальшої експлуатації закладів | Необхідне нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | міста | зони впливу | міста | зони впливу |  |  |  |
| 1. УСТАНОВИ ОСВІТИ |
| Дитячі дошкільні заклади | місце | 85% дітей дошкільного віку | — | 445 | — | 445 | 393 | 52 |
| Загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів | місце | 100% дітей до 15 років | — | 1127 | — | 1127 | 1571 | - |
| Міжшкільні центри комп’ютерного й виробничого навчання | місце | 8% | — | 90 | — | 90 | - | 90 |
| Позашкільні заклади | місце | 15,3% | 2,3 | 62 | 44 | 106 | 762 | - |
| 2. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СПОРТИВНІ І ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ УСТАНОВИ |
| Інтернати, будинки-інтернати для осіб похилого віку, ветеранів війни і праці | місце на 1 тис. осіб (з 60 років) | 28 | 6 - 8 | 88 | 134 | 222 | — | 222 |
| Інтернати, будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями | місце на 1 тис. осіб (з 18 років) | 28 | 3 | 229 | 58 | 287 | — | 287 |
| Сімейні дитячі інтернати, будинки-інтернати | місце на 1 тис. осіб (від 4 до 17 років) | 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| Психоневрологічні інтернати | місце на 1 тис. осіб (з 18 років) | 3 | — | 25 | — | 25 | (( | 25 |
| Спеціальні житлові будинки і групи квартир для ветеранів війни і праці, одиноких старих | місце на 1 тис. осіб (з 60 років) | 60 | — | 187 | — | 187 | — | 187 |
| Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їх сімей | особа | 0,5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Стаціонари усіх типів | ліжко | 7,6 | 1-3,6 | 142 | 48 | 190 | 285 | (( |
| Поліклініки, амбулаторії, диспансери | відвідувань у зміну | 24 | 6,5 | 240 | 125 | 365 | 365 | 40 |
| Станції швидкої медичної допомоги | автомобіль | 1 на 10,0 тис. осіб | 0,1-0,2 | 2 | 3 | 5 | 2(10) | (( |
| Аптеки | об’єкт | 0,09 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 5 | — |
| Територія фізкультурно-спортивних споруд | га | 0,7 | 0,1 | 7 | 1,9 | 8,9 | 7,5 | 1,4 |
| Спортивні зали загального користування | м2 загал. площі | 98,0 | 6-10 | 980 | 154 | 1133 | 3606 | - |
| Басейни криті і відкриті загального користування | м2 дзеркала води | 48,0 | 2-3 | 480 | 48 | 528 | — | 528 |
| Приміщення реабілітаційного призначення | м2 загал. площі | 15 | — | 150 | — | 150 | (( | 150 |
| 3. УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА |
| Приміщення для культурно-масової роботи, дозвілля й аматорської діяльності | місце | 15 | — | 150 | — | 150 | — | 150 |
| Танцювальні зали | місце | 6 | — | 60 | — | 60 | — | 60 |
| Клубні заклади і центри дозвілля | місце | 140 | 20 | 1400 | 384 | 1784 | 600 | 1184 |
| Кінотеатри | місце | 12 | 1,0 | 120 | 19 | 139 | (( | 139 |
| Бібліотеки | тисяч одиниць | 4,0 | 0,5-1,0 | 40 | 19,2 | 59,2 | 67,8 | (( |
|  | місць для читачів | 3 | — | 30 |  | 30 | 67 | — |
| 4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Й ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| Магазини (в тому числі спеціалізовані, кулінарії) | м2 торгової площі | 236 | 20 | 2452 | 384 | 2836 | 9360 | ((( |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 40 | — | 400 | — | 400 | 2600 | — |
| Підприємства харчування | місце | 40 | 1,5 | 400 | 29 | 429 | 650 | (( |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 9 | 1-3 | 90 | 38 | 128 | 130 | - |
| Фабрики-пральні | кг білизни за зміну | 110 | 40 | 1100 | 768 | 1868 | - | 1868 |
| Фабрики - хімчистки | кг речей за зміну | 7,4 | 3,0 | 74 | 58 | 132 | — | 132 |
| Бані і душові | місць | 5 | — | 50 | — | 50 | 50 | - |
| 5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | — | 2 | — | 2 | 2 | — |
| Відділення банків | опер. місце | 1 на 10-30 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 4 | — |
| Відділення і філії ощадбанку | опер. місце | 1 на 1-2 тис. осіб | — | 10 | — | 10 | 3 | 7 |
| Районі (міські) суди | робочих місць | 1 на 30 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Юридичні консультації | робочих місць | 1 на 10 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | - |
| Нотаріальні контори | робочих місць | 1 на 30 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| 6. УСТАНОВИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
| Житлово-експлуатаційні організації | об’єкт | 1 на 20 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | - |
| Пункти прийому вторинної сировини | об’єкт | 1 на 20 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | - |
| Будинок траурних обрядів | об’єкт | 1 | — | 1- | — | 1 | — | 1 |
| Бюро похоронного обслуговування | об’єкт | 1 на 50 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Готелі | місце | 4,8 | — | 48 | — | 48 | 37 | 11 |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | — | 10 | — | 10 | 8 | 2 |

Розвиток сфери обслуговування.

Заклади освіти

У дошкільній освіті функціонує 3 дошкільних навчальних закладів, які відвідує 357 дітей дошкільного віку. Ємність дитячих дошкільних навчальних закладів складає 393 місць.

| Назва ДНЗ, адреса | Місць за проектом | Відвідує дітей |
| --- | --- | --- |
| ДНЗ «Берізка»,вул. Лаптєвих, 19 | 108 | 120 |
| ДНЗ «Веселка»,вул. Торгова, 5 | 240 | 172 |
| ДНЗ «Яблунька»,вул. Маяковського, 18 | 45 | 65 |
| Разом | 393 | 357 |

На розрахунковий строк ємність існуючих дошкільних навчальних закладів буде недостатньою (див. таблицю розрахунку). Дефіцит у 52 місця передбачено ліквідувати за рахунок будівництва нового закладу в районі нової житлової забудови.

Мережа загальноосвітніх закладів складається із 2 загальноосвітніх навчальних закладів (І-ІІІ ступенів).

| Загальноосвітні школи, адреса | Місць за проектом | Відвідує дітей |
| --- | --- | --- |
| ЗОШ І-ІІІ ступенів –ліцей ім. О. Масельського, вул. К.Лібкнехта, 24 | 1296 | 698 |
| ЗОШ І-ІІІ ступенів , вул. Р.Люксембург, 19 | 275 | 254 |
| Разом | 1571 | 952 |

На розрахунковий строк існуюча ємність шкіл (1571 місце) повністю задовольнить проектну чисельність школярів.

Міжшкільні центри комп’ютерного та виробничого навчання у місті відсутні.

Будівництво таких закладів передбачається на території проектної житлово - громадської забудови.

Сучасна ємність позашкільних закладів більша за  нормативно достатню і на розрахунковий строк.

Будинки-інтернати, психоневрологічні інтернати, спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їх сімей.

В межах міста зазначені соціальні заклади відсутні. При розміщенні таких закладів є доцільним розглядати потребу в даних закладах з урахуванням системи розселення (на рівні Валківського району).

Розміщення зазначених закладів є доцільним в «депресивних» населених пунктах району, в яких є значний рівень незадіяного в економічній діяльності населення, задовільний рівень екологічного стану, наявність комфортних природних умов проживання (наприклад, наявність поруч лісу, водойми) та можливості забезпечення продуктами харчування місцевого виробництва (м’ясо-молочна продукція, місцеві овочі, фрукти).

Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їх сімей проектуються на перших поверхах багатоквартирних будинків.

Установи охорони здоров’я, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи.

Медичне обслуговування населенню міста здійснюється центральною районною лікарнею (285 ліжок за проектом, 205 ліжок фактично) з поліклінікою (328 відвідувань у зміну), АЗПСМ (37 відвідувань у зміну за проектом, 41 відвідувань фактично) . Усі об’єкти розташовані по пров. Майському, 34.

Навіть враховуючи, що існуючі медичні заклади міста обслуговують не тільки населення міста,а й зони впливу, на розрахунковий строк існуюча ємність ліжкового фонду та поліклінік буде достатньою за нормативними вимогами, але АЗПСМ у місті потребує розширення на 40 відвідувань у зміну (за інформацією районних служб охорони здоров’я) .

Фізкультурно-спортивні установи

Територія фізкультурно-спортивних споруд у місті складає 7,5 га. Це відкриті площинні спортивні об’єкти (стадіони, спортивні майданчики). В місті відсутні басейни, а ємність спортивних залів значно перевищує нормативну на розрахунковий строк, в першу чергу за рахунок спортивних об’єктів Валківської районної ДЮСШ «Спорт для всіх», у якій 450 дітей займаються 5 видами спорту.

Нові спортивні та фізкультурні об’єкти передбачено розмістити в нових центрах житлової- громадської забудови .

Установи культури і мистецтва

У Валках культурно-мистецькі послуги надають РКЗ «Валківський народний дім «Іскра» (600 місць), Валківська районна дитяча школа мистецтв (80 учнів), центральна районна бібліотека та дитяча бібліотека (67,78 тис. томів книг, 67 місць для читачів).

Ємність закладів культури та мистецтва менша за нормативні вимоги (як на розрахунковий строк, так і на даний час), окрім бібліотек, ємність яких перевищує нормативні вимоги на розрахунковий строк.

Слід зазначити, що сучасний рівень попиту населення в культурному та мистецькому обслуговуванні значно знизився за науково-технічного поступу (що наблизив через телебачення та інтернет розважальні, мистецькі, інформаційні продукти, а електронні книги конкурують з бібліотеками).

Особливо це стосується кінотеатрів, клубних закладів. Підприємницька ініціатива та попит нині є рушійними силами щодо потреб та функціонування видовищних споруд (концертних залів, кінотеатрів) та танцювальних залів.

Розміщення закладів культури, відсутніх у теперішній час даним проектом можливе в нових громадських центрах.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Торговельна мережа міста нараховує 117 магазинів, 2 ринки. Послуги з харчування надають 16 ресторанів, кафе, барів. Заклади побутового обслуговування населення, надаючи широкий асортимент послуг мають 130 робочих місць.

Підприємства цих видів послуг є в основному у приватній власності, їхня кількість регулюється попитом та наявності територій для розміщення. В місті функціонує розгалужена закладів обслуговування, що задовольняє потреби населення міста . Переважну більшість послуг цього виду діяльності виконують підприємці-фізичні особи.

Даним проектом передбачається, що в нових громадських центрах будуть розміщуватися нові магазини, торговельні центри, підприємства побутового обслуговування. Місто має також декілька об’єктів відповідних видів діяльності, які недобудовані або не використовуються в центральній частині. Уведення цих приміщень в експлуатацію передбачено упродовж розрахункового періоду.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

На даний час кредитно-фінансові установи міста представлені відділеннями банків, кількість яких в цілому задовольняє потреби в них.

У місті достатньо ємностей щодо відділень зв’язку, судових установ, нотаріальних контор та юридичних консультацій.

Установи житлово-комунального господарства

В місті працює житлово-експлуатаційна організація, бюро похоронного обслуговування. Готельний фонд міста (37 місць) є нижче нормативного показника, потребує розширення на розрахунковий строк. Проблемою міста є менша за нормативну кількість громадських вбиралень загального користування.

## 12.ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління з урахуванням заходів визначених місцевими та регіональними програмами санітарно-гігієнічного та природоохоронного  спрямування.

Для територіально-планувальної організації міста з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови:

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території існуючої житлової забудови пропонується:

- упорядкування системи існуючих СЗЗ промислово-комунальних об’єктів, нормативні параметри СЗЗ яких не витримуються, методом їх зменшення до необхідних мінімальних розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих територій. Рекомендується органам виконавчої влади і місцевого самоврядування визначити своїм розпорядженням перелік підприємств, що межують із житловою забудовою та прирівняними до неї об’єктами, що потребують розробки і погодження проектів організації їх СЗЗ, з урахуванням можливості їх скорочення. При цьому для існуючих та перспективних промислово-комунальних вузлів передбачити розробку проектів організації комплексних СЗЗ. Слід зазначити, що розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємства або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або винесення. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють державні санітарно-епідеміологічні служби МОЗ України. З метою скорочення нормативних параметрів СЗЗ в межах яких знаходиться житлова забудова рекомендуються наступні інженерно-планувальні заходи:

  - провадження новітніх технологій з очищення забруднюючих речовин,

  - за умови доцільності перенесення джерел викидів забруднюючих речовин в глиб виробничої території,

  - винесення найбільш шкідливих технологій за межі сельбищної території,

  - перепрофілювання виробництва;

- недопущення здійснення транспортування та розігрівання бітуму, виробництво асфальту на території ШРБТ, що на південній околиці міста: дані виробничі процеси відноситься до І класу шкідливості з нормативною СЗЗ 1000м, тому їх організацію даних виробничих процесів необхідно здійснювати за межами житлової та прирівняної до неї забудови, з дотриманням нормативних параметрів санітарно-захисної зони;

- в умовах відновлення господарської діяльності або зміні профілізації підприємства на таких виробничих ділянках, як територія колишнього м’ясокомбінату, колишнього сільськогосподарського підприємства по вул. Чапаєва, та на території сільськогосподарського підприємства ДП ”План сервіс” по вул. Шевченка, необхідно провести планувальну реорганізацію виробничих ділянок та забезпечити розміщення джерел викидів, з урахуванням дотримання СЗЗ до існуючої житлової забудови (проектні пропозиції щодо максимально-можливих параметрів СЗЗ даних ділянок позначені на Схемі проектних планувальних обмежень);

- закриття органами місцевого самоврядування всіх діючих кладовищ, СЗЗ яких не витримуються, після остаточного заповнення їх площ, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). На перспективу передбачається розширення діючого кладовища, що розташоване на західній околиці міста, за межами сельбищних територій. Першочергово впровадити 100% забезпечення житлової забудови в межах СЗЗ діючих кладовищ централізованим водопостачанням та водовідведенням. СЗЗ закритих кладовищ після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50м. Після цього можливе освоєння резервних ділянок житлової забудови поза межами 50-ти метрової СЗЗ закритого кладовища. Відповідно вимог ДБН 360-92** (табл. 6.2, Примітка2), в умовах міської забудови що склалася, рішення щодо розміщення нових об’єктів в зонах, що примикають до закритих кладовищ приймаються за узгодженням з місцевими органам санітарного надзору в залежності від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та інш.) та ступеню інженерного обладнання території;

- для існуючих свердловин господарсько-питного водопостачання встановлення параметрів І-го поясу зони санітарної охорони, їх огородження, планувальна організація та дотримання режиму господарської діяльності;

- розробити проект зон санітарної охорони ІІ-го та ІІІ-го поясів для нових джерел централізованого водопостачання;

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території перспективної житлової забудови необхідно:

- при формуванні промислової зони на перспективних ділянках виробничого призначення (східна околиця міста) передбачати розміщення промислових підприємств, що відносяться до IV-V класу шкідливості, згідно ДСН № 173-96.  При цьому, підприємства слід розташовувати групуючи їх за санітарними та технологічними ознаками з урахуванням класу небезпеки, щоб виключити можливість несприятливого спливу підприємства вищого класу небезпеки та працюючих, технологічні процеси, сировину та продукцію іншого підприємства нижчого класу небезпеки, а також на здоров’я і умови життя населення на прилеглих існуючих та перспективних ділянках житлової та прирівняної до неї забудови. Крім того, необхідно враховувати комплексний вплив на навколишнє середовище всіх існуючих та перспективних підприємств, які входять в промвузол. Для цього необхідно передбачити розробку проекту організації комплексної СЗЗ промвузла.

- відповідно санітарно-ветеринарних правил забезпечити заборону використання на невизначений термін для будь-яких цілей, території закритих худобомогильників та біотермічних ям, де були захоронення трупів тварин, які загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, емкару, сапу та інших особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин невстановленої етіології, визначити межі даних ділянок та облаштувати їх огорожу;

- встановлення санітарно-охоронних зон худбомогильників, відповідно до рельєфу місцевості, державною санітарно-епідеміологічною службою спільно із державної службою ветеринарної медицини, згідно вимог п.4. Наказу МОЗ України № 314 від 09.07.03р., та вирішення питання містобудівного освоєння перспективних ділянок житлової та промислової забудови;

- дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень передбачених даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при будівництві нових (реконструкції існуючих) виробничо-комунальних підприємств та проектів комплексних СЗЗ для промвузлів; дотримання  параметрів обмежень визначених санітарними нормами та екологічним законодавством при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації, каналізаційних насосних станцій, охоронних зон свердловин тощо;

- при проведенні інженерної підготовки території дотримання параметрів прибережних захисних смуг водойм з розробкою на дані ділянки технічної документації із землеустрою;

- освоєння ділянки житлової забудови, що розташована на примиканні до об’їзної дороги проводити з урахуванням вимог ДБН 360-92**, п. 7.32*, з дотримання санітарних відстаней до червоних ліній житлової забудови, створенням шумозахисного озеленення та з впровадженням конструктивних шумозахисних заходів на ділянці існуючої житлової забудови.

Для охорони атмосферного повітря:

- недопущення здійснення транспортування та розігрівання бітуму, виробництво асфальту на території ШРБТ, що на південній околиці міста;

- інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями; запровадження сучасних технологій на підприємствах, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; планувальна організація СЗЗ підприємств з їх упорядкуванням та озелененням;

- екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв’язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: створення нових магістральних вулиць з метою раціональної організації руху транспорту; будівництво мостових переходів та транспортних розв’язкок; подальший розвиток вулично-дорожної мережі – будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами доріг (див. розділ Транспорт);

- упорядкування системи АЗС, СТО, гаражів із дотриманням вимог щодо їх санітарних відстаней;

- створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості житлових  та рекреаційних територій;

Для охорони водного басейну:

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон; оздоровлення водойм з ліквідацією анофелогенних ділянок;

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водойм з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним і інженерним благоустроєм;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації всього водогосподарського комплексу міста: реконструкція та оновлення на сучасному рівні всього водопровідного господарства (мереж, насосних станцій тощо), з урахуванням заходів передбачених програмою «Комплексна програма удосконалення  і  модернізації систем водопостачання і водовідведення у населених пунктах Валківського району на 2012-2015 роки»; реконструкція та розширення мереж централізованого водопостачання та водовідведення з підключенням всіх неканалізованих об’єктів до централізованої системи водовідведення; та інші заходи (див. розділ Водопостачання);

- проведення гідрогеологічних вишукувань з метою достовірної оцінки та затвердження необхідної кількості експлуатаційних запасів підземних питних вод державною комісією запасів України на ділянці надрокористування;

- з метою охорони ресурсів питного водопостачання розробити Проект 1-го, 2-го та 3-го поясів зони санітарної охорони джерел централізованого питного водопостачання та забезпечити дотримання режимів господарської діяльності в їх межах відповідно до вимог Постанови КМУ № 2024 від 18.12.98р. ”Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”; встановити огорожу 1-го поясу ЗСО для всіх свердловин;

- на промислових та комунальних підприємствах міста забезпечити контроль щодо відповідності показників стічних вод нормативним показникам для приймання стічних вод в мережу централізованого водовідведення, в разі перевищення - забезпечити попередню очистку стоків перед випуском в міську каналізацію;

- забезпечення відведення поверхневого стоку з території міста, будівництво очисних споруд зливової каналізації в проектних місцях випуску стічних вод; (див. розділи Водовідведення, Дощова каналізація);

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території: захист від підтоплення, благоустрій і розчищення водойм; розчистка русел струмків з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін. (див. розділ Інженерна підготовка території).

Для охорони ґрунтів:

- виконання комплексного геохімічного обстеження території міста, з виконанням при необхідності інженерних заходів з санації забруднених ділянок на території існуючої та перспективної житлової забудови;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сельбищної території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів, будівництво полігону твердих побутових відходів та виконання інших заходів щодо поводження з ТПВ (див. розділ Санітарні очистка території);

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, протипаводковий захист території, ліквідація підтоплення та заболочення, протизсувні заходи, рекультивація порушених ділянок тощо (див. розділ Інженерна підготовка території).

Для зменшення впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання):

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт. При прийнятті проектних рішень враховується фактор акустичного впливу.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору акустичного впливу на прилеглих до магістральних вулиць територіях забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень.

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- на вільних територіях організація протишумового озеленення зони;

- на територіях сформованої житлової забудови, де неможливо досягти нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням - спорудження шумозахисних екранів на ділянках впливу перспективної об’їзної дороги на існуючу житлову забудову (частково по вул. Максима Горького);

Решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства, трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що не виходить за межі охоронної зони об`єктів.

Джерелами електромагнітного випромінювання в місті є станції мобільного зв’язку, радіотелевізійні антени. Зазначені об`єкти підлягають санітарно-гігієнічному нагляду щодо їх розміщення та експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу даного фактору.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

- створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні зелених насаджень різного призначення: зелених насаджень загального користування – лугопарків, пішохідних зв’язків, локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);

- створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні зелених насаджень обмеженого користування: міжквартальне озеленення; озеленення та ландшафтне впорядкування територій учбових закладів та закладів охорони здоров’я в межах їхнього відводу;

- створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні зелених насаджень спеціального призначення  санітарно-захисні зони промислово-комунальних підприємств, протишумове озеленення транспортних коридорів: автомобільних доріг, озеленення магістральних вулиць;

- організація та благоустрій системи природно-пізнавальних маршрутів;

- організація та благоустрій ділянок прибережних захисних смуг та водоохоронних зон після їх встановлення технічною документацією яз землеустрою.

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, зелених рекреаційних зон, гідрографічної мережі з її прибережними захисними смугами тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста.

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на навколишнє природне середовище, прогнозування стану екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги проектом рекомендується налагодження в місті системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, надра) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, промислової та рекреаційної зон.

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню міського середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

## 13. ТРАНСПОРТ

Генеральний план передбачає  суттєве  посилення існуючої системи зовнішнього транспорту у м. Валки та покращення умов транспортного обслуговування перевезень пасажирів.

### Автомобільні дороги

Відповідно до Концепції створення і функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. №821, міжнародна автомобільна дорога М-03 Київ – Харків – Довжанський  є ділянкою  автомобільного транспортного коридору, що реконструюється Європа-Азія (Краковець – Львів – Рівне – Житомир – Київ – Полтава – Харків – Дебальцеве – Довжанський). На перспективу передбачена реконструкція зазначеної автомобільної дороги за параметрами 1А технічної категорії.

Проектом також  передбачені слідуючи заходи:

- Відповідно до розробок Служби автомобільних доріг Харківської області та для зменшення навантаження на магістральну мережу міста, проект передбачає будівництво південно-східного обходу. В місцях перетину обходу з існуючими автодорогами, передбачені транспортні розв’язки в різних рівнях. Обхід запроектовано за параметрами І-а технічної категорії.

- Реконструкція та капітальний ремонт автомобільних дороги державного значення, що підходять до м. Валки: О210612 Богодухів – Валки – Нова Водолага – М-18; О210618 Валки – Мельникове – М. Комишувата; О210619 Валки – Пархомівка; С210647 Валки – Новий Мерчик; С210630 Валки – Кантакузівка;

- Організація стоянок для відстою вантажного транспорту та пунктів автосервісу на в’їздах – виїздах з м. Валки по автомобільній дорозі М-03;

- Будівництво логістичного комплексу по проектній об’їзній дорозі в районі магістральної вулиці 1 Травня.

Автомобільний зовнішній транспорт

На перспективу передбачена реконструкція  існуючої автостанції з облаштуванням критих перонів; будівництво другого поверху з залом відпочинку, благоустрій автостанцій до належного технічного стану  з впровадженням сучасного інформаційного забезпечення; подальша оптимізація мережі автобусних маршрутів у всіх видах сполучення; модернізація та придбання нового рухомого складу великої та середньої місткості.

Повітряний транспорт

Для вирішення питання повітряного сполучення м. Валки з обласним центром та іншими районними центрами області, передбачено розміщення гелікоптерного майданчику, який забезпечить налагоджену роботу аварійно-рятувальних, медичних, санітарних служб.

### Залізничний транспорт

На перспективу для забезпечення надійного та регулярного зв’язку міста з залізничною станцією передбачено збільшення кількості приміських рейсів на маршруті Валки – Ков’яги та провести реконструкцію автодороги О210612 Богодухів – Валки – Нова Водолага.

### Магістральна вулична мережа

Технічні параметри  перспективної  магістральної вуличної мережі міста закладені залежно від функціонального призначення та планувальних міркувань.

У генеральному плані міста передбачені  слідуючи заходи по  розвитку та удосконаленню  магістральної вуличної мережі:

1. Будівництво магістральної вул. Проектної №1, яка передбачена для зв’язку нових площадок садибного будівництва (східна частина) з магістральними вулицями К. Лібкнехта та Кірова, а функції обходу центральної частини міста для автомобілів які рухаються з напрямку населеного пункту Новий Мерчик в напрямку м. Харків. Протяжність магістральної вулиці 3,5 км, Ширина проїзної частини – 8,0 м;

2. Реконструкція магістральних вулиць:

- з розширенням проїзної частини до 9,0 м: Шевченка (протяжність реконструкції 1,2 км), пр. Радянської армії (0,8 км), К. Лібкнехта (2,2 км), 1 Травня,(2,2 км) Рози Люксембург (1,9 км);

- з розширенням проїзної частини до 7,0-8,0 м: Леніна (протяжність реконструкції 1,4 км), Щорса (2,0 км), Міновська (0,9 км), Гоголя – Набережна (1,1 км), Дідоренко (2,1 км), Перекопська (1,8 км), Кірова (1,4 км), Польова (1,3 км).

3. Проведення капітального ремонту на житлових вулицях та провулках: Торгова, Іванська, Лапієвих, Пушкіна, Борща, Маяковського, Щорса, Манківська та пров. Майський;

4. Встановлення зовнішнього освітлення на магістральних, житлових  вулицях та провулках.

5. Будівництво та капітальний ремонт тротуарів вздовж магістральних, житлових вулиць та провулків;

6. Будівництво 4-х транспортних розвязок в різних рівнях на перетині магістральних вулиць К. Лібкнехта, Міновська, 1 Травня та Щорса з проектною  південно-східною об’їзною дорогою.

7. Реконструкція та капітальний ремонт існуючих автомобільних мостів в створі вулиць Леніна, Радянської армії та Перекопської;

Загальна протяжність магістральної вуличної мережі міста на розрахунковий строк складатиме – 28,5 км. Щільність вуличної мережі –  2,5 км/км2. Будівництво вулиць –3,5 км, реконструкція – 20,3 км.

Велосипедні доріжки

#### На перспективу передбачено влаштування велосипедних доріжок вздовж вулиць: Шевченка, пр. Радянської армії, К. Лібкнехта, 1 Травня, Рози Люксембург, Леніна, Проектна №1.

#### Визначення ширини велосипедних доріжок та кількість смуг руху передбачено на подальших стадіях проектування. В центральній частині міста біля об’єктів громадської забудови передбачено влаштування стоянок для велосипедів.

#### Міський транспорт

Передбачений генеральним планом розвиток магістральної вуличної мережі і підвищення її пропускної спроможності сприятиме покращенню роботи міського пасажирського транспорту.

Обслуговування внутрішньоміських пасажироперевезень передбачається за існуючою схемою.

Додатково до існуючих ліній автобусу на розрахунковий строк передбачається організація нових ліній призначених для обслуговування районів перспективної житлової забудови, існуючої віддаленої забудови та зв’язку їх з центральною частиною міста та автостанцією. Нові лінії пройдуть по вулицям Шевченка, К. Лібкнехта (ділянка вулиці), Проектній №1 (ділянка вулиці), Кірова, Кооперативній та Дідоренка.

Загальна довжина ліній руху автобусу на розрахунковий період становитиме – 14,0 км. Щільність транспортної мережі складає 1,2 км/км2.

На розрахунковий період передбачений обсяг міських автобусних пасажироперевезень забезпечать 8 одиниць рухомого складу малої та середньої місткості (при розрахунках враховувався маршрутний коефіцієнт). Прийнятий інтервал руху у годину «пік» – 15-20 хвилин.

Зберігання та технічне обслуговування автобусів буде виконуватись по існуючий схемі – на території підприємств приватних перевізників.

##### Легковий транспорт

Розрахунок перспективного автомобільного парку міста виконаний на основі закладеного загального рівня автомобілізації на розрахунковий строк – 300 автомобілів на 1000 мешканців з них: легкових автомобілів – 255 авто/1000 мешканців (індивідуальні - 245 авто/1000 мешканців); вантажних – 40 авто/1000 мешканців, автобусів – 5 авто/1000 мешканців.

Загальна кількість легкових автомобілів на перспективу становитиме 3000 од., з них: 2550 – легкові (індивідуальні легкові - 2450), 400 – вантажні, 50 – автобуси.

Нижче у таблиці  приведені орієнтовні прогнозні показники кількості легкового індивідуального транспорту  на розрахунковий період  за типами забудови.

| Тип забудови: | Населення /тис. осіб/ | Кількість легкових індивідуальних автомобілів |
| --- | --- | --- |
|  | Існ.стан | Розр. строк | Існ.стан | Розр. строк |
| Садибна | 3,4 | 3,4 | 459 | 833 |
| Багатоквартирна | 5,9 | 6,6 | 797 | 1617 |
| Разом | 9,3 | 10,0 | 1256 | 2450 |

У подальшому приватний автотранспорт мешканців міста передбачається повністю забезпечити місцями постійного зберігання, але це потребує виконання окремого проекту.

Легкові автомобілі власників, що мешкають у садибній забудові, будуть зберігатися на території цих земельних ділянок.

Постійне зберігання легкових автомобілів власників нового багатоквартирного будівництва по вул. Перемоги передбачено на відкритій автостоянці кількістю 90 машиномісць, площею 0,22 га.

Для нового багатоквартирного будівництва передбачено організація гостьових стоянок кількістю 10 машиномісць.

На подальших стадіях проектування необхідно розробити проект облаштування автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів,  центральної частини міста.

Нижче наведений розрахунок кількості машиномісць для тимчасового зберігання легкових автомобілів працівників промислових підприємств та підприємств інших галузей:

| № | Назва підприємства (установи) | Кількість працюючих, осіб | Кількість машиномісць, од | Площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сільське господарство, мисливство, лісове господарство: | 650 | 46 | 1138 |
| 2 | Переробна промисловість | 800 | 56 | 1400 |
| 3 | Будівництво | 250 | 18 | 438 |
| 4 | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1060 | 74 | 1855 |
| 5 | Діяльність готелів та ресторанів | 150 | 11 | 263 |
| 6 | Діяльність транспорту та зв’язку | 280 | 20 | 490 |
| 7 | Фінансова діяльність | 90 | 6 | 158 |
| 8 | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 120 | 8 | 210 |
| 9 | Державне управління | 380 | 27 | 665 |
| 10 | Освіта | 350 | 25 | 613 |
| 11 | Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 520 | 36 | 910 |
| 12 | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 250 | 18 | 438 |
|  | Разом | 4900 | 343 | 8575 |

На розрахунковий строк, місту для обслуговування парку автотранспорту (легкових приватних та державних автомобілів, вантажних автомобілів, транзитного транспорту), потрібно:

- виходячи з кількості розрахункового парку автомобілів, транзитного автотранспорту, при середній нормі обслуговування – 350 автомобілів на 1 паливно-роздавальну колонку на добу, на перспективу необхідно додатково до існуючих ще 2 АЗС в середньому по 3 колонки.

- при середній нормі обслуговування – 250 автомобілів на 1 пост СТО, на перспективу необхідно 3 СТО в середньому по 4 поста на кожну.

## 14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### А. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Розділ розроблений відповідно до вимог ДБН 360-92*, ДБН Б.1.1-15:2012. При цьому використані дані: Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області (Нововодолазького міськміжрайонного управління та Валківського лабораторного центу), департаменту екології та природних ресурсів Харківської облдержадміністрації, інформація районних і міських відділів, регіональних управлінь, висновки галузевих спеціалістів, натурні обстеження.

Графічне викладення матеріалу представлено на «Схемі інженерної підготовки та захисту території», М 1:5000.

Внаслідок вивчення та аналізу місцевих природних умов, наявних планових і картографічних матеріалів, враховуючи архітектурно-планувальні рішення, що прийняті в даному проекті визначився перелік найбільш актуальних заходів гідротехнічного профілю:

1. Протиерозійні і протизсувні заходи.

2. Регулювання русел рік і струмків, благоустрій водойм.

3. Рекультивація порушених територій.

4. Заходи по усуненню просадних якостей ґрунтів.

Всі заходи вирішені на стадії схеми і не можуть слугувати документом для виконання робіт. При складанні даного розділу використані матеріали по характеристиці зсувів, проекти попередніх років, а також Земельний і Водний Кодекси України, ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.1.1-15:2012, п. 5. “Склад та зміст генерального плану населеного пункту ”).

Протиерозійні і протизсувні заходи

На проектованій території досить багато ярів — порізана майже вся правобережна територія, де необхідно виконати ряд протиерозійних заходів. Є ділянки вражені зсувами – 2,18 га. Крім того, є зриті місця на площі до 5,3 га.

Території з яружно-балковою мережею планувальними рішеннями передбачається використати під зелену зону відпочинку.

Активнодіючі ярки і круті схили долин річок і струмків в щільно забудованих кварталах не бажано залишати в природному стані, так як господарська діяльність людини може викликати появу негативних процесів (руйнування і зсуви схилів ярів, балок, утворення обвалів, промоїн, ритвин тощо), що в подальшому викличе за собою руйнування корисних для будівництва територій, руйнування існуючих будівель і споруд.

При боротьбі із водною ерозією пропонується застосувати комплекс протиерозійних заходів, який визначений з врахуванням функціонального використання, специфіки яружно-балкової мережі і господарської діяльності людини. Враховуючи вищевикладене, для боротьби з водною ерозією передбачається застосовувати лісомеліоративні і гідротехнічні заходи, як спеціальні, так і організаційного і профілактичного характеру.

Враховуючи специфіку яружно-балкової мережі, пропонується комплексне застосування вищеназваних заходів. Це дозволить отримати більший ефект в стабілізації ерозійних процесів. Гідротехнічні споруди пропонується розташовувати на вершинах і на дні ярів і балок — в місцях, що найбільш підлягають розмиву водним потоком, а лісомеліоративні — на крутих схилах, прибалкових і прияружних ділянках.

З метою зменшення надходження поверхневого стоку з боку водозбірної площі, на вершинах ярів і балок, розташованих за межами забудови, пропонується влаштувати водовідвідні вали, а з метою зменшення руйнівної енергії водного потоку по дну і в вершинах ярів і балок, які розташовані в забудованих кварталах — влаштувати перепади, швидкотоки і донні загати, водовідвідні лотки і інші споруди.

На ділянках прокладання автодоріг, ярки і їх вершини передбачається засипати з обов'язковою прокладкою дренажного колектору по тальвегам засипаємих ділянок ярів. Круті схили балок, ярів, долин річок і струмків пропонується уположити і терасувати. Вершини, терасовані схили ярів, балок, прияружні і прибалкові ділянки пропонується закріпити посадкою дерев і кущів та посівом багаторічних трав.

На території поширені ерозійні процеси, що приурочені до схилів ярів та балок активізуються у період сніготанення та випадіння зливових дощів та спричиняють розвиток на схилах численних ерозійних форм( борозди, промоїни).

Схили крутизною більше 16º небезпечні щодо виникнення зсувів. На території м. Валки  зсувами уражені схили вздовж р. Мжа. Серед них є ділянки локальних  зсувів, які на теперішній період знаходяться в активній стадії.

Для попередження появи обвалів на крутих схилах балок і ярів забороняється додаткове привантаження бровки і підрізка підошви схилів. Яри, балки і їх схили, дно і присхилові ділянки пропонується не забудовувати, щоб не створювати додаткового навантаження на бровки схилів і не робити підрізки схилів. У випадку необхідності будівництва окремих будівель і споруд (переважно комунального і спортивного господарства) на схилі чи на дні балки чи яру необхідно виконати повний комплекс спеціальних заходів, які націлені на збереження стійкості схилів і попередження появи негативних факторів, що складаються із: відведення підземних і поверхневих вод, влаштування дренажу і зливостоків, навантаження підошви схилів, розвантаження верхньої зони схилів, видалення надлишків земляних мас, влаштування контрбанкетів і інших споруд.

Виконання цих заходів значно скорочує змив ґрунту з крутих схилів, а відповідно зменшує замулення русел річок, зменшує потенційні можливості утворення ритвин, обвалів, промоїн та інших негативних процесів на крутих схилах ярів, балок і долин річок та струмків, що дозволить зберегти цінні і залучити бросові землі (неугіддя) в містобудівне освоєння.

На зсувних і зсувонебезпечних ділянках в межах міста даним розділом намічається ряд заходів, а саме:

- організація відведення поверхневих вод і дренаж підземних вод;

- виконати розчистку джерел, струмків в зоні просочування ґрунтових вод;

- виконати локальне планування місцевості;

- провести агролісомеліоративні заходи на схилах.

Крім того, на зсувонебезпечних схилах заборонити:

- підрізку основи схилів і навантаження (відвали побутових відходів) на прибровковій частині схилу;

- вирубку лісонасаджень;

- влаштування на зсувному схилі водо поглинаючих колодязів;

- скид технічних господарських вод;

- не допускати виїмки ґрунтів в заплавах і руслах річок на зсувних ділянках.

На зсувних ділянках виконувати інженерно-геологічні вишукування та влаштувати режим спостереження, а також суворо дотримуватися технічних умов експлуатації всіх будівель і споруд, що розташовані в зонах зсувів і зсувонебезпечних територій.

Регулювання русел рік і струмків, благоустрій існуючих ставків

Русло р. Мжа в межах міста звивисте, замулене і місцями заросле водною рослинністю. Така ж ситуація і на її притоках — р. Турушка, струмках і ін. Для покращення гідрогеологічного і санітарного стану на ріках і на струмках в балках намічається виконати регулювання русел: розчистку від мулу і водної рослинності, днопоглиблення, закріплення берегів посадкою дерев та кущів.

Вздовж берегів річок і струмків встановити прибережні захисні смуги суворого обмеження господарської діяльності. Вздовж р. Мжа ширина прибережної смуги повинна бути не менше 25 м від урізу в межінь. На ділянках берегів, де спостерігається розлив, пропонується закріпити посадкою дерев, кущів або ж кам'яною накидкою. Тип і конструкція кріплення берегів визначаються на послідуючих стадіях проектування.

Негативними фактороми щодо освоєння окремих територій (ділянок) під забудову є нерівномірна просадність лесових ґрунтів; підтоплені заплавні території з підвищеним заляганням ґрунтових вод в південній та східній частинах міста., а також ділянки терас з ухилом поверхні 8-15% та більше 15 %; ділянки прояву зсувних процесів, а також заплава, що частково заболочена і затоплюється паводковими водами 1% забезпечення.

В зону затоплення в межах міста попадає орієнтовно біля 100,2 га заплавних незабудованих земель.

Під час весняного паводку та повені при випаданні великої кількості дощових опадів можливий підйом води в р. Мжа до 0,5-1, 5 метрів.

Загроза підтоплення окремих будівель не виникає.

Для ліквідації можливих антисанітарних умов і умов розмноження малярійного комара існуючі заболочені ділянки на ріках і струмках використати під влаштування невеликих водойм шляхом розчистки. Існуючі ставки розчистити від мулу і водної рослинності. Прилеглі до ставка території підсипати ґрунтом, який вийнятий при розчистці заболочених ділянок. Підсипку заболочених ділянок (берегів) виконати до відміток, які забезпечують самостік поверхневих вод з підсипаємої території. Заходи по ліквідації заболоченостей виконати на площі 56,0 га на розрахунковий період.

В районі прибережної ділянки біля пров. Піонерського  пропонується влаштувати невеликий міський пляж площею біля 1,0 га, а вище – прогулянкову набережну протяжністю біля 300 м. Крім того, нижче греблі водосховища в заплаві р. Мжи можливо влаштувати зону відпочинку також.

Щорічно за результатами виконання основних заходів Програми соціально-економічного розвитку міста та виконання заходів по управлінню житлово-комунального господарства Валківської міської ради надається  інформація про хід виконання і Природоохоронної програми. Дана інформація виноситься на розгляд сесії міської ради, але через  відсутність коштів  заходи щодо покращання санітарно-екологічного стану міста та охорони водних ресурсів і земель в місті не виконуються.

В місті необхідно розробити «Природоохоронну програма щодо покращення екологічного стану м. Валки на період 2016-2017 роки», де  основними заходами програми будуть і заходи щодо охорони водних ресурсів Благоустрій та утримання зон відпочинку на прибережних смугах; - Ліквідація стихійних звалищ твердих побутових відходів на території міста; та щодо охорони земельних ресурсів - висадка на власних територіях підприємств та організацій дерев, кущів, проведення агротехнічних заходів (очищення дерев від нашарувань кори, знищення рослинних рештків) та проведення заходів по благоустрою закріплених за підприємствами та організаціями територій; - Озеленення міста; - Забезпечення рекультивації земельних ділянок після проведення ремонтних робіт, відновлення  своєчасно зруйнованого твердого покриття та шару ґрунту; - Своєчасне проведення роботи по знищенню карантинних бур’янів на території міста; - Виконання будівельно-укріпних робіт по ліквідації зсувних процесів та збереження природного середовища.

Всі існуючі ставки, озера і водойми розчистити від мулу і водної рослинності.

Загальна площа рік і водойм, що підлягають розчищенню — 57,6 га.

Враховуючи, що на р. Мжа в літній період для відпочинку і купання прибувають не тільки жителі міста, а й з району, пляжна зона на півдні міста повинна бути більш благоустроєна; спланована з підсипкою піску в бік річки, а прибережна водна акваторія повинна мати дно неглибоке біля берега із ухилом 1:7:1:10 до глибини 1,7 м. Орієнтовна площа пляжу на розрахунковий період – 1,0 га.

Загальна протяжність розчистки та благоустрою рік в межах міста на розрахунковий період складає 4,5 км.

Рекультивація порушених територій

На проектованій території є ряд ділянок порушеною поверхню землі, кар’єри,  зриті місця і таке інше. Загальна площа ділянок з порушеною поверхнею землі в межах міста біля 5,3 га.

При використанні таких територій під озеленення, паркову зону, під огороди, під садибну забудову необхідно виконати комплекс робіт по рекультивації, а саме: провести планувальні роботи з додержанням відміток близьких з існуючими відмітками поверхні землі, що прилягає до даної території зритих ділянок; потім влаштувати водовідведення поверхневого стоку з таких територій або ж спланувати поверхню землі так, щоб поверхнева вода відводилася самопливом.

Більшість зритих місць пропонується засипати при використанні їх під забудову або ж освоєння під городи, а глибокі виїмки можна освоювати потерасно з наступним озелененням.

При засипанні виїмок виконувати пошарове трамбування ґрунту при використанні під житлову забудову даних територій. На всіх ділянках забудови передбачається влаштування лотків і закритих водостоків для попередження поступання атмосферних вод на рекультивовані ділянки.

Проектним рішенням передбачається 100% охоплення міста системою санітарного очищення, ліквідація стихійних сміттєзвалищ; рекультивація порушених ділянок. Рекомендовано виконання комплексного геохімічного обстеження території міста, з виконанням, при необхідності, інженерних заходів з оздоровлення ґрунтів на ділянках житлової забудови.

Заходи по усуненню просадних якостей ґрунтів

На території міста, згідно інженерно-геологічного обґрунтування (див. розділ "Природні умови та інженерно-будівельна оцінка"), розповсюджені лесовидні суглинки і суглинки, які по ґрунтовим умовам мають І та II тип просадності.

При освоєнні таких територій під забудову необхідно виконати інженерно - геологічні вишукування по визначенню цих якостей ґрунтів. Для боротьби з просадними якостями в даних умовах пропонується застосувати найбільш раціональні методи глибинного ущільнення ґрунтів шляхом замочування котлованів і ущільнення ґрунтів трамбуванням, а також застосовувати конструктивні заходи: підвищення просторової міцності і жорсткості будівель і споруд, збільшення гнучкості конструкцій тощо.

Вибір методу усунення просадності ґрунтів виконується на основі результатів інженерно-геологічних досліджень, які виконуються на наступних стадіях проектування.

В даному розділі, в зв'язку із відсутністю інженерно-геологічних досліджень, приведені пропозиції по застосуванню найбільш раціональних методів усунення просадних якостей ґрунтів.

Площа, на якій необхідно виконати вищеназвані заходи, визначена орієнтовно і складає 120 га.

Рішеннями щодо забудови  на території міста виділено ряд площадок під багатоквартирну  і садибну забудову. Тут необхідно враховувати можливий прояв просадності ґрунтів і передбачати заходи по захисту від просадки ґрунтів. А також виконувати на нових ділянках забудови вертикальне планування та організацію поверхневого стоку, тобто будівництво дренажів і мережі дощової каналізації орієнтовно на загальній площі 54,4 га.

Перелік ділянок під нове багатоквартирне житлове будівництво на розрахунковий строк

| Перелік ділянок (з експлікацією) | Територія, га | Протипросадні заходи, га | Вертикальне планування та організація поверхневого стоку,га |
| --- | --- | --- | --- |
| На вільних територіях, вул. Торгова-вул. Борща | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| ВСЬОГО | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

Резерв ділянок під нове багатоквартирне будівництво

| Перелік ділянок (з експлікацією) | Територія, га | Протипросадні заходи, га | Вертикальне планування та організація поверхневого стоку,га |
| --- | --- | --- | --- |
| На вільних територіях, вул. Перемоги | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ВСЬОГО | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Перелік ділянок під нове садибне житлове будівництво на розрахунковий строк

| Перелік ділянок (з експлікацією) | Територія, га | Протипросадні заходи, га | Вертикальне планування та організація поверхневого стоку,га | Протиерозійні заходи, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На вільних територіях |  |  |  |  |
| 1.вул. Польова–вул.Островського–вул. Л.Українки | 30,8 | 30,8 | 30,8 | - |
| 2.вул. Гоголя | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,1 |
| 3.вул.8 Березня | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 1,5 |
| 4.вул.Нова – вул. Чубаря | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - |
| ВСЬОГО | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 1,6 |

До невідкладних заходів відносяться: регулярна розчистка рік та струмків – 4,5 км та водосховища - 25,0 га.

Основні показники

| Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Регулювання русел р. Мжи, р. Турушки | км | 4,5 |
| Розчистка водойм | га | 57,6 |
| Влаштування набережної | км | 0,3 |
| Протиерозійні заходи | га | 59,6 |
| Протизсувні заходи | га | 2,18 |
| Ліквідація заболоченостей з проведенням протималярійних заходів | га | 56,0 |
| Рекультивація порушених територій | га | 5,3 |
| Влаштування пляжу | га | 1,0 |
| Захист від підтоплення | га | 235.0 |
| Гідротехнічні споруди /ГТС/(капремонт) | шт. | 3 |

Серед проблем, пов'язаних з водоймами на території міста окремо необхідно виділити питання щодо регулярної розчистки як річок так і ставка.

Через відсутність коштів не проводяться гідротехнічні заходи, згідно комплексного плану заходів по покращанню екологічного,природоохоронного та інженерного стану в місті згідно Програми соціально-економічного розвитку міста, яка складається на кожен рік і затверджується головою міської держадміністрації, де і передбачаються природоохоронні заходи - розчистка річок та водойм, благоустрій і озеленення міста та інші заходи; також потребують  ремонту, прочистки і будівництва дренажів та колекторів дощової каналізації для захисту від підтоплення окремих ділянок . Крім того, із вище перерахованих водних  загроз є їх засміченість і заростання, які потребують  на першому етапі виконання розчистки, окошення прибережних територій водних об’єктів .

### Б. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Генеральним планом розроблено принципову схему дощової каналізації м. Валки,  яка передбачає влаштування мереж дощової  каналізації з  відведенням стоків до проектних очисних споруд. Після очищення стоку, випуски його здійснюються  у   струмки, річки Мжа і Турушка.

Схему дощової каналізації розроблено згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності з ДБН 360-92**, ДБН Б.1.1-15:2012. Розділ  підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність архітектурно-планувального вирішення території.

При опрацюванні  схеми  дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- забезпечення  відводу поверхневих вод з території існуючої житлової забудови і вулиць, та територій, що намічаються під освоєння генеральним планом;

- запобігання забруднення  водойм шляхом влаштування очисних споруд  дощової каналізації.

Зважаючи на розчленованість рельєфу балками, струмками, річками та залізницею, схемою дощової каналізації передбачено влаштування шести окремих  систем дощової каналізації.

Дощові колектори запроектовано в основному вздовж магістральних вулиць  на нових ділянках садибної, багатоквартирної житлової забудови намічених під освоєння на проектний період дії генерального плану, в існуючих районах та по тальвегам балок та ярів.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки)  типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному на забудованій територій вздовж вулиць та на території багатоквартирної забудови, відкриті водовідвідні лотки -  по тальвегам балок, на озелененій території, в районах садибної забудови з підключенням до закритої дощової каналізації через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами  та   спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів грунтом, побутовим та будівельним сміттям.

Передбачається  будівництво очисних спору (у тому числі і локальних), із застосуванням  індивідуальних проектів і спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових технологій по очищенню стоків, передбачається повна очистка поверхневого стоку  відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. Вибір типу очисних споруд відбувається на наступних стадіях проектування відповідно до спеціалізованих проектів.

В подальшому для забезпечення надійної роботи  системи  дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення, колекторів, дощоприймальних та оглядових колодязів, як найменше два рази на рік так, як при їх експлуатації відбувається накопичення значних відкладень. Також необхідно проводити регулярну розчистку на відкритій водовідній мережі,  проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною конструкцій колекторів і колодязів термін  експлуатації яких закінчився.

Схемою запроектовано:

- будівництво нових головних та магістральних колекторів до яких  підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів – 24,0 км;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації –  6 споруд (утому числі локальних);

- будівництво дощоприймальних  колодязів із спеціальними решітками та змінними   сміттєутримачами.

На найбільш забруднених територіях промислових і комунально-складських зон, автотранспортних підприємств, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших джерел забруднення залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідно створити  локальні системи водовідведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного  водопостачання або для поливу та миття цих  територій. Решту стоків необхідно підключати до   мережі дощової каналізації

Таблиця заходів з організації відведення дощових вод

| № з/п | Найменування | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектний період |
| 1 | Дощова каналізація | км | 24,0 |
| 2 | Очисні споруди (утому числі локальні) дощової каналізації | об’єкт | 6 |

Остаточні  умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд),  місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов експлуатуючих організацій та визначення розрахункових витрат дощових вод, гідравлічних розрахунків.

Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і поверхневих вод. Зважаючи на точність масштабу топооснови М 1:5000, розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування  відповідно  технічних умов експлуатуючих організацій.

## 15. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

### А.ВОДОПОСТАЧАННЯ

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення міста, підвищення рівня інженерного благоустрою житлового фонду, потреба у воді на розрахунковий строк складе, у тис.м3/макс. добу:

|  | Розрахунковий період |
| --- | --- |
| Вода питної якості | 3,36 |
| Технічна вода | 0,94 |

Розрахунки по групах водокористувачів наведені у табл.ВК-1. Питомі показники водоспоживання і водовідведення, прийняті за Державними будівельними нормами містобудування ДБН 360-92**, ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-64:2012. Дані об’єми підлягають уточненню при розробки галузевих схем на наступних стадіях проектування.

Розрахункові протипожежні витрати води в цілому по місту: при одній розрахунковій пожежі для населення - 15 л/с, для промпідприємств – 20 л/с на зовнішнє і 2×5,0 л/с на внутрішнє пожежогасіння. Що у підсумку складає 486 м3. Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті – 24 години. Відновлення пожежного об’єму води забезпечується при знижені подачі води на інші потреби на 15%, що не перевищує допустимих показників згідно ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.14. Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої на водопровідних ділянках. Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової чисельності населення, категорії виробництв та ступеню вогнестійкості будинків окремих зон (витрати води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті повинно бути не менше кількості води на пожежогасіння житлових та громадських будівель, вказаних у табл. 4, ДБН В.2.5-74:2013).

Покриття розрахункової потреби у воді питної якості передбачається по існуючої схемі з підземних джерел. Установлена сумарна виробнича потужність насосних станцій I підйому забезпечує покриття розрахункової потреби у воді питної якості.

Господарсько-питне водопостачання передбачається обладнати централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення міста. Система другої категорії подачі води, об’єднана господарсько-побутова та протипожежна, магістральні та розподільчі мережі кільцеві, низького тиску з встановленням пожежних гідрантів згідно ДБН В.2.5-74:2013, а також арматури для аварійного відключення ділянок мережі. Елементи системи, що відносяться  до протипожежного водопостачання – першої категорії.

Існуюча продуктивність централізованої системи водопостачання забезпечує розрахункову потребу у воді питної якості, проектом передбачається її реконструкція (з урахуванням уніфікації споруд). Для цього необхідно здійснити реконструкцію старих мереж, кільцювання існуючих тупикових мереж міста, будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови та існуючої забудови, яка на даний час не забезпечена централізованим водопостачанням. Провести модернізацію водозабірних споруд, впровадження сучасних методів знезараження води (ультрафіолетове опромінення).

Враховуючи складний рельєф місцевості та значні перепади в позначках висот, на наступних стадіях проектування, рекомендується виконати гідравлічний розрахунок з метою оптимізації роботи системи (зонування, будівництво додаткових насосних станцій та напірно-регулюючих резервуарів) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів.

Питання технічного водопостачання підприємств розглядається окремою роботою на стадії розробки галузевих схем.

Миття, поливання та зрошення територій передбачається із локальних систем з використанням ґрунтових вод або місцевих поверхневих джерел. Використання води міського водопроводу на ці потреби - тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (санаторії, лікарні, дитячі установи тощо).

Основні заходи щодо удосконалення та розвитку системи водопостачання міста:

- повне обладнання житлового фонду системами водопостачання.

- удосконалення  системи подачі та розподілу води по території міста будівництвом нових та перекладкою або відновленням сучасними методами амортизованих водоводів i мережі, реконструкцією головних споруд, насосних станцій тощо.

- проведення робіт по розвідці та затвердженню даних по запасам підземних вод з залученням відповідних спеціалізованих закладів та організацій.

- впровадження автоматизованої системи управління водопровідно-каналізаційним господарством.

- повне обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо.

- улаштування вузлів регулювання з метою поліпшення роботи системи водопостачання.

- впровадження використання індивідуальних і колективних установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання, в т.ч. першочергово в лікувально-профілактичних, шкільних і дошкільних закладах, підприємствах харчової промисловості та громадського харчування.

- модернізація виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

Таблиця ВК-1

Розрахунок об’ємів водоспоживання, водовідведення

| Групи водокористувачів | Чисельність споживачів, тис.чол | Норма, л/добу | Об’єм тис.м3/макс.добу |
| --- | --- | --- | --- |
| Госппитні потреби населення |  |  |  |
| - багатоповерхова житлова забудова з централізованим гарячим водопостачанням | 2,42 | 300 | 0,73 |
| - садибна забудова з місцевими водонагрівачами | 6,38 | 230 | 1,47 |
| Разом:- середньодобово |  |  | 2,20 |
| - максимальна доба |  | к=1,2 | 2,64 |
| Невраховані витрати |  | 10% | 0,26 |
| Полив-миття територій, у т.ч.: |  |  |  |
| - із міського водопроводу | 8,80 | 20 | 0,18 |
| - із локальних систем | 8,80 | 35 | 0,31 |
| - зрошення присадибних ділянок | 6,38 | 90 | 0,57 |
| Разом: - вода питної якості |  |  | 3,08 |
| - технічна вода |  |  | 0,88 |
| Стічні води |  |  |  |
| - населення |  |  | 2,64 |
| - невраховані |  |  | 0,26 |
| Разом |  |  | 2,90 |

Примітки:Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем водопостачання та водовідведення.

### Б.ПРОМПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Відповідно до розрахункового водоспоживання об’єм промпобутових стічних вод на розрахунковий строк складе 3,26 тис. м3/макс.добу. Розрахунки по групах водокористувачів наведені у табл.ВК-1.

Відведення та очищення їх передбачається обладнати централізованою комунальною каналізацією на міські очисні споруди по існуючої схемі. Поліпшення роботи міської каналізації передбачається за рахунок реконструкції існуючих споруд (насосних станцій, самопливних колекторів, напірних трубопроводів), будівництва нових каналізаційних насосних станцій, прокладки самопливної і напірної мереж каналізації в районах нової та існуючої неканалiзованої забудови. Проведення реконструкції та модернізації (на базі використанням новітніх технологій очищення стічних вод) каналізаційних очисних споруд. Забезпечення відведення, нормативного очищення та знезараження усього об’єму господарсько-побутових стічних вод, проведення поступового охоплення всієї забудови міста централізованою каналізацією.

Основні заходи щодо удосконалення та розвитку систем водовідведення міста:

–	проведення реконструкції та модернізації (на базі використанням новітніх технологій очищення стічних вод) каналізаційних очисних споруд;

–	впровадження використання технології термомеханічної обробки осаду в закритих приміщеннях;

–	модернізація системи каналізації перекладкою амортизованих колекторів і мережі з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю, реконструкцією насосних станцій, дублюванням напірних колекторів, прокладкою самопливних колекторів;

–	будівництво мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах нової забудови;

–	забезпечення на кінець розрахункового строку повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією;

–	модернізація виробничої бази, удосконалення правових і економічних основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

# Таблиця ВК-1   Розрахунок об’ємів водоспоживання, водовідведення

| Групи водокористувачів | Чисельність споживачів, тис.осіб | Норма, л/добу | Об’єм тис.м3/макс.добу |
| --- | --- | --- | --- |
| Госппитні потреби населення |  |  |  |
| - багатоповерхова житлова забудова з централізованим гарячим водопостачанням | 3,40 | 290 | 0,99 |
| -садибна забудова з місцевими водонагрівачами | 6,60 | 210 | 1,39 |
| Разом: - середньодобово |  |  | 2,38 |
| - максимальна доба |  | к=1,2 | 2,86 |
| Невраховані витрати |  | 10% | 0,29 |
| Підприємства, установи, організації |  |  | 0,11 |
| Полив-миття територій, у т.ч.: |  |  |  |
| - із міського водопроводу | 10,00 | 10 | 0,10 |
| - із локальних систем | 10,00 | 35 | 0,35 |
| - зрошення присадибних ділянок | 6,60 | 90 | 0,59 |
| Разом: - вода питної якості |  |  | 3,36 |
| - технічна вода |  |  | 0,94 |
| Стічні води |  |  |  |
| - населення |  |  | 2,86 |
| - невраховані |  |  | 0,29 |
| - підприємства, установи, організації |  |  | 0,11 |
| Разом |  |  | 3,26 |

Примітки:

Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем водопостачання та водовідведення.

Питання технічного водопостачання підприємств та витрати води на технологічні потреби розглядаються окремою роботою на стадії розробки галузевих схем та спеціалізованих проектів конкретного об’єкту.

### В.САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Згідно до норм ДБН 360-92** розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць складе  на розрахунковий строк генплану 3,19 тис. т/рік (чисельність місцевого населення 10,00 тис. осіб, норма накопичення ТПВ 290 кг/рік сміття та невраховані 10%). Необхідна площа полігону |до кінця розрахункового терміну генплану з розрахунку 0,02га на 1,0 тис. т відходів і терміну експлуатації 20 років – 1,28 га, санітарно-захисна зона 500м.

Проектний об’єм накопичення ТПВ передбачається знешкоджувати на існуючому звалищі. Так як його ділянка майже заповнена, необхідно повести додаткове облаштування 1,28 га території під полігон ТПВ, яке повинно проводитись відповідно до діючих санітарних  та екологічних вимог. На території відпрацьованої ділянки звалища потрібно провести роботи з її рекультивації та санації.

Для забезпечення виконання “Програми поводження| з твердими| побутовими| відходами“ (постанова| Кабінету Міністрів України від 4.04.2004р. №265) передбачається організація роздільного збору твердих побутових відходів із наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору об’єм вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Проблема знешкодження ТПВ актуальна для всього регіону, тому необхідна розробка регіональної схеми санітарного очищення із проробленням варіанта дальнього транспортування, будівництва сміттєсортувальних станцій, використання великовантажного транспорту. Будівництво регіонального підприємства промислової переробки і знешкодження відходів на базі сучасних технологій, що виключає шкідливий вплив на навколишнє середовище. Прикладом такої технології є розроблена Швейцарською фірмою „TERMOSELEKT” технології переробки відходів як побутових так і промислових не залежно від класу безпеки (крім радіоактивних).

В подальшому потрібно розглянути можливість прийняття дольової участі у розробці даної схеми та будівництві регіонального підприємства промислової переробки відходів. Згідно проекту «Схема планування території Харківської області» (розробник інститут Діпромісто, Київ, 2009 р.) будівництво найближчого регіонального підприємства промислової переробки відходів передбачалось у м. Харків.

Остаточне прийняття рішення є пріоритетом органів місцевого самоврядування.  Керуючись ст. 21 Закону України „Про відходи”, питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, створення полігонів для поховання відходів, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

Рідкі відходи передбачається знищувати на очисних спорудах промпобутової каналізації. На розрахунковий період передбачається повне охоплення житлового фонду системою каналізації, тому об’єм рідких відходів має поступово зменшуватися.

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення: 2 сміттєвоза, 5 прибиральних та інших машин і механізмів.

Приведені показники підлягають уточненню при розробці спеціалізованої схеми санітарного очищення.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного очищення:

- Забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів

- Облаштування додаткової площі звалища (1,28 га) під полігон ТПВ, відповідно до діючих санітарних  та екологічних вимог.

- Проведення рекультивації та санації існуючої ділянки звалища.

- Визначення спеціальних місць – майданчиків для організованого збору ТПВ.

- Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об'ємів вивозу і захоронення відходів.

- Модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення.

- Впровадження технологій переробки окремих компонентів ТПВ в товарну продукцію.

Г. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Генеральним планом передбачається подальший розвиток житлово-комунального сектору. Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території м. Валки, теплопостачання існуючого багатоквартирного житлового фонду, нових закладів та підприємств обслуговування передбачається автономними системами.

Теплопостачання садибної житлової забудови вирішується і надалі індивідуальними теплоустановками.

Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання житлово-комунального сектора визначені згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 “Теплові мережі” і ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”.

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначені за даними фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведені в цілому по селам.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку багатоквартирного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування в проектних межах м. Валки, за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на кінець реалізації обсягів будівництва розрахункового строку, наведені в таблиці.

| № з/п | Споживачі | Тепловий потік, МВт (розрахунковий строк) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| 1 | Багатоквартирний житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах м. Валки всього. | 12,31 | 2,76 | 15,06 |
| 2 | Те ж по площадках нової забудови всього, у тому числі: | 2,03 | 0,21 | 2,23 |
| 2.1 | багатоквартирна забудова: | 0,69 | 0,14 | 0,83 |
|  | 1. вул. Торгова-вул. Борща | 0,69 | 0,14 | 0,83 |
| 2.2 | садибна забудова | 1,33 | 0,07 | 1,41 |

Для об’єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячі установи цілодобового функціонування, тощо), відповідно до вимог ДБН В.2.5-39:2008 (п.4.1.1, 7.5.2, 7.5.3), необхідно передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для теплопостачання об’єктів одноквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Згідно з Розпорядженням КМ України № 502-р від 28.09.06 р. та № 159-р від 11.02.09р., через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення робіт у напрямку впровадження заходів з переобладнання об’єктів теплогенеруючими установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді “нічного” тарифу і природного газу є пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших етапах проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних технічних умов та інвестиційних пропозицій.

### Д. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Подальший розвиток системи газопостачання м. Валки намічується з урахуванням нових споживачів та місць розміщення площадок нового житлового будівництва.

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки;

- джерела теплопостачання.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” при наявності в квартирі газової плити та газового опалювального обладнання.

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання електрики.

Результати розрахунків річних витрат природного газу за умови 100%-ї забезпеченості споживачів, визначених у межах проекту, наведено у таблиці.

| № з/п | Споживачі | Річні витрати природного газу на кінець розрахункового строку, млн.м³/рік |
| --- | --- | --- |
|  |  | Житлові будинки (приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання ) | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела теплопостачання житлово-комунального сектору | Всього |
| 1 | Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах м. Валки всього. | 1,60 | 7,84 | 8,58 | 18,02 |
| 2 | Те ж по площадках нової забудови всього, у тому числі: | 0,28 | 1,70 | 1,20 | 3,18 |
| 2.1 | багатоквартирна забудова: | 0,04 | - | 0,47 | 0,50 |
|  | 1. вул. Торгова-вул. Борща | 0,04 | - | 0,47 | 0,50 |
| 2.2 | садибна забудова | 0,24 | 1,70 | 0,74 | 2,68 |
|  | 1.вул. Польова –вул. Островського –вул. Л.Українки | 0,16 | 1,14 | 0,50 | 1,81 |
|  | 2.вул. Гоголя | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,10 |
|  | 3.вул.8 Березня | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 0,26 |
|  | 4.вул. Нова – вул. Чубаря | 0,05 | 0,32 | 0,14 | 0,51 |

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по місту на розрахунковий період складе приблизно 20,90 тис. тонн.

Перспективний розвиток газифікації м. Валки з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення багатоквартирної і садибної забудови намічується шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів середнього і низького тисків. Для розвитку системи газопостачання міста, проектом пропонується прокладання приблизно 10,0 км розподільчих газопроводів середнього тиску із застосуванням сучасних технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів.

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання міста у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

Траси проектних розподільчих газопроводів середнього тиску уточнюються на наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій.

Е. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на довгостроковий період. Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів:

- господарсько-побутові та комунальні потреби населення підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень”, як для будинків з газовими плитами. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, водовідведенням тощо.

Підсумки розрахунків приведені в таблиці.

Господарсько-побутові та комунальні потреби населення

| № п/п | Найменування споживачів | Кількість мешканців, тис. чол. | Річне споживання електроенергії, млн. кВт(годин¦ | Загальне навантаження, тис. кВт¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 3,4 | 5,44 | 0,95 |
| 2 | Садибна забудова | 6,6 | 10,56 | 1,85 |
|  | ВСЬОГО | 10,0 | 16,00 | 2,80 |
|  | В тому числі по площадкам: |  |  |  |
|  | Багатоквартирна забудова |  |  |  |
| 1 | На вільних територіях,вул. Торгова-вул. Борща | 0,36 | 0,58 | 0,10 |
|  | Разом | 0,36 | 0,58 | 0,10 |
|  | Садибна забудова |  |  |  |
|  | На вільних територіях |  |  |  |
| 1 | вул. Польова –вул. Островського –вул. Л.Українки | 0,655 | 1,05 | 0,18 |
| 2 | вул. Гоголя | 0,37 | 0,59 | 0,10 |
| 3 | вул.8 Березня | 0,93 | 1,49 | 0,26 |
| 4 | вул. Нова – вул. Чубаря | 0,185 | 0,30 | 0,05 |
|  | Разом | 0,97 | 3,43 | 0,59 |
|  | ВСЬОГО |  | 4,01 | 0,69 |

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови м. Валки схема зовнішнього електропостачання міста може залишитись без змін. При цьому, для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені  Генеральним планом,  пропонується проведення наступних заходів:

1. Для забезпечення надійного електропостачання міста необхідно провести реконструкцію ПС 110/35/10кВ «Валки» із заміною існуючого трансформатору на новий потужністю 16МВА (2×16МВА) та переоснащенням обладнання.

2. Розподіл електроенергії між споживачами передбачений по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого на території міста передбачити будівництво необхідної кількості розподільних пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ і 0,4кВ і зовнішнього освітлення. Кількість, розміщення, потужність РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та приєднання їх до розподільчої мережі міста вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації.

3. Впродовж всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію і розширення електричних мереж 10кВ і 0,4кВ, заміну зношеного і морально застарілого обладнання, упроваджувати енергозберігаючі установки та технології.

4. При забудові проектних майданчиків слід врахувати розташування повітряних ліній електропередачі 110кВ та 35кВ і передбачити облаштування технічних коридорів та охоронних зон.

Є. ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК, РАДІОМОВЛЕННЯ

Телефонний зв’язок

При розрахунках прийнята 100% телефонізація, тобто 1 телефон на квартиру або садибний будинок. У виробничому секторі приймається забезпеченість телефонами в розмірі 20 % від житлового сектору .

На етап генерального плану потреба в телефонних апаратах в житловому та нежитловому секторах по Валках складає 2504 одиниці.

Телефонна мережа передбачається кабельною в телефонній каналізації і повинна виконуватись по шафовій системі. З’єднувальні лінії між електронними виносними модулями та АТС повинні бути виконані волоконно-оптичними кабелями.

Мережі радіомовлення

При розрахунках прийнята 100% радіофікація, тобто 1 радіоточка на квартиру або садибний будинок. Середня розрахункова потужність на кожну радіоточку складає 0,25 Вт з урахуванням вуличних гучномовців та втрат на довгих лініях. Забезпеченість радіоточками у виробничому секторі складає 20 % від житлового сектору.

Загальна потреба в радіоточках в житловому та нежитловому секторах по всьому місту на етап генерального плану складає 5670 одиниць.

Загальна потужність всіх радіоточок абонентів в усьому місті на проектний строк складає 1,9 кВт. Лінії мереж радіомовлення рекомендується виконувати в окремому каналі телефонної каналізації або повітряними.

Телебачення

На даний час в м. Валки існують індивідуальні системи телебачення.

В разі необхідності на верхніх поверхах нових будинків слід встановити головні станції кабельного телебачення, що визначається на подальших стадіях проектування. Головні станції кабельного телебачення повинні відповідати діючим в Україні нормам. Рекомендується кабелі телебачення прокладати в телефонній каналізації.

Крім того в місцях, де це доцільно і за бажанням замовника, рекомендуються індивідуальні локальні цифрові системи телебачення.

Для розвитку телебачення в м. Валки необхідно впроваджувати сучасні системи телевізійного мовлення по трьох основним напрямкам:

- зростання кількості колективних та індивідуальних установок супутникового телевізійного мовлення;

- впровадження широкополосних мереж кабельного телебачення в полосі 5-862 МГц, які здатні надавати телеглядачу до 100 і більше телевізійних програм:

- впровадження і розвиток наземного телебачення при реалізації систем так званого стільникового телемовлення (багатоканальні мікрохвильові системи розподілення, локальні багато точкові системи розподілення, локальні багатоточкові системи розподілення, локальні багато точкові системи розподілення телевізійних програм).

Впровадження стільникового телебачення має такі переваги:

- використовування ретрансляторів з низьким рівнем випромінювання, що впливає на екологію ;

- висока якість сигналів і практично повна відсутність мертвих зон і низький рівень завад;

- можливість вибору користувачем більшої кількості програм;

- більш підвищена надійність за рахунок розосередження ретрансляторів;

- більш дешева абонентська установка;

- незалежність телевізійного прийому від стандартів за рахунок шифрування сигналів.

Крім того, рекомендується впроваджувати інтерактивне телебачення, яке дозволяє реалізувати двобічний режим роботи, телефонію, телеконференції, високошвидкісний обмін інформацією по мережі Інтернет и яке легко можливо реалізовувати в системах кабельного телебачення.

## 16. ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ і ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ ЩОДО СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

ТРАНСПОРТ

| Перелік заходів | Одиниця виміру | Кількість | Орієнтовна вартість (млн. грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція вул. Шевченка з розширенням проїзної частини до 9,0 м | км | 1,2 | 6,0 |
| Реконструкція вул. К. Лібкнехта з розширенням проїзної частини до 9,0 м | км | 2,2 | 11,0 |
| Реконструкція пр. Радянської армії з розширенням проїзної частини до 9,0 м | км | 0,8 | 4,0 |
| Реконструкція існуючого мосту в створі пр. Радянської армії | од | 1 | 2,0 |
| Всього: |  |  | 23,0 |

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Водопостачання:

Першочергові заходи визначені з урахуванням даних КП «Вода» Валківської районної ради:

-	будівництво резервуару чистої води об’ємом 1000 м3;

-	облаштування першого поясу санітарно-захисної зони свердловини №19, з будівництвом огорожі;

-	заміна стальних та чавунних труб водогонів на труби ПВХ;

-	розробка галузевої Схеми водопостачання м. Валки (після затвердження даного проекту) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми.

Орієнтовна вартість 2,30 млн. грн.

Каналізація:

Першочергові заходи визначені з урахуванням даних КП «Вода» Валківської районної ради:

-	заміна мережі водовідведення на житловому масиві по вул. Перемоги;

-	заміна мережі водовідведення від ЦРЛ до КНС№2;

-	заміна напірного колектору від КНС№2 до КОС;

-	розробка галузевої Схеми каналізації м. Валки (після затвердження даного проекту) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми.

Орієнтовна вартість 2,59 млн. грн.

Санітарне очищення:

Невідкладні заходи щодо покращення роботи системи санітарного очищення міста:

-	Придбання спецавтотранспорту.

-	Розробка проекту будівництва полігону ТПВ (1,28 га).

-	Розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення м. Валки (після затвердження даного проекту) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану міста, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, скорочення площі  полігону ТПВ, зменшення   транспортних витрат тощо.

Орієнтовна вартість заходів 1,50 млн.грн

Електропостачання

Невідкладними заходами, для надійного функціонування електричних мереж 35-110кВ м. Валки та у зв’язку з практично повним відпрацюванням експлуатаційного ресурсу є:

-	будівництво необхідної кількості розподільних пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ і 0,4кВ і зовнішнього освітлення;

-	реконструкція і розширення електричних мереж 10кВ і 0,4кВ, заміна зношеного і морально застарілого обладнання, упровадження енергозберігаючих установок та технологій.

Положення підстанції і траси ліній електропередачі показані на відповідній схемі.

Загальна орієнтовна вартість інвестицій пріоритетних заходів щодо сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури міста

| Види заходів | Вартість, млн. грн. |
| --- | --- |
| Транспорт та вулична мережа | 23,0 |
| Інженерне обладнання території, усього у тому числі: |  |
| водопостачання | 2,3 |
| каналізація | 2,6 |
| санітарне очищення | 1,5 |
| РАЗОМ | 29,4 |

Обсяги та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (1.01.2015) | Етап генерального плану (1.01.2036) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис. осіб | 9,3 | 10,0 |
| 2 | Територія, усього | га | 1129,3 | 1289,3 |
|  | у т.ч. житлова забудова, всього | га | 283,3 | 392,9 |
|  | багатоквартирна забудова | га | 2,4 | 5,9 |
|  | садибна забудова | га | 280,9 | 387,0 |
|  | промисловість, технічна інфраструктура | га | 5,3 | 60,9 |
|  | громадського призначення та комерційного використання |  | 63,7 | 82,1 |
|  | транспорт та зв’язок | га | 15,8 | 16,2 |
|  | громадська забудова, всього | га | 526,0 | 749,8 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 136,2 | 169,8 |
|  | кладовища | га | 12,2 | 14,7 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 419,3 | 337,45 |
|  | ліси | га | 103,3 | 118,82 |
|  | зелені насадження загального користування | га | 9,5 | 13,2 |
|  | відкриті землі без рослинного покриву | га | 24,3 | 22,87 |
|  | акваторії | га | 24,9 | 24,9 |
| 3 | Житловий фонд | тис. м2 | 206,5 | 253,7 |
|  |  | кількість квартир,будинків | 4192 | 4724 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови |  |  |  |
|  | багатоквартирний | тис. м2 | 65,9 | 74,3 |
|  |  | кількість квартир | 1311 | 1455 |
|  | садибний | тис. м2 | 140,6 | 179,4 |
|  |  | кількість будинків | 2881 | 3269 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 22,2 | 25,4 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 | — | 47,2 |
|  |  | кількість квартир | — |  |
|  | багатоквартирне | тис. м2 | — | 8,4 |
|  |  | кількість квартир | — | 144 |
|  | одноквартирне садибне | тис. м2 | — | 38,8 |
|  |  | кількість будинків | — | 388 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | 393 | 445 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | 1571 | 1571 |
|  | лікарні, всього | місць | 285 | 285 |
|  | поліклініки, всього | відв. у зміну | 365 | 405 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | 1 | 2 |
|  |  | автомобілі | 3 | 4 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина магістральних вулиць | км | 25,0 | 28,5 |
|  | Щільність магістральних вулиць | км/км2 | 2,2 | 2,5 |
|  | Довжина ліній подвійного шляху автобусу | км | 14,0 | 28,0 |
|  | Щільність транспортної мережі | км/км2 | 0,6 | 1,2 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 165 | 300 |
|  | індивідуальні легкові автомобілі | машин на 1 тис. осіб | 142 (135) | 255 (245) |
|  | вантажні автомобілі | машин на 1 тис. осіб | 20 | 40 |
|  | автобуси | машин на 1 тис. осіб | 3 | 5 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць | 350 | 440 |
|  | відкриті автостоянки | машино-місць | — | 90 |
|  | боксові гаражі | машино-місць | 350 | 350 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис. м3/добу | 0,86 | 3,36 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис. м3/добу | 4,90 | 4,90 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 0,19 | 3,26 |
|  | Сумарна потужність каналізаційних очисних споруд | тис. м3/добу | 3,50 | 3,50 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | 14,0 | 16,0 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | 26,0 | 32,0 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | - | (( |
|  | Подача тепла, усього | МВт | - | 15,06 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | - | 18,02 |
| 8 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Облаштування набережної | км | - | 0,3 |
|  | Облаштування пляжу | га |  | 1 |
|  | Протизсувні заходи | га | - | 1,1 |
|  | Протиерозійні заходи | га | - | 59,6 |
|  | Захист від підтоплення | га | - | 235,0 |
|  | Ліквідація заболоченостей з проведенням протималярійних заходів | га | - | 56,0 |
|  | Регулювання русел річок | км | - | 4,5 |
|  | Розчистка водоймищ (ставків) | га | - | 57,6 |
|  | Гідротехнічні водопропускні споруди/ГТС (капремонт) | шт. | - | 3,0 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | - | 5,3 |
|  | Дощова каналізація | км | - | 24,0 |
|  | Очисні споруди (у т. ч. локальні) дощової каналізації | об’єкт | - | 6 |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 1,83 | 3,19 |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 1 | - |
|  | площа | га | 3,50 | - |
|  | Удосконалені звалища (полігони) |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | - | 1 |
|  | площа | га | - | 1,28 |

# ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# V. ДОКУМЕНТИ

# Footnotes

При введені до штатів пожежних частин спеціальних пожежних автомашин слід передбачати 50%-й резерв таких машин у гарнізоні

діти 1 – 5 років та 50% дітей 6 років.

діти 6 – 16 років.

від загальної кількості школярів

школярів 4-8 класів

в скобках-кількість наявних автомобілів, що обслуговують зону впливу

Розрахунок необхідної кількості пожежних автомобілів та необхідної території кладовищ див. у розділах «Протипожежні заходи» та «Міські кладовища».