Замовник:

Валківська міська рада

Детальний план території, обмеженої проспектом Григорія Сковороди, вулицею Перекіпська, провулком Соборний та проспектом Героїв Чорнобиля в м. Валки Харківської області

Пояснювальна записка

ТОМ  I

Пояснювальна записка

77-19-ПЗ

Детальний план

77-19-ДПТ

Харків 2019

Замовник:

Валківська міська рада

Детальний план території, обмеженої проспектом Григорія Сковороди, вулицею Перекіпська, провулком Соборний та проспектом Героїв Чорнобиля в м. Валки Харківської області

Пояснювальна записка

ТОМ  I

Пояснювальна записка

77-19-ПЗ

Детальний план

77-19-ДПТ

Виконавець:

ПП «Земстройпроект»

Генеральний директор                                          			         Покотило А.М.

Головний архітектор проекту                                                              Горнєв Д.К.

Харків 2019

Склад проекту

| № з/п | Найменування документації | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | І. Текстові матеріали |  |
|  | Том I |  |
| 1 | Загальна пояснювальна записка | - |
| 2 | Вихідні дані | - |
|  | Том II |  |
| 1 | Пояснювальна записка Том II основні положення | - |
|  | ІІ. Графічні матеріали |  |
|  | Том I |  |
| 1 | Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту | - |
| 2 | План існуючого використання території. Опорний план. Існуючі планувальні обмеження | М 1:2000 |
| 3 | Проектний план. Прогнозовані планувальні обмеження. План червоних ліній. | М 1:2000 |
| 4 | Схема організації руху транспорту і пішоходів | М 1:2000 |
| 5 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування | М 1:2000 |
| 6 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | М 1:2000 |
| 7 | Креслення поперечних профілів | М 1:100 |
|  | Том II |  |
| 1 | Основні положення детального плану | М 1:2000 |

Зміст

|  | Пояснювальна записка | стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Вступ | 6 |
| 1 | Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов. Природні умови | 7 |
| 2 | Оцінка існуючої ситуації | 9 |
| 3 | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції. Структура забудови яка пропонується | 14 |
| 4 | Характеристика видів використання території | 15 |
| 5 | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій | 15 |
| 6 | Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження | 16 |
| 7 | Основні принципи планувально-просторової організації території | 20 |
| 8 | Житловий фонд та розселення | 20 |
| 9 | Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування | 22 |
| 10 | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту, пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок | 22 |
| 11 | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд | 24 |
| 12 | Інженерна підготовка та інженерний захист території | 28 |
| 13 | Комплексний благоустрій та озеленення території | 29 |
| 14 | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища | 29 |
| 15 | Протипожежні заходи та заходи з цивільної оборони | 31 |
| 16 | Заходи щодо реалізації детального плану | 37 |
| 17 | Техніко-економічні показники | 38 |
| 18 | Координати червоних ліній | 40 |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ

Детальний план території, обмеженої проспектом Григорія Сковороди, вулицею Перекіпська, провулком Соборний та проспектом Героїв Чорнобиля в місті Валки Харківської області розроблений на підставі рішення XXIX сесії VII скликання Валківської міської ради Харківської області № 917 від 14 лютого 2019 року.

Проект розроблений відповідно до завдання на проектування, затвердженого замовником.

Проект детального плану розроблений у відповідності з вимогами наступних нормативних документів:

- Закон  України «Про регулювання містобудівної діяльності».

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН Б 1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території.

- ДБН В.2.2-9:2018  Громадські будинки та споруди. Основні положення.

- ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

- ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення.

- ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

- ДСТУ Б.Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації.

- ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів.

Основною метою проекту є уточнення та деталізація проектних рішень генерального плану м. Валки Харківської обл., розроблений інститутом "Укрміськбудпроект" та актуалізований рішенням сесії Валківської міської ради. Графічні матеріали розроблені на зйомці масштабу 1:2000.

1. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

1.1. Природні умови

Місто Валки – адміністративний центр районного значення і районний центр в Харківській області України. Розташоване на річці Мжа, притоці Сіверського Дінця, на автодорозі державного значення Київ – Харків - Довжанський за 55 км від обласного центру Харківської області – м. Харків  по автомобільній дорозі; в  15 км  від залізничної станції Ков’яги.Абсолютні відмітки поверхні коливаються в межах від 148,60 м до 162,20 м.

Харківська область розташовується в двох природно-кліматичних зонах: Степу та Лісостепу.

Клімат - помірно континентальний. Середньомісячна температура січня -7,2 ° C, липня - +20,8 ° C. Абсолютний максимум +37 ° C, мінімум -35 ° C. Середньорічна кількість опадів - 536 мм.

Переважний напрямок повітря на рік східний та південно-східний. Середня річна швидкість вітру 4,2 м/сек. Середньорічна кількість опадів 536 мм, з них на холодний термін (ХІ-ІІІ) приходиться – 181 мм; на теплий період (ІV-Х) приходиться 355 мм. Найбільша висота снігового покрову – 25 см. Мінімальна глибина промерзання ґрунту – 105 см.

В геоструктурному відношенні територія впливу детального плану розташована у привісевої частині Дніпровсько – Донецької западини на її західному крилі.

У геологічній будові території приймають участь крейдові третинні та четвертинні відкладення.

Крейдові відкладення представлені потужною товщею крейдо-мергельних порід нижньої та верхньої крейди, які залягають на глибині більш ніж 200 – 250 м.

Третинні відкладення – мають загальну товщину близько 200 м та представлені піщано-глинистими відкладеннями бучайсько-каненського, київського, харківського та полтавського ярусів.

Четвертинні відкладення - виражені лісовою серією порід, потужністю 10-15м.

Ґрунти різноманітні. Переважають потужні українські чорноземи і сірі опідзолені лесові ґрунти. Чорноземи, що утворилися на лісах різного механічного складу, варіюються від піщаних і крупнопилеватих легких суглинків до важкосуглинистих і навіть глинистих.

1.2. Містобудівні умови

На території детального плану планується реконструкція нежитлової будівлі в будівлю торгівельного призначення та будівництво магазину.

Згідно довідки Валківської міської ради № 02-18/598 від 24.06.2019 р, навколо території для розміщення проектованих споруд, а також на поряд розташованиій території,  не має підприємств, які б були джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Згідно листа № 02-38/1709 від 20.05.2019 р. Харківської Обласної Державної Адміністрації Управління Культури і Туризму на території детального плану розташовані 2 пам`ятки історії. Пам’ятки археології та монументального мистецтва відсутні.

Згідно листа № 01-011/1237-2/1252 від 03.06.2019 р. Харківської Обласної Державної Адміністрації Департамент Містобудування та Архітектури на території детального плану пам`ятки архітектури, містобудування, науки і техніки, садово-паркового мистецтва відсутні.

Основними містобудівними обмеженнями для даної ділянки є:

- червоні лінії вулиць та доріг;

- охоронні зони ЛЕП та ТП;

- нормативні відстані до фундаментів будівель та споруд від теплової мережі, газопроводу, водопроводу, комунальної каналізації, телефонної каналізації;

- нормативні відстані від громадських та житлових будинків.

2. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Територія детального плану за призначенням поділяється на наступні види:

- територія, на якій розташовані існуючі садибні будинки;

- територія, на якій розташовані громадські будинки загальноміського та районного значення;

- території земель сільськогосподарського використання;

- території об’єктів інженерного забезпечення;

- територія загального користування.

Характеристика існуючих видів забудови представлена в таблиці 1.

Таблиця 1

Вид забудови

Провулок соборний

Релегійна громада свято-преображіння Харківської єпархії УПЦ

Проспект Героїв Чорнобиля

РАЦС

Магазини

Площа Центральна

Валківська РДА

КЗ Валківський районний народний дім Іскра

Будинок торгівлі

Проспект Григорія Сковороди

ПАТ Укртелеком, пошта

Валківська РФ Харківського обласного центру зайнятості

Система озелення території представлена трав’янистою рослинністю, клумбами та насадженнями дерев.

В межах детального плану відсутні природноохоронні території.

Вулиця Перекіпська – житлова вулиця, має ширину проїзної частини 6,0 м (по одній смузі руху в обох напрямах).

Проспект Григорія Сковороди –має ширину проїзної частини 8-11 м (2-3 смуги руху).

Проспект Героїв Чорнобиля –, має ширину проїзної частини 11-15 м (3-4 смуги руху).

Провулок Соборний, має ширину проїзної частини 3,5-6 м (по одній смузі руху в обох напрямах).

Вулиці частково озеленені. Проїзні частини вулиць мають тверде асфальтобетонне покриття.

Згідно інформації ДП “Дороги Харківщини” в межах детального плану проходить ділянка обласної автомобільної дороги місцевого значення О-210612 Богодухів-Валки-Нова Водолага, яка співпадає з ділянкою проспекту Григорія Сковороди.

Згідно інформації Укравтодор проспект Героїв Чорнобиля суміщується з автомобільною дорогою загального користування державного значення II категорії М-03 Київ-Харків-Довжанський.

Розподіл території детального плану за функціональним призначенням наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

| п/п | Показники | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Територія в межах впливу детального плану | 11,82 | 100,0 |
| 2 | Громадська забудова | 0,95 | 8,04 |
| 3 | Територія багаторічних насаджень | 2,46 | 20,81 |
| 4 | Трав’яниста рослинність | 3,88 | 32,83 |
| 5 | Територія інженерної інфрструктури | 0,02 | 0,17 |
| 6 | Території доріг та проїздів | 1,74 | 14,72 |
| 7 | Територія пішохідної зони | 1,77 | 14,97 |
| 8 | Житлова забудова | 0,66 | 5,58 |
| 9 | Територія сільськогосподарського призначення | 0,34 | 2,88 |

На території детального плану планується розмістити магазин та реконструкція нежитлової будівлі в будівлю громадського призначення. Матеріалами детального плану не передбачено знос існуючих будинків та споруд.

Планувальні обмеження

В межах детального плану розташовані об’єкти, які мають санітарно-захисні або охоронні зони, які впливають на функціональне використання прилеглих до них територій.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування та забудова територій» та Постанови від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження правил охорони електричних мереж» встановлені такі планувальні обмеження:

- Охоронна зона ЛЕП 10 кВ по 10 м в обидві сторони від крайнього проводу, ширина коридору 20 м.

- Охоронна зона ЛЕП 0,4 кВ по 2 м в обидві сторони від крайнього проводу, ширина коридору 4 м.

- Мінімальні відстані від водопровідної мережі до фундаментів будинків і споруд по 5 м в обидві сторони, ширина коридору 10 м.

- Мінімальні відстані від газопроводу низького тиску до фундаментів будинків і споруд по 2 м в обидві сторони, ширина коридору 4 м.

- Мінімальні відстані від телефонної каналізації до фундаментів будинків і споруд по 0,60 м в обидві сторони, ширина коридору 1,20 м.

- Мінімальні відстані від відкритих автостоянок легкових автомобілів, гаражів прийняті з урахуванням числа машиномісць і становлять 10 м до житлових та громадських будинків при кількості автомобілів до 10 шт.

На території кварталу розташовані трансформаторні підстанції, охоронна зона яких становить 3 м.

- Червоні лінії забудови проходять вздовж вулиці Перекіпської, проспектів Григорія Сковороди та Героїв Чорнобиля, та провулку Соборний.

Межі червоних ліній по вул. Перекіпська становить 18 м, по проспекту Григорія Сковороди – 21-22,5 м, по проспекту Героїв Чорнобиля – 22 м, по провулку Соборний – 7,5-8,5м.

На території детального плану знаходиться базова станція стільникового зв’язку ЗАТ “Український мобільний зв’язок “ПрАТ “ВФ Україна”. Згідно висновку спеціаліста санітарно-епідеміологічної служби відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань і експлуатація можлива при здійсненні щорічно інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання.

Опис екологічного стану атмосферного повітря

Протягом останніх років перелік основних забруднюючих речовин, які викидаються у атмосферне повітря області залишається майже без змін. В викидах переважають діоксид сірки, діоксид азоту, пил та оксиди вуглецю. Так у 2013 р. їх сумарний обсяг складає 155,6 тис. т., що становить 74,0 % від загальної кількості викидів стаціонарними джерелами. Розглянемо окремо викиди названих речовин.

Діоксид сірки, або сірчистий газ, безбарвний газ з гострим запахом. Він виділяється під час згоряння палива з домішкою сірки (вугілля до 70 %, мазуту 15 %), виплавляння металів.

Забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки

У Валківському районі забруднення діоксидом сірки складає 20-175 кг/км2.

Діоксид азоту – це газ жовтого кольору, який утворюється разом з іншими оксидами азоту під час горіння при високій температурі, шляхом окислення частини азоту, що знаходиться в повітрі. Викидається в повітря переважно підприємствами, які виробляють азотну кислоту й нітрати, анілінові барвники, целулоїд, віскозний шовк, а також паливними агрегатами ТЕС, ТЕЦ та димовими трубами печей з приватного сектору, металургійними заводами, транспортом.

Забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту

В Харківській області за 2013 рік обсяг викидів діоксиду азоту склав  18,76 тис.т.

У Валківському районі  щільність викидів діоксиду азоту становить  менше 245-815 кг/м2.

Забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю

Оксид вуглецю безбарвний газ, що не має запаху. Утворюється, головним чином, в результаті неповного згоряння вуглецевих речовин, кам'яного вугілля, природного газу, деревини, нафтопродуктів та твердих відходів.

В Харківській області за 2013 рік обсяг викидів оксиду вуглецю склав 5,998 тис. т. Середня щільність викидів оксиду вуглецю в Харківській області становить 190,9 кг/км2 (рис. 4). У Валківському районі щільність викидів оксиду вуглецю знаходиться в межах від 260-460 кг/км2 до 100 кг/км2.

Аерозольне забруднення атмосфери – це тверді або рідкі частинки, що знаходяться в завислому стані в повітрі. Велика кількість пилових частинок штучного походження. Загалом, основними джерелами утворення пилу є ТЕС, які споживають вугілля високої зольності, збагачувальні фабрики, чорна та кольорова металургія, виробництво будівельних матеріалів, автотранспорт, місця складування побутових і виробничих відходів, які виділяють пил. Значний вплив на підвищене запилення повітря здійснює недостатній благоустрій території, якість доріг, мала кількість зелених насаджень, а також метеорологічні умови (швидкість вітру, кількість та інтенсивність опадів).

Забруднення атмосферного повітря пилом

В Харківській області за 2013 рік обсяг викидів пилу склав 51,59 тис. т. Най-більші викиди спостерігалися в Зміївському районі 44,408 тис. т. Незначні викиди зафіксовані в  Валківському районі  разом з м. Валки по 0,001 тис. т. Середня щільність викидів пилу в Харківській області становить 1642,0 кг/км2. У  Валківському районі щільність викидів  пилу становить 20-100 кг/км2.

Опис радіаційного стану

З часів катастрофи на Чорнобильській АЕС населення України приділяє особливу увагу питанням впливу радіації на здоров’я людини, в тому числі, і за рахунок дії іонізуючого випромінювання, спричиненого штучними та природними джерелами іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ).

Штучні ДІВ застосовуються у більшості галузей народного господарства, зокрема: в медицині – для діагностики та лікування онкологічних захворювань, сільському господарстві – для опромінення та дослідження зернових культур, у промисловості – для радіографічного та технологічного контролю (вимірювань ваги, кількості, щільності тощо), геофізичних досліджень свердловин, стерилізації продукції, наукових досліджень тощо.

На території Харківської області станом на 01.01.2017 знаходиться 405 підприємств, організацій та установ, які використовують ДІВ, в тому числі: в промисловості та науково-дослідних закладах – 110, лікувально-профілактичних установах – 295. Найбільш широке використання ДІВ в медичних закладах, які використовуються для променевої терапії та діагностики захворювань.

До радіаційно-небезпечних об’єктів Харківської області відносяться: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Державне спеціалізоване підприємство «Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат» (далі – ДСП «Харківський ДМСК»), Національний науковий центр «Інститут метрології», Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України», Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківський обласний клінічний онкологічний центр».

ДСП «Харківський ДМСК» постійно проводиться контроль за радіаційним станом на станції дезактивації та ПЗРВ у відповідності до вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. У 2016 році за даними радіаційного моніторингу на проммайданчику, у санітарно-захисній зоні, зоні спостереження ДСП «Харківський ДМСК» перевищень нормативних значень радіаційних параметрів не зафіксовано, радіаційна обстановка стабільна.

3. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК РЕКОНСТРУКЦІЇ. СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ

Територія детального плану є територією зі змішаним функціональним зонуванням.

В межах детального плану можно виділити:

- зона громадської забудови;

- зона житлової забудови – ділянки садибної забудови;

- зона інженерної інфраструктури;

- зона транспортної інфраструктури, яка представлена дорогами з твердим покриттям;

- зона земель сільськогосподарського призначення;

- зона зелених насаджень загального користування.

На території детального плану планується:

- розмістити магазин змішаної торгівлі. Будівля проектується одноповерховою, площа забудови складає 130 м2. Орієнтовна торгівельна площа буде складати 60-70 м2. Ступень вогнестійкості І або ІІ типу. Ділянка знаходиться вздовж проспекту Григорія Сковороди. Проектом передбачена автостоянка на 4 місця, одне для інвалідів, на відстані 10м від будівлі магазину.

- реконструкція нежитлової будівлі в будівлю торгівельного призначення площею забудови орієнтовно 2500 м2. На данний час будівля недобудована. Фундамент та перекриття залізобетонні, стіни цегляні. Проектом передбачена повна реконструкція будівлі, яка буде відповідати усім державним будівельним вимогам. Орієнтовна торгівельна площа буде складати 1000-1500 м2. Проектом передбачена автостоянка на 10 місць, одне для інвалідів, на відстані 10м від будівлі.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

До теперішнього часу в межах території детального плану розташовується житлова забудова, яка представляє розрізненні земельні ділянки садибної  забудови, громадська забудова, інженерна інфраструктура, транспортна інфраструктура, землі сільськогосподарського призначення  та землі загального користування.

Територія детального плану за категорією земель відноситься до таких видів:

- землі громадської забудови;

- землі сільськогосподарського призначення;

- землі житлової та громадської забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

- землі загального користування;

- землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Містобудівною документацією не передбачено зміни функціонального та цільового призначення розглянутої території.

5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ

Існуюче розміщення будівель, в межах розробки детального плану, залишається без змін.

Існуючі інженерні мережі змінюються. Повітряні лінії електромереж проектуються підземними. Система водопроводу проектується кільцевою мережою.

Проектом передбачається будівництво додаткових пожарних гідрантів на існуючій та проектній мережі водопровіду.

Планувальні рішення прийняті відповідно до діючих норм пожежної та екологічної безпеки.

Розміщення проектованих будівель і споруд виконано з урахуванням зручності експлуатації і дотриманням санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог.

6. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ.

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Містобудівні умови та обмеження (ПРОЕКТ)

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва

Реконструкція нежежитлової будівлі в будівлю торгового призначення та будівництво магазину

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Реконструкція, в центральній частині; нове, вздовж проспекта Григорія Сковороди

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. Валківська міська рада

(інформація про замовника)

3. Землі громадської забудови

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки

містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження (ПРОЕКТ):

1. _15 м.__________________________________________________________

(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. За завданням на проектування та діючих нормативних документів_______

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3.  Згідно п. 6.1.35 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»___

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. При визначенні відстаней між будівлями необхідно враховувати вимоги розрахунків інсоляції, освітленості та шумозахисту, а також протипожежні вимоги, згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, До червоних ліній – згідно з п. 6.1.33, таблиця 9.1 ДБН Б.2.2-12:2019. До майданчиків для сміттєзбірників – 20 м, згідно п. 4.10 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». До території пожежного депо - 15 м,  згідно з п. 15.1.4 ДБН Б.2.2-12:2019_____________________

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Відсутні_________________________________________________________

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Повітряні лінія електромереж 10 кВ – 10м; повітряні лінія електромереж       0,4 кВ – 2м; кабельні лінії електромереж – 1м; трансформаторна підстанція  - 3м. Охоронні зони інженерних комунікацій встановлюються згідно з ДБН Б.2.2-12:2019. Майданчикові інженерні мережі для забезпечення технологічного процесу та роботи об’єкту слід проектувати у відповідності до вимог чинного законодавства, нормативних актів тощо.__________________________________________________

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Території громадської забудови

Територія громадської забудови в межах детального плану призначена для розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових, торгівельних установ, закладів обслуговування та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури.

Переважні види використання:

- адміністративні споруди, офіси, організації управління;

- магазини; заклади культурно-видовищні та дозвіллєві

# Супутні види використання:

  - споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

  - малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;

  - об’єкти та споруди інженерних мереж (тепломережі, водопостачання, каналізації, газопостачання, електромережі), що обслуговують дану та прилеглі зони;

  - об’єкти пожежної охорони (пожежні гідранти, резервуари, протипожежні водойми);

  - громадські вбиральні;

  - стаціонарні малі архітектурні форми.

Використання території даної зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019.

Території садибної житлової забудови

Зона садибної житлової забудови призначається для розташування одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

Переважні види використання:

  - окремі житлові будинки садибного типу;

  - одноквартирні житлові будинки до 4 поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками.

# Супутні види використання:

  - гаражі, вбудовані в житлові будинки;

  - окремо  розміщені  гаражі  або  відкриті  автостоянки  (в  межах  присадибних ділянок без порушення принципів добросусідства);

  - сади, городи;

  - споруди для утримання худоби;

  - бані, сауни за умов каналізування стоків;

  - теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів;

  - місця для випасу худоби;

  - об’єкти пожежної охорони (пожежні гідранти, резервуари, протипожежні водойми);	Використання території даної зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019.

Зони транспортної інфраструктури

Зона транспортної інфраструктури відноситься до території вулиць, майданів (в межах червоних ліній), доріг.

Переважні види використання:

- території вулиць, майданів (в межах червоних ліній);

- зупинки громадського транспорту з кіосками продажу проїзних квитків;

- наземні пішохідні переходи.

Супутні види використання:

- інформаційна реклама;

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;

- велосипедні доріжки;

- тротуари;

- зелені насадження спеціального призначення;

- інженерне устаткування та устрої, що забезпечують безпеку руху (турнікети, освітлення, світлофори, дорожні знаки, розмітка проїзної частини, транспортні перетини в одному рівні;

- відкриті майданчики для тимчасового зберігання транспортних засобів, за умови розміщення поза проїжджій частини дороги;

- об’єкти пожежної охорони (пожежні гідранти, резервуари, протипожежні водойми).

- відкриті майданчики для тимчасового зберігання транспортних засобів, але не більше 10 автомашин, за умови розміщення поза проїжджої частини дороги.;

Використання території даної зони, розміщення підприємств і установ здійснюєтьсявідповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019.

Територія інженерної інфраструктури

Дана територія  призначена для розміщення головних об'єктів електромережі; об'єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, зливової каналізації.

# Переважні види використання:

- трансформаторні підстанції;

- інженерні мережі;

- коридори мереж;

- очисні споруди;

- водозабірні споруди;

- ГРС, ГРП, ГЕС;

- котельні;

- інші споруди інженерної інфраструктури.

# Супутні види використання:

- об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих споруд;

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони;

- зелені насадження спеціального призначення.

- технологічні проїзди;

- об’єкти пожежної охорони (пожежні гідранти, резервуари, протипожежні водойми).

- автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування об’єктів зони

Використання  території даної зони,  розміщення  підприємств  і  установ  здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019.

7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

Основними принципами планувально-просторової організації даної території є:

- розміщення вищезазначених об’єктів з урахуванням містобудівної ситуації, що склалася на суміжних територіях;

- максимально зручне розташування об’єктів;

- створення оптимальної схеми дорожньо-транспортного руху;

- створення оптимальних мікрокліматичних і санітарно - гігієнічних умов;

- максимальне збереження природного ландшафту.

Детальним планом території передбачається збереження існуючих зелених насаджень.

За результатами інженерно-будівельної оцінки територія сприятлива для забудови, придатна для зведення будівель і споруд.

Повинна бути забезпечена нормативна тривалість інсоляції. Враховуючи рельєф, розміщення та розміри земельних ділянок, а також відсутність поряд розташованої багатоповерхової забудови існує можливість дотримання нормативної тривалості інсоляції.

8. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ

В межах детального плану розташовано 5 садибних будинків.  Житлові будинки забезпечені об'єктами соціальної інфраструктури, які розташовані на прилеглих територіях і знаходяться в радіусі пішохідної досяжності.

Обсяги житлового будівництва

Об’єми житлового будівництва визначалися виходячи із перспективної чисельності населення, ємності існуючого житлового фонду та наявних територіальних ресурсів міста.

На території детального розташовані 5 житлові будинки загальною площею 428 кв.м., середній розмір квартири – 85,6 кв.м., кількість проживаючих – 11 чоловік. Проектування нового житлового будівництва не передбачено.

Знесення житлового фонду на перспективу не намічено.

9. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Об'єкти соціальної інфраструктури, які розташовані у населеному пункті знаходяться в радіусі пішохідної досяжності.

Існуючі підприємства обслуговування, які розташовані в межах впливу детального плану представлені в таблиці 4.

Таблиця 4

| № п/п | Найменування |
| --- | --- |
| 1 | ПАТ Укртелеком, пошта |
| 2 | Валківська РФ Харківського обласного центру зайнятості |
| 3 | Валківська РДА |
| 4 | КЗ Валківський народний дім Іскра |
| 5 | Релегійна громада свято-преображіння Харківської єпархії УПЦ |
| 6 | РАЦС |
| 7 | Автовокзал |
| 8 | Готель |
| 10 | Магазини |
| 11 | Кафе |
| 12 | Банк |
| 13 | Будинок торгівлі |

10. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ, ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК

Основним елементом планувальної структури детального плану є проїзні частини вулиць, які згідно з ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги» та ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» становлять собою некотигоровані дороги і мають тверде покриття.

Рух автотранспорту по вулицях – двосторонній. Рух автотранспорту по провулку Соборному – односторонній. Через проїзну частину слід передбачати пішохідні переходи в одному рівні. Вздовж вулиць проектом передбачені тротуари, які мають асфальтобетонне (бетонне) або плиткове покриття.

На території детального плану відсутні зупинки громадського транспорту, вони знаходяться в сусідньому кварталі. В радіусі пішохідної досяжності, яка становить 500 м (ДБН Б.2.2-12:2019).

Під'їзд до прибудинкових територій та ділянок громадських будівель організований по односмуговим проїздам.

На території детального плану потрібно забезпечити безпечний рух пішоходів та автомобілів – розташувати всі необхідні дорожні знаки, влаштувати пішохідні переходи тощо. Перехрестя проспектів Григорія Сковороди та Героїв Чорнобиля необхідно зробити регульованим.

Заходи з урахування потреб маломобільних груп населення при організації руху транспорту і пішоходів

Базовим нормативним документом, що регламентує забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури, є ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд». Згідно з даним документом, при проектуванні та реконструкції слід передбачати для інвалідів і громадян інших мало мобільних груп населення (далі - МГН) умови життєдіяльності, однакові з іншими категоріями населення.

Повинні бути передбачені умови безперешкодного та зручного пересування МГН по території, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон з урахуванням вимог діючого законодавства. Система засобів орієнтації для людей з вадами зору й інформаційної підтримки повинна бути забезпечена на всіх шляхах руху, доступних для МГН на весь час експлуатації.

Транспортні проїзди на ділянці та пішохідні дороги на шляху до об'єктів, які відвідують інваліди, допускається об'єднувати у разі дотримання містобудівних вимог до параметрів шляхів руху.

Ширина шляху руху на ділянці при зустрічному русі інвалідів на кріслах-колясках повинна бути не менше 1,8 м, при односмуговому русі не менше 0,85м-1,0м. з урахуванням габаритних розмірів крісел-колясок відповідно до чинних нормативних документів.

Поздовжній ухил шляху руху, по якому можливий проїзд інвалідів на кріслах-колясках, не повинен перевищувати 5%. При влаштуванні з'їздів із тротуару біля закладу та у звужених місцях допускається збільшувати поздовжній ухил до 10% протягом не більше 10 м.

Поперечний ухил шляху руху слід приймати в межах 1-2%.

Висоту бордюрів по краях пішохідних шляхів на ділянці рекомендується приймати не більше 0,05 м.

Висота бортового каменю у місцях перетину тротуарів із проїзною частиною, а також перепад висот бордюрів, бортових каменів уздовж експлуатованих газонів і озеленених майданчиків, що прилягають до шляхів пішохідного руху, не повинні перевищувати 0,04 м.

Тактильні засоби, що виконують попереджувальну функцію на покритті пішохідних шляхів на ділянці, слід розміщувати не менше ніж за 0,8 м до об'єкта інформації, початку небезпечної ділянки, зміни напрямку руху, входу тощо.

Для покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів не допускається застосування насипних або великоструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню МГН на кріслах-колясках або з милицями. Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - не більше 0,015 м.

На шляхах руху МГН не допускається застосовувати непрозорі хвіртки на навісних завісах двосторонньої дії, хвіртки з обертовими полотнинами, а також турнікети завширшки менше ніж 0,85 м.

Для відкритих сходів на перепадах рельєфу рекомендується приймати ширину проступків не менше 0,4 м, висоту підйомів сходинок - не більше 0,12 м. Усі сходинки у зовнішніх сходах у межах одного маршу повинні бути однаковими за формою у плані, за розмірами ширини проступку та висоти підйому сходинок. Поперечний ухил зовнішніх сходинок повинен бути в межах 1-2%. Сходи повинні дублюватися пандусами, а за необхідності - іншими засобами підйому та відповідати вимогам діючого законодавства.

Вхід на територію або ділянку слід обладнувати доступними для інвалідів елементами інформації про об'єкт.

Майданчики для зупинки спеціалізованих засобів громадського транспорту, що перевозить лише інвалідів, слід передбачати на відстані не далі 100 м від входів до громадських будинків, доступних для МГН.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд

Згідно з топогеодезичної зйомки на території детального плану проходять існуючі інженерні мережі.

Вимоги до водопостачання та каналізації.

По території детального плану проходять мережі водопроводу. Проектом передбачається розширення водопровідної мережі, організація протипожежного кільцевого водопроводу від існуючої протипожежної мережі.

Водопостачання та каналізація проектованих будівель повинні бути виконані у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»; ДБН В 2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», ДНАОП 0.03-3.01-71; ДБН В.2.5-64-2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво».

Подача води передбачається з центрального міського водопроводу з підключенням до проектованих споживачів. Зовнішній протипожежний водопровід рекомендується об`єднувати з питним водопроводом. Тушіння пожежі передбачається через гідранти, які встановлюються на мережі господарсько-питного водопроводу.

Відведення побутових стічних вод передбачається у міську каналізаційну мережу.

Місця підключення та заходи, які пов’язані з підключенням до мереж визначається на наступних стадіях проектування згідно з технічних умов відповідних служб.

Газопостачання.

По території проектування проходить газ низького тиску. Розширення газової мережі не передбачене. Місця підключення та заходи, які пов’язані з підключенням до газових мереж визначаються на наступних стадіях проектування згідно з технічних умов відповідних служб.

Електропостачання.

Електропостачання існуючої забудови здійснюється від ЛЕП 10 кВ-0,4 кВ через трансформаторну підстанцію, яка має охоронну зону 3 м згідно з ДБН Б.2.2-12:2019.

Місця підключення та заходи, які пов’язані з підключенням до електромереж, заміною ліній електропередач, визначаються на наступних стадіях проектування згідно з технічних умов відповідних служб.

Теплопостачання.

Теплопостачання існуючої забудови здійснюється від індивідуальних котелень. Заходи, які пов’язані обранням типу опалення та підключенням до мереж теплопостачання визначається на наступних стадіях проектування згідно з технічних умов відповідних служб.

Зв’язок.

Мережі зв’язку на території детального плану відсутні.

Місця підключення та заходи, які пов’язані з підключенням до мереж зв’язку поектованих споруд визначаються на наступних стадіях проектування згідно з технічних умов відповідних служб.

Санітарна очистка території

Існуюча схема санітарної очистки території детального плану включає збір та вивезення твердих побутових відходів на існуючий зовнішній регіональний полігон.

Вивезення твердих побутових відходів здійснюється спецавтотранспортом комунального підприємства Валківського району та м. Валки на Валківський міський полігон відходів.

Державними будівельними нормами встановлено ряд вимог відносно місць розташування майданчиків для сміттєзбірників, а саме:

- мінімальне віддалення від вікон і дверей житлових будинків і громадських будівель повинно бути не менше 20м;

- величина радіуса обслуговування -  не більше 100м;

- можливість проїзду транспорту для вивозу сміття у будь-яку пору року;

- розміри майданчиків для сміттєзбірників залежать від кількості контейнерів, що на них встановлюються, і приймаються площею від 9 до 45м2;

- періодичність вивозу твердих побутових відходів залежить від сезону, кліматичної зони і екологічних умов місцевості і узгоджується з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби.

Для збирання і тимчасового зберігання відходів, сміття на проектованих об’єктах  повинні бути встановлені водонепроникні контейнери з кришками, які щільно закриваються, на відстані 20 м від вікон житлових та громадських будинків, на асфальтових або бетонних майданчиках, що перевищують площу дна смітника на 1 м у різні боки. Господарський майданчик необхідно з трьох боків огородити бетонною або цегляною стіною заввишки 1,5 метрів.

Вивіз відходів та сміття з контейнерів проводиться спеціальним транспортом, використовувати який для перевезення сировини і готової продукції забороняється.

Чищення смітників повинно проводити по мірі їх заповнення, але не рідше одного разу на день, з наступною дезінфекцією у літній час 20% розчином свіжогашеного вапна  або 10% розчином хлорного вапна (на відро води 1 кг хлорного вапна). Майданчики для смітників повинні щоденно прибиратись і в разі необхідності дезінфікуватися.

Під час зберігання  побутових  відходів  у  контейнерах повинна  бути  виключена  можливість  їх загнивання,  розкладання, розвіювання та розпилювання.

Термін зберігання в холодний період року  (при  середньодобовій температурі -5 град. С  і  нижче)  повинен бути не  більше ніж  три  доби,  а  в  теплий період  року  (при середньодобовій температурі більше ніж +5 град. С) - не більше ніж одна доба (щоденне перевезення)

Таким чином проектними рішеннями пропонується виконати та удосконалити наступні заходи по санітарній очистці території детального плану:

- розробити спеціалізовану схему санітарного очищення з уточненням заходів, спрямованих на поліпшення його екологічного і санітарного стану;

- організувати централізованої планово-регулярної системи (за графіком) санітарного очищення населеного пункту;

- організувати для існуючої садибної забудови планово - поквартирну систему збирання побутових відходів;

- облаштувати спеціально обладнані майданчики для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТВП, в достатній кількості. Місця розташування контейнерних майданчиків з твердим покриттям, на об'єктах благоустрою населених пунктів визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд;

- впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття;

- організувати своєчасний збір і вивезення ТПВ сміттєвозами, які повинні бути оснащені відповідним спецобладнанням та бути герметичними, до місць їх утилізації.

12. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Схема вертикального планування розроблена відповідно до планувального рішення на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-14:2012.

При розробці схеми вертикального планування були вирішені питання раціональної організації рельєфу, надання нормативного поздовжнього профілю вулиць, який становить 5-80 ‰.

Висотне рішення території представлено відмітками і ухилами по вісям вулиць. Проектні позначки відносяться до верху покриття.

При проектуванні нових проїздів передбачено влаштування асфальтобетонного покриття. На пішохідних доріжках передбачається асфальтобетонне або плиткове покриття.

Розробка конкретних заходів щодо організації рельєфу ділянок проектування, будівництва водовідвідних лотків і мережі дощової каналізації виконується на наступній стадії проектування (П, Р).

Система зливної каналізації є обов’язковим елементом інженерного забезпечення. Відведення поверхневих вод слід здійснювати з усього басейну стоку, передбачаючи зливну каналізацію відкритого типу з попереднім очищенням стоку. Поверхневі води з існуючих та проектих відкритих гостьових стоянок для легкових автомобілів відводяться до бензомаслоуловлювачів, які встановлюються у понижених ділянках стоянок, після чого очищені поверхові води відводяться до зливної каналізації з подальшим знешкодженням в очисних спорудах.

13. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 нормативне значення площі озеленених територій для м. Валки Харківської області (зона Лісостеп) становить 6 м2/чол.

Планувальна композиція території детального плану підпорядкована створенню комфортних умов для населення.

В межах детального плану передбачається:

- озеленення території зелених насаджень загального користування, яка розташована вздовж вулиць з урахуванням максимального збереження існуючих зелених насаджень;

- благоустрій території зелених насаджень загального користування за рахунок створення місць відпочинку (доріжки, майданчики для відпочинку населення);

Під'їзди до території детального плану передбачити з улаштування твердого покриття.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища

Після ретельного аналізу території проектування, для поліпшення використання розглянутої території пропонується виконати такі містобудівні заходи:

- вертикальне планування території, яке повинно забезпечувати поверховий стік дощових та талих вод;

- забезпечення території детального плану центральною системою водопостачання та водовідведення;

- благоустрій та озеленення території детального плану;

- забезпечення нормативними рівнями впливу на навколишне середовище базовою станцією стільникового зв’язку, або її демонтаж.

Заходи, які попереджують забруднення грунту:

- збереження грунтово-рослинного покрову;

- впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів та їх своєчасне видалення з території.

Основним джерелом шуму в зоні впливу детального плану території є:

- легковий і громадський автотранспорт;

- трансформаторні підстанції.

Шумозахист зводиться до наступних заходів:

- використання найбільш сучасних конструкцій дорожнього одягу;

- активне використання вертикального озеленення.

Заходи щодо реалізації та дотримання нормативних обмежень детального плану

У межах реалізації детального плану в місті Валки Харківської області (розрахунковий термін складає 3-7 років) необхідно вжити заходи для відповідності сучасному законодавству, а також для поліпшення стану навколишнього середовища, а саме:

- забезпечити усіма нормативними розривами інженерні мережі, згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування та забудова територій»

- забезпечити нормативними розривами до житлової та громадської забудови пожежне депо, згідно вимог п.15.1.4 ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування та забудова територій»

- забезпечити заміну повітряної лінії електропередач 10 кВ на кабельну лінію.

Режими використання об’єктів нерухомості в межах зон дії планувальних обмежень

• На територіях, що знаходяться в санітарно-захисних зонах режим використання об'єктів нерухомості та межі поширення зони визначаються органами санітарно-епідеміологічного та екологічного нагляду на основі санітарних, екологічних та державних будівельних норм, містобудівної документації.

• На територіях, де поширені несприятливі інженерно-геологічні умови, режим використання визначають підприємства та організації, в компетенцію яких входять питання з інженерного захисту території на основі діючих нормативних документів.

• На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання визначають інженерно-комунальні служби на основі діючих нормативних документів.

• На територіях, де згідно з містобудівною документацією об’єкти змінюють свою функцію і знаходяться в зоні реконструкції чи нового будівництва, режим використання та забудови, основні параметри забудови визнається органами архітектури і містобудування на основі чинних законодавчих і нормативних актів, будівельних норм, містобудівної документації.

Обмеження використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва на території санітарних, захисних та санітарно-захисних зон встановлюється в цілях забезпечення необхідних гігієнічних норм вмісту забруднюючих речовин у атмосферу, зменшення негативного впливу підприємств, транспортних комунікацій, ліній електропередач на оточуюче населення, факторів фізичного впливу шуму,електромагнітних хвиль.

15. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Згідно листа 02-38/1706 від 20.05.2019 Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на територі детального плану розташовані 2 пам’ятки історії – пам’ятний знак воїнам-землякам, загиблим на фронтах Великої Вітчизняної війни (охоронний номер 1906) та Братьська могила (охоронний номер 529).

На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти (ст. 29 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечити збереженість пам’яток на землях, якими вони користуються, та укладати з органами охорони культурної спадщини охоронні договори (ст. 25 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний  орган  охорони  культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

У межах території пам’ятки  встановлюється єдиний режим використання, що відповідає наступним вимогам:

заборонено змінювати призначення пам’ятки, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території без дозволу органу охорони культурної спадщини;

дозволяється здійснювати наукові археологічні дослідження;

дозволяється збереження недоторканих (резервних) ділянок культурного шару для їх дослідження у майбутньому;

дозволяється здійснювати роботи із благоустрою території без проведення земляних робіт;

дозволяється виконання протизсувних заходів за умови обов’язкового проведення перед зазначеними роботами наукового археологічного дослідження;

дозволяється прокладання та обслуговування інженерних мереж за умови дотримання трас уже існуючих комунікацій, а також глибини їх залягання;

дозволяється ремонт та обслуговування існуючих автомобільних шляхів, тротуарів та алей за умови збереження глибини їх залягання;

дозволяється проведення будівельних робіт без порушення ґрунтового покриву, або у межах існуючих фундаментів за умови збереження глибини їх залягання;

у виняткових випадках, за відповідними проектами, погодженими з органом охорони культурної спадщини, допускається нове будівництво на незабудованих територіях за умови відсутності на цих ділянках об’єктів, що потребують консервації та музеєфікації in situ;

у виняткових випадках дозволяється виконувати термінові аварійні роботи на інженерних комунікаціях, які зачіпають ділянки недослідженого або незабудованого культурного шару об’єкта археології, без дозволу органу охорони культурної спадщини, однак з подальшим повідомленням останнього;

будівельні, меліоративні, шляхові, земляні та інші роботи (окрім означених вище), що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єкта культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цього об'єкта за рахунок коштів замовників зазначених робіт та за дозволом органу охорони культурної спадщини;

юридичні та фізичні особи, у користуванні яких перебуває об’єкт археології, зобов’язані сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних об’єктів або предметів;

допускається проведення туристичних екскурсій;

забезпечення вільного доступу на територію пам’ятки археології для органу охорони культурної спадщини та його представників;

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються відповідним органом охорони культурної спадщини;

науково-проектна документація на будівництво, реконструкцію будівель і споруд погоджується відповідним органом охорони культурної спадщини.

16. Заходи з цивільної оборони та протипожежні заходи

При розробці детального плану були враховані вимоги згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожарной безопасности Украины».

Противопожежні заходи передбачені згідно з ДБН В. 1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки і споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Будівлі та споруди. Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та іншими діючими будівельними нормами та правилами, які забезпечують безпечну експлуатацію будівель та споруд, які розташовані на території детального плану.

Територія детального плану обслуговується силами ДПРЧ-59 Валківського РВГУ ДСНС України у Харківській області.

Відстань між будинками та спорудами відповідає противопожежним нормам та забезпечує можливість під'їзду пожежних машин. Ширина основних (двосмугових) проїздів складає 3,5-7 м. Ширина пожежних проїздів становить 3,5-7 м, по них організований проїзд пожежених машин до житлових та громадських будинків.

У випадках порушень протипожежних розривів між існуючими будівлями та спорудами рекомендується виконати заходи, що регламентує табл. 15.2, примітка 6. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» - «Відстані між будинками I і ІІ ступенів вогнестійкості допускається передбачити менше 6 м за умови, якщо стіна вищого будинку, розміщеного навпроти іншого будинку, є протипожежною» або інші заходи, для усунення невідповідності пожежних розривів, згідно чинного законодавства.

Зовнішнє пожежегасіння передбачається від існуючих і проектних пожежних гідрантів.

Всі пожгідранти розташовані на кільцевих водопровідних мережах, за умови обслуговування ними будівель, які знаходятся в радіусі 200 м при прокладці рукавних ліній по  дорогам з твердим покриттям у віповідності до вимог п. 6.2.1 табл.3, п. 12.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

Діаметр трубопроводів протипожежного водопостачання передбачити діаметром не менше за 100 мм., згідно вимог п. 12.44 ДБНВ.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

Водопровідна мережа, на якій застосовується пожежне обладнання, повинна забезпечувати необхідний напір і пропускати розрахункову кількість води для цілей пожежогасіння. Остаточне проектне рішення прийняти на наступних стадіях проектування при розробці проектної документації на будівництво.

Загальна кількість людей, які проживають в межах впливу детального плану не перевищує 1000 чоловік. Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 3 для території, на якій проживає до 1 тис. чоловік, включно кількість одночасних пожеж становить – 1, витрати води на зовнішнє пожежегасіння – 10 л/с на 1 пожежу. Витрати води на зовнішнє пожежегасіння житлових та громадських будинків, які розташовані на територіх кварталу (поверховість – 1-2 поверхів, будівельний обсяг однієї секції до 5 тис. м3) – 10 л/с на пожежу. Приведені цифри не є кінцевими і потребують уточнення при подальшому проектуванні.

Віддаленість  від об’ектів проектування до пождепо на данний час складає 1,8-2,5 км. Згідно наданої інформації ( лист 010-2646/153 від 05.06.19 р.) до місця події виїзжає відділення на пожежно-рятувальному автомобілі 59-ДПРЧ.

Ступінь вогнестійкості житлових та громадських будинків по номеру эксплікації:

1. ПАТ Укртелеком, пошта  - III ступінь вогнестійкості.

2. Валківська РФ Харківського обласного центру зайнятості   - III ступінь вогнестійкості.

3. Валківська РДА – III ступінь вогнестійкості.

4. КЗ Валківський районний народний дім Іскра -  III ступінь вогнестійкості.

5. Релегійна громада свято-преображіння Харківської єпархії УПЦ - III ступінь вогнестійкості.

6. РАЦС – III ступінь вогнестійкості.

7. Автовокзал – III ступінь вогнестійкості.

8. Готель – III ступінь вогнестійкості.

9. Магазин– III ступінь вогнестійкості.

10. Кафе– III ступінь вогнестійкості.

11. Банк– III ступінь вогнестійкості.

12. Будинок торгівлі– III ступінь вогнестійкості.

13.Вишка стильнікового зв’язку– III ступінь вогнестійкості.

14. Дитячий майданчик– не нормується.

15. Громадська будівля– II ступінь вогнестійкості.

16. Магазин– II ступінь вогнестійкості.

При розгляді території в межах детального плану були передбачені наступні противопожежні заходи:

- прийняти протипожежні відстані між будівлями, спорудами та зовнішніми установками, які забезпечують пожежну безпеку об`єктів капітального будівництва;

- виключити розташування будівель та споруд різного призначення з охоронної зони повітряної лінії електропередач у відповідності до вимог розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування та забудова територій». Виконати заходи по перенесенню повітряних ліній електропередач та\або замінити на кабельні мережі. Рішення по перенесенню або заміні повітряних ліній повітряних ліній електропередач приймаються на наступних стадіях проектування, та повинні погоджуватись з відповідними службами згідно чинного законодавства;

- прийняти проектне рішення по зовнішньому протипожежному водопостачанню проїздів та під`їздів для пожежної техніки;

- конструкція дорожнього одягу доріжок та проїздів, які використовуються для руху автодрабин або автопід'ємників, розрахована на навантаження 53 т загальної маси;

- прийняти конструктивні та об`ємно-планувальні рішення (ступені вогнестійкості проектованих будівель) з дотриманням чинних протипожежних нормативів згідно з вимогами ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;

- урахувати ступень вогнестійкості проектованих будівель, які будуть прийняті на наступних проектних стадіях при розробці проектів будівництва об`єктів;

- організувати єдину систему зелених насаджень, які в разі пожежної небезпеки повині бути використані для концентрації населення до евакуації.

Планувальна структира вулично-дорожної мережи забезпечує зручні та ефективні просторові взаємозв’язки  між теріторіальними компонентами населеного пункту в цілому та районами розповсюдження.

Існуюча система озеленення та благоустрою забезпечує можливість укриття населення у зелених насадженнях та складках місцевості, а також зменьшує негативний вплив (глибину) від прогнозованої аварії на лінійному або точковому хімічно-небезпечному об’єкті (залізниця).

Валки не є категорованим містом за цивільною обороною, тому жовті лінії в ньому відсутні.

Територія детального плану, відповідно до зонування (за вимогами цивільного захисту), відноситься до частини території, що опинилась поза зоною впливу від категорійних міст і об’єктів відповідних груп з цивільного захисту і відноситься до умовно безпечного району (тип 2) потенційного розміщення евакуйованих. Містобудівний аналіз включає побудову найбільш небезпечної зони  розповсюдження хімічного забруднення від можливої аварії із 60-ти тонною цистерною з хлором на магістралі залізниці. Оскільки повна глибина зони розповсюдження небезпечної хімічної речовини від зазначеної можливої надзвичайної ситуації може складати до 20 км, то для диференційщваного аналізу зона найбільшого небезпечного хімічного забруднення розподіляється на такі складові (зони впливу):

- перша зона впливу можливого хімічного забрудненння від точкових та лінійних хімічно-небезпечних об’єктів (розмір від 0 км до 2,5 км);

- друга зона впливу можливого хімічного забрудненння від точкових та лінійних хімічно-небезпечних об’єктів (розмір від 2,5 км до 5 км);

- третя зона впливу хімічного забрудненння від точкових та лінійних хімічно-небезпечних об’єктів (розмір від 5 км і більше).

Залізничні колії Регіональної філії АТ «Укрзалізниця» знаходяться на відстані 10 км до меж забудови.

Відповідно до ДСТУ-Н Б 5.1.1-19:2013 п. 8.6.2 у разі виникненя в мирний час можливої аварії 60-ти тонної цистерни з хлором на магістралі залізниці, ділянка детального плану опиняється у зоні можливого хімічного забруднення. У зв’язку з цим передбачаеться швидка евакуація населення у напрямку, перпендикулярному напрямку поширення хмари з небезпечними для людини речовинами. Максимальний час на ухвалення рішення разом з проведенням евакуації складає 20-25 хвилин.

Проектними рішеннями інженерно-технічних заходів цивільного захисту запропоновано розташування збірного евакуаційного пункту у центральній частині м. Валки (біля РДА – за визначенням голови комісії з питань евакуації).

Необхідність розміщення сховищ з протихімічним захистом на території детального планування з метою використання їх у мирний час-відсутне.

Таким чином, територія в межах детального планування, знаходиться поза межами 100 кілометрової зони впливу можливого сильного радіоактивного забруднення, в першій зоні впливу можливого хімічного забруднення від хімічно-небезпечних об’єктів у вигляді точкових та лінійних хімічно-небезпечних об’єктів, яка визначаеться в межах від 0 км до 2,5 км від джерела хімічного забруднення, а також поза межами впливу можливого катастрофічного забруднення.

Зовнішнє протипожежне водопостачання

Проектними рішеннями забеспечена кільцева система зовнішнього протипожежного водопостачання за рахунок об'єднання протипожежного і господарсько-питного водопроводу. Діаметр труб водопроводу приймається на наступних стадіях проектування, але не менше 100мм. На проектовані мережі водопроводу в оглядових колодязях передбачається встановлення пожежних гідрантів з радіусом обслуговування не більше ніж 150м.

Пожежні гідранти слід передбачити уздовж вулиць та автомобільних доріг на відстані не більше 2.5м від краю проїзної частини, але не ближче ніж 5м від стін будівель.

Більш детально пожежний водопровід, місця розташування пожежних гідрантів повинні розроблятися на наступних стадіях проектування (проект, робоча документація).

Тупикові проїзди повинні закінчуватися майданчиками для розвороту пожежної техніки, розміром не меньше ніж 12х12 метрів.

Пожежогасіння житлових і громадських будинків передбачається згідно ДБН В.2.5-64:2012 табл.3, табл.4 .

Приймаємо тривалість пожежі – 3 години.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння при кількості одночасних пожеж (1 пожежа) -10 л/с при забудові будівлями до 2-х поверхів включно, згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.3.

Всі проектні та існуючі будинки повинні відповідати нормам пожежної безпеки – повинні бути забезпечені безперешкодним проїздом пожежної техніки до місць пожежі, та забезпечені нормативними під'їзди для пожежних машин до житлових, громадських та виробничих будівель і пожежних резервуарів згідно норм пожежної безпеки (під’їзд пожежної техніки з двох сторін до будинків та споруд, тощо).

Повинні бути витримані всі протипожежні відстані між будівлями та спорудами різного призначення у відповідності до вимог розділу 15 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

При новому будівництві необхідно додержуватись протипожежних відстаней між будівлями і спорудами в залежності від ступеня вогнестійкості та інших вимог.

До будівель і споруд по всій їх довжині повинен бути забезпечений під'їзд пожежних автомобілів: з одного боку - при ширині будівлі або споруди до 18 м, і з двох сторін - при ширині більше 18 м.

Виключити розташування будівель та споруд різного призначення з охоронної зони повітряної лінії електропередач у відповідності до вимог розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Виконати заходи по перенесенню повітряних ліній електропередач та\або змінити на кабельні мережі. Рішення по перенесенню або заміні повітряних ліній електропередач приймаються на наступних стадіях проектування, та повинні погоджуватись з відповідними службами згідно чинного законодавства.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту для ДПТ

Загальні положення

Схему інженерно-технічних заходів цивільного захисту (далі – ІТЗ ЦЗ) у складі детального плану території розроблено з урахуванням розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі генерального плану м. Валки та відповідно до п. 5.1.11 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Головне завдання розділу ІТЗ ЦЗ у складі детального полягає у раціональному використанні планувальної та просторової організації території міста Валки щодо реалізації захисту його населення та суб’єктів господарювання.

Проектним планом передбачено виділення ділянки для будівництва наступних об’єктів:

- Громадська будівля – 1од.

- Магазин – 1 од.

Укриття населення у захисних спорудах

Укриття в захисних спорудах являє собою основний і найбільш надійний спосіб захисту від усіх вражаючих факторів. Цей спосіб передбачає застосування системи захисних споруд, які відповідають можливому характеру обставин і вимогам захисту різних категорій населення.

Захисні споруди слід розташовувати в місцях найбільшого скупчення людей, які потребують укриття. Збір населення, що підлягає захисту, відбувається з території у радіусі 500 м згідно ДБН В 2.2-5 -97  «Захисні споруди цивільної оборони». Захисні споруди розгортаються для прийому населення за 12 годин. В мирний час вони використовуються для обслуговування населення і потреб господарства.

Розрахунок ємності та типу захисних споруд ЦЗ базується на забезпеченні ними населення у відповідальності до зонування території міста Валки. Для захисту населення міста Валки в мирний час від можливих деяких факторів небезпеки, що виникають унаслідок надзвичайних ситуацій використовується існуючий і проектний фонд захисних споруд цивільного захисту.

Враховуючи те, що відстань від м. Валки до м. Харків складає біля 55 кілометрів то територія детального плау, знаходиться в зоні можливого сильного радіовктивного забруднення, яка розраховується відповідно до вимог                           ДБН В.1.2-4:2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)».

На відстані приблизно 10 до території детального плану проходять залізничні колії Регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця».

Містобудівний аналіз включає побудову найбільш небезпечної зони  розповсюдження хімічного забруднення від можливої аварії із 60-ти тонною цистерною з хлором на магістралі залізниці. Оскільки повна глибина зони розповсюдження небезпечної хімічної речовини від зазначеної можливої надзвичайної ситуації може складати до 20 км, то ділянка детального плану опиняється у зоні можливого хімічного забруднення, але враховуючи те що на сьогоднішній день більшість нормативних документів не відносить залізниці до хімічно-небезпечних об’єктів то зони хімічного забруднення від залізниць не враховуються під час вимог до будівництва або дообладнання захисних споруд цивільного захисту.

Інші небезпечні чинники природного та техногенного характеру (великі водосховища, хімічно-небезпечні об’єкти, великі ліси тощо), які можуть негативно вплинути на територію міста Валки та його населення, відсутні.

Відповідно до вищезазначеного, за результатами моделювання небезпек на території м. Валки та відповідно до вимог п.1.1. ДБН В.2.2-5-97 та ст. 32 Кодексу цивільного захисту України, захист населення та робочого персоналу необхідно планувати у протирадіаційних укриттях (далі - ПРУ) та спорудах подвійного призначення з захисними властивостями (далі – СПП), з наступними характеристиками:

- на об’єктах першої та другої категорії із цивільного захисту група ПРУ повинна бути П-3, коефіцієнт захисту - 200, надмірний тиск ударної хвилі 20 кПа;

- для населення група ПРУ повинна бути П-4, коефіцієнт захисту - 100, надмірний тиск ударної хвилі 20 кПа.

- для населення та працівників СПП повинна бути з коефіцієнтом захисту – 100 та надмірним тиском ударної хвилі 20 кПа.

Найважливішими напрямком інженерно-технічних заходів цивільного захисту по створенню матеріальної бази для організації захисту населення в надзвичайних ситуаціях мирного часу є:

- завчасне використання для укриття існуючих захисних споруд цивільного захисту;

- пристосування і використання під укриття різних будинків та споруд у якості найпростіших укриттів, споруд подвійного призначення, інших заглиблених приміщень;

- розгортання будівництва нових захисних споруд з метою забезпечення ними всього населення.

В існуючих умовах інше населення міста, з метою захисту, може використовувати найпростіші укриття та споруди подвійного призначення до яких відносяться погреби, підвали та інші заглиблені приміщення і споруди разом з усією містобудівною інфраструктурою (інженерною та соціальною), що функціонує в адміністративних межах населеного пункту.

Враховуючи те, що на території детального плану прогнозується перебування населення у кількості орієнтовано 300 осіб, а захисні споруди цивільного захисту відсутні, то під час забудови території та під час реконструкції будівель проектом детального плану передбачено дообладнання під споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційних укриттів приміщень ПАТ Укртелеком, Валківського РФ Харківського обласного центру зайнятості, Валківської РДА, Валківського районого народного дому Іскра, РАЦСу.

Зазначені споруди планується використовувати для укриття населення та працівників, які перебувають в межах детального плану зазначеної території на випадок можливого виникнення надзвичайної ситуації.

Питання щодо місткості та характеристик захисту зазначених споруд повинні бути вирішені на наступних стадіях проектування в проектних планах об’єктів будівництва та реконструкції.

Забезпечення заходів щодо евакуації населення.

Проведення евакуації забезпечується відповідно до вимог Постанови кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. N 841, якою затверджено Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Евакуація це організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення.

Організація проведення евакуації та підготовка районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей покладаються на органи місцевого самоврядування та керівників суб'єктів господарювання.

Основні задачі при проведенні евакуації населення:

- створення на місцевому рівні органів з евакуації, а також органів з евакуації на об'єктах господарювання;

- визначення шляхів евакуації;

- організації оповіщення керівників суб'єктів господарювання і населення про початок евакуації;

- визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей;

- організації управління евакуацією з боку місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

- життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях його безпечного розміщення.

На стадії Детального планування території визначаються лише шляхи евакуації, всі інші заходи передбачаються на подальших стадіях проектної документації.

Створення системи оповіщення населення.

Створення, функціонування та організація системи оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту забезпечується відповідно до вимог Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.17 № 733.

З метою своєчасного отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та вжиття заходів безпеки для населення та робочого персоналу підприємств на території Детального плану передбачається створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на відповідній території.

Такі системи в першу чергу створюються і функціонують за рахунок об’єктових систем оповіщення на об’єктах з масовим перебуванням людей, закладах охорони здоров’я, які мають ліжковий фонд, на підприємствах, в установах і організаціях УТОСу та УТОГу, на інших підприємствах, в установах і організаціях, що надають послуги особам з інвалідністю та маломобільним групам населення.

Таким чином на території проектної забудови Детального плану проектом передбачається розміщення 1ого гучномовця на території радіотехнічного об’єкту РРС-13 ДП Харківський обласний радіотелевізійний передавальний центр.

Подальше проектування, створення та забезпечення функціонування об’єктових систем оповіщення здійснюватиметься на підставі рішення керівника об’єкта з її обов’язковою інтеграцією до відповідної місцевої та територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Графічне відображення інженерно-технічних заходів цивільного захисту

Таким чином в даному розділі Детального плану передбачено використання підземного простору для забезпечення укриття населення та працівників суб’єктів господарювання, створення системи оповіщення про виникнення можливих надзвичайних ситуацій та визначено шляхи можливої евакуації на території, зазначені рішення відображено на кресленні «Схемі інженерно-технічних заходів цивільного захисту».

16. Заходи щодо реалізації детального плану

Виходячи з вимог Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення громадських та приватних інтересів, детальним планом розвинуто та уточнено функціональне та цільове використання території, щодо необхідності організації проведення робіт та спрямування фінансування на ефективне використання наявної території.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням.

Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011р. № 555.

Детальний план території не підлягає експертизі. Після розгляду детального плану території архітектурно-містобудівною радою при департаменті містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, в разі надання нею пропозицій щодо можливості затвердження детального плану та після проведення громадських слухань, детальний план подається на розгляд в Валківську міську раду та затверджується нею протягом 30 днів з дня його подання з встановленням режиму ефективного використання території. Режим забудови ділянок, визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.

Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на проектування об’єктів.

Після затвердження детального плану території може бути розроблений проект впорядкування території для містобудівних потреб.

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення завчасно техногенної безпеки та цивільного захисту населення на території детального плану під час будівництва нових або реконструкції існуючих будівель та споруд, які можуть бути віднесені до переліку об’єктів, визначених ПКМУ № 6 від 09.01.2014 року, суб’єктам господарювання цих об’єктів необхідно передбачити розробку відповідного розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на стадії проектування цих об’єктів будівництва (реконструкції) відповідно до вимог ДСТУ 8773:2018.

17. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
| Територія |  |  |  |  |
| Територія в межах проекту у тому числі: | га / % | 11,82/100 | 11,82/100 | - |
| - житлова забудова у тому числі: | » | 0,66/5,58 | 0,66/5,58 | - |
| а) квартали садибної забудови | » | 0,66/5,58 | 0,66/5,58 | - |
| б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| - ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення) | » | 0,95/8,04 | 1,21/10,24 | - |
| - зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення) | » | 6,34/53,64 | 6,08/51,44 | - |
| - вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного значення) | » | 3,51/29,69 | 3,51/29,69 | - |
| Територія інженерної інфраструктури | » | 0,02/0,17 | 0,02/0,17 | - |
| Територія земель с/г використання | » | 0,34/2,88 | 0,34/2,88 | - |
| Населення |  |  |  |  |
| Чисельність населення, всього у тому числі: | тис. осіб | 0,11 | 0,11 | - |
| - у садибній забудові | » | 0,11 | 0,11 | - |
| - у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| Щільність населення у тому числі: | люд./га | 0,93 | 0,93 | - |
| - у садибній забудові | » | 0,93 | 0,93 | - |
| - у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| Житловий фонд, всього у тому числі: | тис. м2 загальної площі | 0,428 100 | 0,428 100 | - |
|  | % |  |  |  |
| - садибний | тис. м2 % | 0,428 100 | 0,428 100 | - |
| - багатоквартирний | » | - | - | - |
| Середня житлова забезпеченість у тому числі: | м2/люд. | 38,9 | 38,9 | - |
| - у садибній забудові | » | 38,9 | 38,9 | - |
| - у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| Вибуття житлового фонду | тис. м2 загальної площі | - | - | - |
| Житлове будівництво, всього: | » | - | - | - |
| у тому числі за видами: | квартира (будинків) | - | - | - |
| - садибна забудова (одноквартирна забудова) | тис. м2 будинків | - | - | - |
| - багатоквартирна забудова | » | - | - | - |
| Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови | тис. м2 | - | - | - |
| Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво) у тому числі: | км | 1,5 | 1,5 | - |
| Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: у тому числі: | км/км2 | 14,7 | 14,7 | - |
| Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |  |
| Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га | 0,85 | 0,85 | - |
|  | % до тер. |  |  |  |

Таблиця координат червоних ліній

| № | х | у | № | х | у | № | х | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5307940.6153 | 5513548.5413 | 33 | 5308055.5490 | 5513436.3009 | 65 | 5308150.4851 | 5513419.2321 |
| 2 | 5307980.8142 | 5513631.5545 | 34 | 5308051.6310 | 5513437.8930 | 66 | 5308167.6554 | 5513448.0781 |
| 3 | 5307977.0669 | 5513651.0595 | 35 | 5308019.0300 | 5513380.1000 | 67 | 5308164.9900 | 5513450.1200 |
| 4 | 5307926.0611 | 5513686.0719 | 36 | 5308012.8000 | 5513369.3600 | 68 | 5308172.9800 | 5513460.5500 |
| 5 | 5307887.7053 | 5513702.0621 | 37 | 5308007.9362 | 5513369.7718 | 69 | 5308187.6435 | 5513475.7541 |
| 6 | 5307907.7626 | 5513707.7511 | 38 | 5307991.6559 | 5513381.2128 | 70 | 5308196.7772 | 5513488.2608 |
| 7 | 5307958.5972 | 5513722.3259 | 39 | 5307963.3443 | 5513401.8016 | 71 | 5308237.8677 | 5513536.0753 |
| 8 | 5308016.9499 | 5513739.1441 | 40 | 5307932.774 | 5513423.1992 | 72 | 5308290.5506 | 5513582.7756 |
| 9 | 5308085.2157 | 5513759.6032 | 41 | 5307902.1664 | 5513444.3599 | 73 | 5308310.0845 | 5513600.0912 |
| 10 | 5308093.2742 | 5513756.7664 | 42 | 5307895.1748 | 5513458.0837 | 74 | 5308309.8069 | 5513629.6908 |
| 11 | 5308152.5974 | 5513714.8478 | 43 | 5307917.2505 | 5513505.425 | 75 | 5308305.2634 | 5513630.7250 |
| 12 | 5308194.6460 | 5513683.4735 | 44 | 5307929.0696 | 5513528.4831 | 76 | 5308207.9984 | 5513701.5837 |
| 13 | 5308206.5649 | 5513674.7904 | 45 | 5307891.6855 | 5513442.4898 | 77 | 5308165.8195 | 5513733.0553 |
| 14 | 5308212.8490 | 5513673.1485 | 46 | 5307898.1782 | 5513438.7021 | 78 | 5308113.4914 | 5513770.0310 |
| 15 | 5308253.9481 | 5513642.1270 | 47 | 5307929.1277 | 5513417.7701 | 79 | 5308111.4717 | 5513775.0841 |
| 16 | 5308282.5383 | 5513621.2987 | 48 | 5307959.7281 | 5513396.731 | 80 | 5308089.8339 | 5513784.2262 |
| 17 | 5308283.2835 | 5513605.7329 | 49 | 5307987.2355 | 5513375.7525 | 81 | 5308084.2825 | 5513778.1145 |
| 18 | 5308222.1562 | 5513551.5473 | 50 | 5308000.7606 | 5513363.8267 | 82 | 5308011.8735 | 5513756.4137 |
| 19 | 5308179.5243 | 5513501.9391 | 51 | 5308006.1991 | 5513358.1184 | 83 | 5307953.6242 | 5513739.6253 |
| 20 | 5308150.3132 | 5513461.9403 | 52 | 5308007.5272 | 5513355.1233 | 84 | 5307902.8262 | 5513725.0611 |
| 21 | 5308132.4746 | 5513432.1450 | 53 | 5308006.7133 | 5513341.5064 | 85 | 5307874.4748 | 5513698.3095 |
| 22 | 5308112.3949 | 5513395.5015 | 54 | 5308011.2038 | 5513332.9053 | 86 | 5307889.4200 | 5513694.2580 |
| 23 | 5308103.7957 | 5513378.2632 | 55 | 5308055.8016 | 5513305.6375 | 87 | 5307921.9773 | 5513678.5653 |
| 24 | 5308090.2895 | 5513348.9441 | 56 | 5308064.0315 | 5513291.0928 | 88 | 5307963.0683 | 5513650.3590 |
| 25 | 5308083.1116 | 5513333.4503 | 57 | 5308084.8812 | 5513283.8304 | 89 | 5307972.8610 | 5513641.9900 |
| 26 | 5308073.3500 | 5513314.2400 | 58 | 5308098.9690 | 5513315.4247 | 90 | 5307970.6660 | 5513631.0750 |
| 27 | 5308064.8961 | 5513308.8678 | 59 | 5308110.2554 | 5513339.7049 | 91 | 5307929.2362 | 5513545.8112 |
| 28 | 5308019.2552 | 5513336.7734 | 60 | 5308118.4443 | 5513357.4811 | 92 | 5307923.569 | 5513533.664 |
| 29 | 5308014.4894 | 5513345.9017 | 61 | 5308117.5500 | 5513358.8400 | 93 | 5307917.2289 | 5513520.4761 |
| 30 | 5308015.4134 | 5513361.3619 | 62 | 5308120.3600 | 5513364.5100 | 94 | 5307907.455 | 5513498.7461 |
| 31 | 5308016.2431 | 5513364.0662 | 63 | 5308131.7600 | 5513388.4400 | 95 | 5307893.4243 | 5513470.216 |
| 32 | 5308050.5929 | 5513421.9425 | 64 | 5308148.3600 | 5513420.2100 | 96 | 5307880.9024 | 5513448.6225 |

ВИХІДНІ ДАНІ

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА